開發名稱： 地址或地號： 聯絡電話： 管制編號： 申請日期： 年 月 日

○○○○○工程

營建工地逕流廢水污染削減計畫

○○○○○股份有限公司

○○○○○工程股份有限公司

中 華 民 國     年   月

營建工地逕流廢水污染削減計畫

基本資料摘要

| 1.管制編號(本欄由主管機關填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.開發名稱 | ○○○○○工程 | 3.開發行為代碼 | ○○ |
| 4.開發地址或地號 | 彰化縣○○○○ |
| 5.大門位置之座標 | 東向TM2座標○○○○○○ 北向TM2座標○○○○○○ |
| 6.開發單位名稱 | ○○○○○股份有限公司 |
| 7.負責人姓名 | ○○○ | 8.職稱 | ○○○ | 9.身分證統一編號 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.負責人地址 | ○○○○○○○○○○ | 11.負責人聯絡電話 | ○○○○○○○ |
| 12.現場維護管理人員姓名 | ○○○ | 13.職稱 | ○○○ | 14.現場聯絡電話 | ○○○○○○○ |
| 15.工地開發範圍及 面積 | 開發範圍概述：彰化縣○○○○ 總面積：○○○○平方公尺 實際開發面積：○○○○平方公尺 |
| 16.承受水體名稱 | ○○○ | 17.承受水體代碼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.施工期程 | 102 年○ 月 ○ 日至 ○ 年 ○ 月 ○ 日共 ○○○日曆天(實際開工日以核准日為主) |
| 19.環保經費 | 壹 億 玖 仟 捌 佰 參 拾 玖 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 |
| 20.相關證明文件 | (負責人身分證正反面影本 □其他證書 □目的事業主管機關核發之證明文件影本 (工程計畫書(與逕流廢水污染削減有關之工程) (開發範圍圖(包含工地既有水流流況圖及遮雨、擋雨及導雨設施與沉砂池配置圖) □逕流廢水排入私有水體或灌溉渠道之同意文件((未排入無需檢具) □其他 |
| 21.開發單位戳章 | 22.負責人簽名及蓋章 |
| 23.申請日期 | 中華民國 102 年○○ 月○○日 |

註：相關內容填寫請參閱填表說明、代碼填寫請參閱附錄

營建工地逕流廢水污染削減計畫

污染控制方法及污染控制措施摘要

| 1.管制編號(本欄由主管機關填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.污染削減措施相關說明及維護頻率 |
| 項目 | 相關設施採取情形 | 維護頻率 |
| 遮雨設施 | □開挖面使用水泥和瀝青鋪設 □以帆布遮蓋 □設置擋雨棚 □使用密閉容器或堆置於密閉場所 (其他 以草蓆及噴植草種覆蓋 | 1 次/月 12 次/年 |
|  | □無須設置，原因 |
| 擋雨設施 | □設置擋雨堤 □設置擋水牆 □堆置砂包 □墊高堆置場所 (其他 於工區設置施工圍籬(含防溢座) | 1 次/月 12 次/年 |
|  | □無須設置，原因 |
| 導雨設施 | □暫時性涵管 □吊溝、吊管等坡地排水設施 (排水溝 □其他 | 1 次/月 12 次/年 |
| 3.沉砂池材質、容積及清除頻率、方式與最終去處 |
| 編號 | 材質 | 長/直徑 (公尺) | 寬 (公尺) | 深 (公尺) | 容量 (立方公尺) | 清除頻率及方式 | 最終去處 |
| Temp1 | □鋼筋混凝土(RC) □塑膠 (其他不透水材質： 混凝土噴漿 | 80 | 52.5 | 2.5 | 10,500 | 1 次/月 12 次/年 □槽車 □卡車 (自行回收 | 回收工區使用(綠地植栽) |
| Temp2 | □鋼筋混凝土(RC) □塑膠 (其他不透水材質： 混凝土噴漿 | 50 | 44 | 2.5 | 5,500 | 1 次/月 12 次/年 □槽車 □卡車 (自行回收 | 回收工區使用(綠地植栽) |
| Temp3 | □鋼筋混凝土(RC) □塑膠 (其他不透水材質： 混凝土噴漿 | 30 | 5.5 | 2.5 | 412.5 | 1 次/月 12 次/年 □槽車 □卡車 (自行回收 | 回收工區使用(綠地植栽) |
| 註：方形槽體需填寫長、寬、深及容量之尺寸，圓型槽體只需填寫直徑、深度及容量之尺寸 註：沉砂池欄位不足者，請自行增加欄位使用或自行影印使用。 |

目  錄

第壹章　工程概述	1

1.1、開發計畫之目的	1

1.2、開發計畫之位置與範圍	2

1.3、開發計畫工程內容	5

第貳章　環境背景說明	9

2.1、水文	9

2.2、地形	10

2.3、地質	11

2.4、土地利用狀況	12

2.5、水土保持狀況	12

2.6、施工前後的排水系統	12

第參章　預防及管理措施	13

3.1、污染控制目標	13

3.2、控制施工工地侵蝕及泥砂之預防管理措施	21

3.3、人員訓練計畫	24

3.4、污染控制監測	24

3.5、污染控制效果概估	26

3.6、維護管理計畫	28

第肆章　相關證明文件	33

圖表目錄

圖1-1 中科二林園區位置圖	3

圖1-2 中科二林園區交通運輸動線圖	4

圖1-3 中科二林園區土地使用規劃圖	6

圖1-4 中科二林園區開發分區圖	8

圖2-1 萬興排水環境水系圖	9

圖2-2 二林園區附近水系圖	10

圖2-3 中科二林園區高程及坡向圖	10

圖2-4 中科二林園區區域地質圖	12

圖3-1 本計畫臨時排水及滯洪沉沙池配置圖	23

圖3-7 本計畫滯洪池格樑塊石護坡詳圖	27

圖3-8 本計畫管理維護作業流程圖	30

表1-1 中科二林園區土地使用面積分配表	6

表3-1 本計畫臨時沉砂池設計容量表	17

表3-2 本計畫水質監測計畫表	26

表3-3 本計畫施工活動BMP檢查清單(1/2)	31

表3-3 本計畫施工活動BMP檢查清單(2/2)	32

第壹章　工程概述

## 1-1、開發計畫之目的

(一)計畫緣起

中部科學工業園區(以下簡稱中科)第一期於91年9月奉行政院核定設置於跨台中縣、市之台中基地(以下簡稱台中園區)，92年7月動工開發，由於具備自然條件上之充沛資源與人文環境條件上之最佳區位機能，且政策上獲得政府全力支持，致92年7月間中科籌備處掛牌進駐及國際級旗鑑大廠友達光電正式動工後，短短數個月內即成功帶動中下游廠商及外商積極申請設廠，形成用地供不應求現象，行政院國家科學委員會(以下簡稱國科會)隨即於93年1月間就毗鄰台中園區周邊約81.83公頃土地，提出中科第二期擴建計畫呈報行政院核定。然因中科台中園區至94年初仍感受到用地不敷使用之壓力，國科會遂再評估以台中縣后里基地(以下稱后里園區)報請行政院核定為中科第三期發展區。

五年來，中科已成功扮演中部區域高科技發展之核心領導先驅，產業發展效應正以顯著速度帶領台中地區地方原有優勢產業「傳統與高科技產業同步升級」之新頁。展望未來十年，中科將以「後發先至」為努力目標，俾成為「全世界最具競爭力的科學園區」。

由於國際科技大廠設廠用地需求仍不斷提高，且積極向國科會與中部科學工業園區管理局(以下簡稱中科管理局)協商需用土地，為滿足高科技廠商進駐中部地區之迫切需求，持續擴大中部區域既有科技產業群聚規模，加速中部區域產業轉型升級腳步，國科會乃透過公開評選方式，於97年8月遴選彰化二林基地做為中科第四期擴建區址。

本案恰符合馬總統團隊積極推動之「愛台12建設」─創造台灣「產業創新走廊」-創造「中彰投產業創新走廊」之重點政策，經中科管理局擬具「中部科學工業園區第四期(二林園區)籌設計畫書」報請行政院核定，行政院已於97年11月6日原則同意(院臺科字第0970048480號函)，中科管理局將據以展開後續實質規劃與開發相關作業。

(二)計畫目的

中部科學工業園區自92年7月起中科籌備處掛牌成立及國際級旗艦大廠友達光電正式動工後，成功帶動中下游廠商及外商積極申請設廠，形成用地供不應求現象；中科前三期園區土地總面積約765公頃，目前土地核配率分別高達99.74%(台中園區)、79.17%(虎尾園區)、99.29%(后里園區)，可出租土地面積僅剩10.27公頃，惟廠商仍不斷提出設廠需求，剩餘用地不敷使用，因此持續推動中科園區之擴增設置實有其必要性。

## 1-2、開發計畫之位置與範圍

二林園區(以下簡稱本園區)位處彰化縣二林鎮，中山高速公路員林交流道西方約6.3公里處。範圍界址約為台76延伸線規劃路權線以南的台糖萬興農場及台糖大排沙農場，東至二林鎮鎮界，面積約631.10公頃，(詳圖)。

本園區位處二林鎮東北方約7公里處，為溪湖鎮與芳苑鄉道東西向交通往來必經之地，其城際聯外運輸主要倚賴中山高速公路國道系統，可透過基地北側148縣道快速由鄰近之員林交流道與國道連結。

在地區交通部分，本園區主要以縣148(二溪路)、彰126(趙甲路)及彰129(太平路)等道路連通至二林鎮、溪湖鎮與埤頭鄉等周邊城鎮中心。此外基地東南側目前尚留有台糖鐵路軌道，但目前已無火車通行，往東可連結至舊濁水溪及台19號省道，往西可連結至二林鎮聚落，(詳圖1-2)。

圖1-1 中科二林園區位置圖

圖1-2 中科二林園區交通運輸動線圖

## 1-3、開發計畫工程內容

本園區內將劃設下列使用分區及用地，其相關配置如圖1，土地使用面積分配如表1-1。

園區事業專用區：供設置廠房使用，並得設置其他製造、生產、研究、試驗等活動所需相關設施。

住宅區：供園區就業員工及眷屬居住需求。

公共設施用地：包括管理服務用地(供設置行政管理、工商服務、會議展示等設施)、文教用地、公園、綠地、滯洪池、停車場、給水、變電所、污水處理廠、道路、排水道等設施及設備使用。

本園區開發工程內部包括：

整地工程

道路工程

排水防洪工程

自來水工程

污水下水道及污水處理廠工程

電力系統

電信系統

固體廢棄物處理工程

公園綠地、景觀、指標系統與休閒遊憩工程

此外，水利署於園區西南側亦規劃有區域滯洪池(詳圖1計畫區西南側紅色虛線所示)，區域滯洪池將由水利署及彰化縣政府依「易淹水地區治理計畫」之分工權責辦理開發事宜。

#### 表1-1 中科二林園區土地使用面積分配表

| 土地使用分區 | 面積（公頃） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 園區事業專用區 | 355.92 | 56.40% |
| 住宅區 | 8.32 | 1.32% |
| 公共設施 | 管理服務用地 | 2.55 | 0.40% |
|  | 文教用地 | 4.22 | 0.67% |
|  | 變電所用地 | 1.22 | 0.19% |
|  | 給水設施用地 | 18.10 | 2.87% |
|  | 停車場用地 | 7.20 | 1.14% |
|  | 環保設施用地 | 17.02 | 2.70% |
|  | 滯洪沉砂池用地 | 47.67 | 7.55% |
|  | 排水道用地 | 14.14 | 2.24% |
|  | 公園用地 | 15.96 | 2.53% |
|  | 綠地 | 65.35 | 10.35% |
|  | 道路 | 73.43 | 11.64% |
|  | 小計 | 266.86 | 42.28% |
| 總計 | 631.10 | 100.00% |

#### 圖1-3 中科二林園區土地使用規劃圖

(一)分區分標計畫

分區分標原則

本園區面積廣達631公頃，為使先期進駐之光電旗艦大廠順利於100年7月量產，園區公共工程採分階段分區開發方式推動。分階段分區考慮因素及原則主要為：

1.工程期限

本園區公共工程預計於99年初動工，而位於基地東側之光電旗艦大廠預計於99年7月動工，並於100年量產使用。配合廠商進駐期程，園區基本公共工程建設需完成一定規模，因此，本計畫擬區分數個工區以全面同時動工方式達成廠商動工及營運目標。

2.區位特性

開發分區擬以既有水路、主要道路為界，區隔成數個工區，惟按區位特性劃分工區時，仍同時考量工程界面整合之難易及施工動線之順暢等因素。

3.工程特性

依不同工程性質區分可能獨立施工之分標。

4.工程界面

各期各區之分標如能配合分項工程特性及範圍，工程界面將會減少，有利於監造管理、事權統一及進度之掌握。

5.廠商需求

本園區分區分標施工計畫需配合預訂優先進駐廠商之區位，因此，各分區之工程應儘速完成其週邊公共基礎建設如道路、排水、污水、用水及用電等基本需求。

6.分區分標開發

依據上述分區分標原則，配合初期建廠用地之區位，本園區以基地中央24公尺道路為界概分為東、西兩大區。東區又分為(1)東一區－60公尺主要道路以北範圍 (2)東二區－60公尺主要道路以南至專15（光電旗艦大廠預定進駐用地）南側30公尺道路範圍，及(3)東三區－專15以南範圍；西區則以60公尺為界分為(1)西一區及(2)西二區，詳圖1-4。

(二)園區開發時程

本園區公共工程預計於99年初動工，而位於基地東側之光電旗艦大廠預計於99年7月動工，並於100年量產使用，整體園區開發預訂於107年底完工。

圖1-4 中科二林園區開發分區圖

第貳章　環境背景說明

本工地位於中部科學工業園區二林園區，下述針對二林園區之環境背景說明來敘述。

## 2.1、水文

二林園區屬萬興排水集水區，區域內主要灌排水系統為萬興排水幹線與莿仔埤第四放水路。萬興排水屬彰化縣管區域排水，流經芳苑鄉、二林鎮及埤頭鄉，上游源於埤頭鄉芙朝村，集水面積約84平方公里，為灌排兩用水路，沿途設置多處制水閘門取水灌溉，下游於芳苑鄉獨自出海；莿仔埤第四放水路為萬興排水之最大支流，集水面積約21平方公里，行政區域跨越芳苑鄉、二林鎮及埤頭鄉，主要功能係調節排放莿仔埤圳灌溉水路之灌輸水並收集鄰近水路地區之排水，於萬興農場北側匯入萬興排水幹線，萬興排水環境水系圖詳圖2-1，二林園區附近水系圖詳圖2-2。

#### 圖2-1 萬興排水環境水系圖

#### 圖2-2 二林園區附近水系圖

## 2.2、地形

本園區地形平坦，地勢走向大致呈東南向西北傾斜(如圖2-3所示)，地面標高約在10公尺至17公尺之間，平均坡度約0.93%。

#### 圖2-3 中科二林園區高程及坡向圖

## 2.3、地質

#### ㄧ、區域地質

二林園區地形平坦，依經濟部中央地質調查所”五萬分之一臺灣地質圖”資料，二林園區及周邊區域之主要出露地層為現代沖積層，詳圖2-4。沖積層分布在現生河流主支流的河床及河口沙洲、大肚山-八卦山丘陵西側的沖積平原，主要為現代沖積層，由未固結之礫石、砂及粉砂、黏土等組成，其厚度各地不等。

#### 二、基地地質特性

二林園區地質鑽探結果顯示，本園區地層主要由中細砂、粉土及粉土質細砂，夾礫石所組成。由整區配置之鑽探孔(共35孔，最大鑽孔深度為40.0公尺)初步瞭解，本區地層主要由砂性土壤(SM、SP-SM、SW-SM)所組成，顆粒成分由細粒至中粒偶夾小量粗砂礫石，局部區域夾有粉土質粘土層(CL)，大部分以薄層狀態出現，最厚處僅有4.6公尺。初步基地地層以標準貫入試驗N值分層，在鑽探深度內大致分為三層，各分層描述如下：

細中砂、粉土質細砂(SP-SM/SM)，偶夾粗砂礫石

本層主要為灰色細中砂、粉土質細砂(SP-SM/SM)，屬疏鬆砂土層，偶夾粗砂礫石，基地於大排沙農場北側(BH-11~BH-16)則無夾粗砂礫石層，BH-1、BH-11、BH-13鑽孔區域，於深度8.10~13.4m屬粉土質粘土層，層厚約為1.8m~3.05m，本層大致分佈於地表至地表下15.7m之間。

細中砂、粉土質細中砂(SP-SM/SM)，偶夾粗砂礫石

本層主要為灰色細中砂、粉土質細中砂(SP-SM/SM)，屬中等緊密至緊密砂土層，偶夾粗砂礫石，基地於大排沙農場北側(BH-11~BH-16)則無夾粗砂礫石層，BH-1 鑽孔區域，於深度24.9~29.55m屬粉土質粘土層，層厚約為4.65m，BH-15、BH-34 鑽孔區域，於深度20.2~23.0m屬粉土質粘土層，層厚約為2.8m，本層大致分佈於地表下8.1m至28.2m之間，厚度約12.2m至19.6m之間不等。

粉土質細砂(SM)

灰色粉土質細砂，屬緊密砂土層，本層大致分佈於地表下21.2m至40.0m(鑽孔孔底)之間。

此外，根據裝設之地下水位觀測井及鑽探期間量測結果顯示，園區地下水位位於地表下0.59公尺至2.77公尺之間。

圖2-4 中科二林園區區域地質圖

## 2.4、土地利用狀況

本園區位於台糖萬興農場及台糖大排沙農場內，土地權屬單純且地勢平坦，其土地性質皆屬非都市土地，以農業使用為主，土地使用現況大多種植甘蔗等農作，而地上分佈零星的鐵皮建物作為養豬使用。

## 2.5、水土保持狀況

二林園區於施工前因地屬彰化縣二林鎮，非屬山坡地或特定農業區，地形平坦，因此，園區施工前並未設置水土保持設施，地表逕流均直接以漫地流方式進入園區四週之溝渠再流入區域排水系統。

## 2.6、施工前後的排水系統

#### ㄧ、施工前排水現況

本園區地形平緩，區內排水多為順自然地形漫流型態，由低地灌溉或區域排水排出，排水主要出口為萬興排水(另一出口第四放水路為萬興排水排水支線)，其集水區總面積約8,408公頃，其中約631.10公頃屬二林園區用地範圍內。

#### 二、施工後之排水系統

本園區排水規劃全區整體考量由道路側溝或截流系統收集排入排水幹線，經滯洪沉砂池調節後排放。二林園區主要外排水路係經滯洪池調節後排入萬興排水及第四放水路。

第參章　預防及管理措施

## 3.1、污染控制目標

#### ㄧ、工地管理

本計畫於施工期間，工地管理污染控制目標為減少逕流污染排放，並做好工地管理及人員訓練。

#### 二、廢棄物貯存

目標為做好廢棄物管理，避免廢棄物污染地表逕流。

#### 三、減少擾動區面積

做好工地規劃，對下一個施工期所需之區域才加以整地，同時於雨季期間儘量避免或降低土地開挖活動。避免清理或擾動沖刷較敏感區域，如陡坡和水路等。目標為減少擾動區面積，減少逕流污染量。

#### 四、擾動區穩定

目標在減少擾動區面積，減少逕流沖刷污染量。對於未施工區域，但已被擾動之土壤，提供暫時性之穩定措施。對已完成施工之坡面及地景，應作永久性之穩定措施。

#### 五、渠道及坡地保護

目標在減少渠道及開挖坡面因暴雨沖刷所造成之污染量。

#### 六、工地周界控制措施

上游流來之逕流，必須採用改道疏導流過工地。改道之結果必須不影響或造成下游財物之破壞，而且由於施工場所流出之逕流中不能含有超量之沉積物。

#### 七、內部沖蝕控制

目標在管制開發地區內因暴雨沖刷造成內部沖蝕之污染收集及控制，施工場所內所產生之沖刷物質，必須加以截留去除。

#### 八、污染控制方法及污染控制設施

非結構性最佳管理作業

排水作業時的污染控制

施工初期，工區永久排水系統尚未施作，施工前將依據施工區位先後順序，規劃施工中臨時導排水及滯洪沉砂設施。因本開發工程施工期長，各標亦無大量土方開挖填築，預計施工中污染程度不至於嚴重。其後，永久性滯洪池及排水系將陸續完成，可建構工區內完整逕流收集系統，各區之雨水、泥水將經由臨時或永久性排水系統，流入滯洪沉砂設施，經調節水量水質後，再排入下游承受水體，使污染物及排出水量得以削減。

另依據行政院環保署於民國99年07月07日公告「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第九條及第十條規定：

第九條

採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆（棄）置場及營建工地，應於開挖面或堆置場所，舖設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨及導雨設施。但遮雨、擋雨設施設置有困難，並經主管機關同意者，不在此限。

前項之水泥業指將水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用者。第一項事業應設置沉砂池，收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水，其沉砂池應符合下列規定：

- 總設計容量應為工地或作業場所範圍總面積乘以○．○二五公尺以上。

- 非下雨期間最高液面距池頂高度應大於池深之二分之一。

- 應採不透水材質。

擋雨、遮雨、導雨設施及沉砂池應定期維護、清理淤砂，並記錄清理維護時間及方法；其紀錄應保存三年，以備查閱。

第十條

營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫（以下簡稱削減計
畫），報主管機關核准，並據以實施。
   前項削減計畫應記載事項，規定如下：
  一、基本資料。
  二、前條規定之污染削減措施及其工程圖說。
  三、目的事業主管機關核發之證明文件影本。
     削減計畫有變更，或經主管機關查核發現削減計畫內容不足以維護水體水質，而有污染之虞，經限期改善者，應於變更前或改善期限內，提出修正之削減計畫，報請主管機關核准，並據以實施。

本計畫依上述規定所採行各項預防及管理對策，茲分述如下：

1.遮雨設施

降雨期間停止整地施工作業，以避免地表逕流水加速土壤沖蝕外，於裸露之邊坡坡面以及土石調度場內暫存土石堆選擇鋪蓋塑膠布或帆布等，以防止坡地崩塌、沖蝕及穩定坡腳。

2.擋雨設施

              - 以砂包堆置臨時截水設施。

              - 利用施工機械修築臨時小土堤，以防坡面沖蝕並截導地表逕流。

              - 於基地外圍設置設置施工圍籬，避免降雨時雨水漫流污染附近地區。

3.導雨設施

開挖及填築面設置臨時排水系統，以防止土砂大量沖刷，本工程施工中，優先考量利用既有且即將廢除或改道之水路作為工區及鄰近地區施工中之臨時導排水路，必要時再依施工需求，新設臨時導排水路(以砂包溝、草溝、PC溝構築，參見圖)。本計畫依據不同分區配置獨立之臨時排水系統(參見圖)，以避免施工上介面衝突。

4.沉砂設施

              - 配置與容量

本園區施工階段，於工區外圍及排水路出口分別設置沉砂池，並利用各分區之滯洪沉砂池作最後處理，其平面配置詳見圖，沉砂池設計圖如圖所示，容量設計依前述規定考量初期降雨以及洗車平台產生之廢水量，沉砂池容積不得小於工地或作業場所範圍總面積乘以0.025公尺，本計畫各工區設置之臨時沉砂池設計容量(參見表3)總計為158,800立方公尺已大於所需容量157,775立方公尺。

              - 管理對策

沉砂池採不透水材質(混凝土)設計。

沉砂池定期維護、清理淤沙，並紀錄清理維護時間及方法。

沉砂池清理後之污泥，置放區內綠地，做為園區植栽沃土。

#### 表3-1 本計畫臨時沉砂池設計容量表

| 編號 | 長 | 寬 | 深 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E11 | 60 | 40 | 2.5 | 6,000 |
| E12 | 50 | 30 | 2 | 3,000 |
| E13 | 60 | 40 | 2.5 | 6,000 |
| E14 | 50 | 30 | 2 | 3,000 |
| E15 | 50 | 30 | 2 | 3,000 |
| E21 | 100 | 60 | 2.5 | 15,000 |
| E22 | 100 | 60 | 2.5 | 15,000 |
| E23 | 100 | 60 | 2.5 | 15,000 |
| E24 | 80 | 45 | 2.5 | 9,000 |
| E25 | 80 | 45 | 2.5 | 9,000 |
| E26 | 80 | 45 | 2.5 | 9,000 |
| E31 | 80 | 40 | 2.5 | 8,000 |
| E32 | 80 | 40 | 2.5 | 8,000 |
| E33 | 50 | 40 | 2.5 | 5,000 |
| W11 | 80 | 50 | 2 | 8,000 |
| W12 | 60 | 40 | 2 | 4,800 |
| W21 | 80 | 50 | 2 | 8,000 |
| W22 | 50 | 40 | 2 | 4,000 |
| W23 | 50 | 40 | 2 | 4,000 |
| W24 | 50 | 40 | 2 | 4,000 |
| W25 | 50 | 40 | 2 | 4,000 |
| W26 | 80 | 40 | 2.5 | 8,000 |
| 檢核 | 設計容量 |  |  | 158,800 |
|  | 所需容量 | 6,311,000x0.025= | 157,775 |

#### 九、舖面作業時的污染控制

    - 本園區開發為避免進行鋪面作業時造成非點源污染，特別擬定下列工作要項，以為遵循，以為污染的控制：

    - 避免雨天進行整地施工，特別注意氣象局發佈大雨或豪雨特報之消息，凡有大雨或豪雨情形，將立即準備帆布等設備並將施工機具及物料等加以收妥，以減少污染源之產生。

    - 設置不同物料之堆置場，每種物料依照施工程序及進度加以調整堆放地點，各堆置場均距離臨時排水路一公尺以上，並盡量設置於下游處，以免形成污染源。

    - 將人孔及鄰近暗溝蓋加以覆蓋(或增加紗網)，以減少泥砂流入。

    - 安排清潔人員，定期清掃工地。

#### 十、結構物施工與油漆時之污染控制

    - 儘可能地採用可回收、低毒性之建築材料。

    - 做好結構物施工及油漆時之原料（木材、水泥、骨材、油漆）管理，嚴禁傾倒未用完之油漆，需加以集中回收或委託合格廢棄物清運商清理。

    - 施工完成將清除施工場所排水系統之堆積物。

#### 十ㄧ、物料運送及貯存時之污染控制

    - 於施工現場規劃特定之物料儲存及輸送場所，並遠離排水道。

    - 具反應性及易燃性物質之貯存則應符合防火規定，降雨季節將物料貯存於有遮蓋之場所。

    - 化學物、圓筒及袋狀物物直接放置地面而應略墊高，並依相關管理辦法做好管制。

    - 現場儲存之物料隨時清點數量，以保持適當之低存量，各項工程將儘可能於施作前再行進料，避免使用大量物料貯存區。

#### 十二、物料使用時之污染控制

    - 在適當時間、地點使用物料，並儘可能避免使用毒性物質。

    - 關於化學肥料、農藥、殺蟲劑之使用應符合使用說明及相關規定。

#### 十三、一般營建廢棄物管理

一般而言，要降低營建廢棄物所產生的非點源污染，可從在場內劃定適當之廢棄物暫存場及容器；對收集之廢棄物適當之清除與處理，以及相關施工人員與承包商之訓練等方面進行，本工程針對一般性營建廢棄物管理要點如下：

    - 本工地將完全依照環保署公佈之「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」中之一般事業廢棄物規定辦理，並委託合格之代清除機構加以清運。

    - 於工地內遠離臨時排水系統處劃定固體廢棄物處理場。

    - 本工地內所設置加蓋之水密性廢棄物容器，防止污染物外流的狀況。

    - 定期並視現場施工狀況清除垃圾，下雨天或颱風將事先予以清除或收集妥當。

    - 本工程將設置洗車廢水沉澱池，並定期清除沉澱池之底泥，以減少懸浮固體量及對排放水體之影響。

    - 廢棄物中有用物予以回收再利用。

    - 新聘承包商及新進相關工作人員，均於進入工地施作前予以污染控制之教育訓練。

#### 十四、有害廢棄物管理

    - 毒性物質之管理依據環保署公佈之「毒性化學物質管理法及其施行細則」規定辦理，農藥及殺蟲劑使用應適量並符合法規規定；

    - 有害事業廢棄物應依據環保署公佈「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」中有關有害事業廢棄物之規定辦理，

    - 施工現場應劃定適當地點作為有害廢棄物暫存儲存場，並以有蓋密閉容器儲存。

    - 不同種類之有害事業廢棄物應分開儲存。其收集、輸送、處理均需依法辦理。

#### 十五、廢水泥之管理

    - 乾、濕水泥材料之儲存應選擇有遮蓋之場所，並遠離排水區域。

    - 施工過程督促承包商對混凝土廢棄物進行適當管理，並對相關工作人員宣導，應選定適當地點收集儲存。

    - 如需進行現場沖洗時，所形成之水流應挖掘窪坑或於下游處築堤阻絕其流出，收集後應做適當處理。

    - 做好施工規劃及管理，降低廢水泥數量。

#### 十六、衛生污水之管理

    - 施工中之各標工程，其施工生活污水均直接排入工區臨時房舍污水收集系統及簡易處理系統，經處理至符合放流水標準後排放。

    - 於適當、方便之位置設置流動廁所或衛生設施。

#### 十七、車輛及機具清理

    - 本工地內之施工機具清洗，將儘量在場內選擇不影響工程進行及污染臨時排水路之適當地點來進行清洗工作，若可在場外進行清洗或到鄰近停車埸進行清洗，則要求承包商先清洗完輪胎與車體或機具外表後(避免污染鄰近地區路面)，將機具移至適當地點清洗。如果有大量之車輛機具必須沖洗時，應在洗車場進行，因為專業洗車場有比較齊全的廢水處理配備。

    - 如果必須進行現場沖洗，將規劃理想地點，並以適當方法阻絕沖洗水直接進入承受水體或排水系統。

    - 沖洗時盡量減少使用水量，除可降低成本，並減少因水流沖刷造成之土壤沖蝕和泥沙沉積問題。

    - 沖洗時儘量不使用清潔劑，若必須使用，則採用無磷、可生物分解之清潔劑。

    - 洗車場將依未來承包商所提報經開發單位核可之位置設置。

#### 十八、燃料管理

    - 本工地內各車輛及機具以場外進行加油工作為原則。

    - 如果施工機具加油必須在本工地內進行，將遠離排水系統，且於固定地點進行。並利用滴油盤或布料襯底收集洩漏之油料。

    - 燃料儲存桶之儲存均加蓋掩護，並於附近儲備定量之漏油處理材料，以備不時之需，並注意隨時補充。

    - 漏油以吸油性材料吸除，不會任其污染土壤及水體。吸油性材料使用後應迅速適當處理。

    - 不使用加油車於場內四處加油，以免污染擴散。

#### 十九、車輛與機具保養時之污染控制

    - 要求承包商保持車輛機具之清潔，勿讓多餘油料殘留地表面成為污染源，並定期檢查。

    - 利用工地外適當場所進行維修及保養工作，如有大量之機具與車輛必須進行維護，應考慮承包給外面維修廠維修；維修廠有比較良善的設備可處所衍生的污染物。外包並可降低污染防制的成本。

    - 如需在工地進行機具或車輛臨時維修，臨時維修場所將遠離排水系統，以減少污染物進入臨時排水系統中。

    - 若臨時性之維修工作牽涉到液體之置換及移動時，將採用滴油盤或吸油布料等防範措施，防止油污洩出污染土壤與水體。

    - 要求承包商厲行回收再利用之政策，使用後而可回收之物料應該分離出來並予以回收再利用，例如使用過之廢油、濾油器、車輛用蓄電池等。

###### 二十、員工訓練

    - 定期對施工及相關承包人員宣導正確之作業方式，相關緊急應變措施及廢棄物處理方法應張貼於現場。

## 3.2、控制施工工地侵蝕及泥砂之預防管理措施

#### ㄧ、工地規劃

本計畫為有效防止雨水逕流沖刷造成之污染，採分區開發，將分數個不同標別施工，減少同時施工之工地面積，有效減少因施工行為所產生逕流廢水之污染。

#### 二、植生穩定法

工地工程開挖時需減少逕流水中濾出物及泥砂沖蝕量，故於工程施工開挖時，同時進行坡面整理成型，另於園區道路邊坡、滯洪池等施以綠化植生，可防止下雨時雨水使工地裸露地表沖蝕，造成泥砂(SS)沖蝕，可抑制逕流廢水中濾出物及泥砂之沖蝕。

多餘表土及配合施工進度及土方調度需要，本開發工程設八處土方調度場以供堆置，為降低逕流污染，坡面以臨時植生保護，暴雨時則加蓋塑膠布，坡腳設臨時排水溝及臨時沉砂池，排至臨時滯洪池。

#### 三、物理穩定法

本計畫開發過程中均要求各標於其車輛進出入線及鄰近工區，均須灑水降低飛塵污染，同時於永久排水系統未完成前均設有臨時性排水路。基地之進出口亦設置洗車台；施工便道設有穩定工(舖設鐵板或瀝青舖面及灑水等措施)，以降低泥砂等之逕流污染。於各標永久排水系統完成後，更將大幅降低後續工程之逕流汙染。

#### 四、雨水導流法

施工期間設置臨時性排水路，並配合取土工程先行開挖滯洪池，以供臨時滯洪沉砂池之用，以降低逕流污染，日後部份永久性排水系統及滯洪池完成，將更可大幅降低後續工程標之逕流污染。

#### 五、流速降低法

各標工程開始之初，即先行構築臨時性滯洪沉砂池，於滯洪沉砂池內均設有出水口保護工及消能槽，避免入流逕流沖刷。水流經過滯洪沉砂池廣大池面減低流速，可大幅降低泥砂沖蝕引起之逕流污染。

#### 六、泥砂控制

施工期間依施工區位置設有臨時性沈砂池或小土堤，均可有效攔截泥砂。另雨水進水口設有沉砂或消能保護措施，利用多重攔砂及保護措施，以控制泥砂產生之逕流污染。

|  | 圖3-1 本計畫臨時排水及滯洪沉沙池配置圖 |
| --- | --- |

## 3.3、人員訓練計畫

本計畫各標本計畫於各標工程實際施工前，要求承包商先行擬定簡要之教材，對於施工員工加以講習及訓練，教材以淺顯易懂為原則，說明最佳管理作業方法，並將相關緊急應變措施及廢棄物處理方法張貼於現場，並由工地主任及監工共同負起督導之責任。

承包商及相關工作人員是施工活動各項最佳管理作業的執行者。對於污染防治工作的訓練與實際執行能力至為重要。訓練的重點在於讓工作人員瞭解施工時可能發生的污染問題，及其解決方法(即最佳管理作業方法)，並讓工作人員瞭解除了完成工程的責任外，環境保護也是他們應做責任，本計畫訓練方法及原則如下所述：

##### 將有關暴雨逕流非點源污染防治之相關訓練列入工作人員整體訓練的一部份。

##### 各項最佳管理作業之作業方式，對承包商及相關工作人員做良好訓練。

##### 各種最佳管理作業方式及廢棄物處理方法，均將留置一份於工務所以加強訓練效果及臨場應變。

##### 各工地之物料在進行裝卸時，物料洩漏處理人員將在場，以備緊急狀況發生時，馬上予以處理。

##### 對於承包商之相關工作人員，於進入工地前均將予以適當之教育，以免工地外承包人員之疏忽而前功盡棄。

## 3.4、污染控制監測

本計畫逕流廢水將定期針對工區內排放水質及工區外地面水質進行採樣分析，分析項目及頻次、方法將完全遵照本計畫環境影響說明書所訂之內容加以執行，如表3-所示。

關於本計畫施行之逕流廢水污染削減最佳管理作業，在監控工作方面，包括：現場檢查、檢查承諾、BMP監測、操作紀錄之保存，及非點源污染計畫之複習與修正等五項工作，本計畫以現場監工兼任檢查者，若因故無法擔任時，由工地主任另行指派人員進行，並將檢查員姓名記錄於工作日誌上。

#### ㄧ、現場檢查

於開始施工時（例如：整地、挖土、土方搬運等）要經常檢查，並在降雨前後檢查BMP，將BMP檢查視為營建檢查之一部份，並詳細記錄檢查及評估結果，包括：檢查日期、檢查員姓名與觀察，若發現缺點立即改進。

#### 二、檢核承諾

檢查者若發現施工活動之BMP與承諾項目不符時，會立即向主管機關申報，並於申報書中紀錄不符之處，及達承諾應做之工作和時間。

#### 三、最佳管理作業(BMP)監視

又分為對承包商（或非結構性）BMP的監視，及對泥砂控制各項BMP之監視：

###### 對承包商（或非結構性）BMP的監視

檢查護圍的完整性，垃圾桶是否足夠，及相關非結構性BMP的檢查。

###### 對泥砂控制各項BMP監視

檢查在侵蝕區外有無泥砂，穩定控制之斜坡有無蝕溝，或有無因施工而改變排水之型態，施工完成區有無立即作穩定工（如植生、覆蓋），BMP維修工作有無在暴雨停止後2天內完成，本計畫施工活動BMP檢查清單詳表3。

###### 預防管理作業及目標關係

##### 紀錄保存

檢查承諾、維修、突發事件之紀錄是否良好保存。

##### 非點源污染計畫之複習與修正

若工地因施工計畫、施工階段、施工區之改變或工地外來排水的影響，必須重新複閱原來的非點源污染防治計畫並修正時，所改變的BMP需依申請流程規定向環保主管機關辦理。

#### 表3-2 本計畫水質監測計畫表

| 項目 | 檢測項目 | 監測時機及頻率 | 監測地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工區內 排放水質 | 溫度 pH值 油脂 色度 | 懸浮固體 BOD COD | 施工前一次 每二月一次 | 工區內放流口 |
| 工區外 地面水質 | BOD COD SS 氨氮 | 油脂 pH值 水溫 | 施工前一次 每季一次 | 萬興排水文興橋 |

## 3.5、污染控制效果概估

分析本基地其非點源污染造成之影響主要來自降雨沖刷產生之泥砂、漂浮物。而非點源污染控制技術多著眼於水質控制，至於水量控制仍依「非都市土地開發審議規範」及「水土保持技術規範」之規定辦理；而於水質控制上，參考美國所定控制策略，係以降雨初期約13mm之逕流體積作為控制重點。依園區滯洪池設計方式，及滯洪池非點源污染控制技術之設計準則，檢討A、B、C、D、E滯洪池，檢討結果均能符合非點源污染控制之基本要求，且滯洪池池底、護坡均採用入滲性佳之卵石或植生格框(詳圖)，此類入滲性設施亦有助於污染物之去除，將更能提昇污染物之去除功能。

此外，本計畫施工將遵照前述污染控制方法及污染控制設施加以施作，特別於大雨前於適當地點存放施工機具、物料以及廢土方，部份怕淹水之物料並加以墊高，大雨過後逐一檢查施工機具、物料、廢土方是否受大雨侵蝕，並檢查各污染防制措施是否損壞；亦經常性定期維護本工程之BMP設施以達到較佳之管理成效。

|  | 圖3-7 本計畫滯洪池格樑塊石護坡詳圖 |
| --- | --- |

## 3.6、維護管理計畫

本園區開發過程中將定期檢查(每月一次)相關最佳管理作業施硬體設施，並由工地主任根據現場施作人員狀況，編組排班定期輪班檢視相關設施，若有損壞立即加以修復，並定期清除沉砂池中相關泥砂，以維持設施應有功能，人員訓練方面將於施工活動前宣導，施作過程並由施工負起督導責任，若因故無法進行督導時，由工地主任指派人員進行督導，並在相關重點地點張貼相關最佳管理作業方法，及緊急應變措施與簡要之注意標語，使施作人員均能具備相關之操作知識，另本園區施工前後之臨時與永久排水系統管理維護分述如后：

##### ㄧ、施工中排水系統管理維護

本園區於開發過程中，為避免因大雨造成淹水及降低逕流污染等因素，於永久排水系統完成前設置有臨時排水系統，其管理維護係循下述原則進行。

###### 1.臨時排水責任區分

施工中臨時排水系統之管理維護依工區劃分責任區域，由工程承包商負責管理維護，建廠施工範圍內之排水路則責成相關承商負責維持排水路之暢通。

###### 2.責任時限

本園區排水系統為一整體性、連續性之排水系統，於規劃、設計階段即已將各子系統間之銜接及佈設做全面考量，因此各承包商於完工驗收移交接管後，其負責之臨時排水將由永久系統取代，除合約規定之保固項目外，臨時排水管理維護之義務同時終止。

###### 3.管理維護作業流程

臨時排水管理維護作業流程如圖3-8，本工業區並成立應變小組，統籌平時及緊急防洪事宜，並由檢查紀錄表，清理改善通知表及改善查核表等作業程序，以掌握平時園區之臨時排水動態。

###### 4.作業表單建立及作業要點

平時巡查應於每二週全區執行一次，並將巡查結果及改善結果提報清安會議，巡查記錄表由指定巡查人員填報，若有需改善事項，則由監造單位發出改善通知單給責任承商，並限期改善，承包商接獲改善通知單，將改善內容逐條完成後，由監造單位查核簽認再影存監造單位，承包商及開發單位。

##### 二、永久排水系統管理維護

為維護本園區之永久性排水系統，於各年度均辦理道路環境及公用設施維護工程，以期保持區內排水系統正常運作。

為維護防洪與去除污染物之功能，以及延長滯洪池使用年限，滯洪池之維護管理工作極為重要，其主要之工作需求至少應涵蓋如下。

資料庫之建立—包括水位、水文資料紀錄，設計與竣工資料等。

管理組織架構及人員配置

維持結構安全及去除效率—定期結構檢查及池底泥砂清理。

維持美觀及功能要求—定期剪草、嚴禁傾倒垃圾、防止蚊蟲滋生及藻類過量繁殖。

圖3-8 本計畫管理維護作業流程圖

#### 表3-3 本計畫施工活動BMP檢查清單(1/2)

| 工地環境清潔及安全措施檢查表 |
| --- |
| 工程名稱 | 中科四期(二林園區)開發工程 | 表單編號 |  |
| 檢(稽)查人員： 檢(稽)查時間： 年 月 日 時 分 □每週定期檢查 □下雨前 □下雨後 | 承商： 限定完成改善時間： 年 月 日 |
| 檢查項目： | 檢查結果 |
| 一、污染控制目標維護措施: |  |
| 1.良好而有效的物料儲存，以避免污染物經由水流排放或傳送至場外。 | □ |
| 2.施工所產生廢棄物棄置於特定之區域，避免暴雨後逕流入或流出該區。 | □ |
| 3.只針對下一個所需要之區域加以整地。 | □ |
| 4.對於未施工區域，但已被擾動之土壤提供暫時性之穩定措施。 | □ |
| 5.對於已完成施工之坡面及地景，施作永久性之穩定措施。 | □ |
| 6.上游流來之逕流水，必須採用改道疏導流過工地的方式。 | □ |
| 二、排水作業污染控制措施 |  |
| 1.暫存土方堆選擇舖蓋塑膠布或帆布等。 | □ |
| 2.築臨時小土堤，以防止坡面沖蝕並截導地表逕流。 | □ |
| 3.開挖及填築面設置臨時排水系統，以防止沖刷。 | □ |
| 4.設置臨時沉砂設施，控制泥砂產生之逕流污染。 | □ |
| 三、舖面作業時的污染控制維護措施 |  |
| 1.避免在雨天進行整地施工，若有大雨或豪雨的情形發生，將立即準備帆布遮雨設備將施工機具及物料。 |  |
| 2.各個堆置場距離臨時排水路一公尺以上，並盡量設置於下游處，以免形成污染源。 | □ |
| 3.將人孔及鄰近暗溝蓋加覆蓋(或增加紗網)，以減少泥砂流入。 | □ |
| 4.每日安排清潔人員清掃工地。 | □ |
| 5.施工作業所產生的廢棄物委託合格之代清除業予以清除。 | □ |
| 四、結構物施工與油漆時的污染控制 |  |
| 1.儘可能地採用可回收、低毒性之建築材料。 | □ |
| 2.做好原料管理，嚴禁傾倒未用完之油漆，需加以集中回收或委託合格廢棄物清運商清理。 | □ |
| 3.施工完成將清除施工場所排水系統之堆積物。 | □ |
| 五、物料運送與儲存時的污染控制 |  |
| 1.於施工現場規劃特定之物料儲存場所，並遠離排水道。 | □ |
| 2.降雨季節變化將物料遮蓋。 | □ |
| 3.化學物、圓筒及袋狀物物直接放置地面而應略墊高。 | □ |
| 4.現場儲存之物料隨時清點數量，以保持適當之低存量 | □ |
| 六、物料使用時之污染控制 |  |
| 1.在適當時間、地點使用物料，並儘可能避免使用毒性物質。 | □ |
| 2.化學肥料、農藥、殺蟲劑之使用應符合使用說明及相關規定。 | □ |
| 七、一般性營建廢棄物管理 |  |
| 1.於工地內遠離臨時排水系統處劃定固體廢棄物處理場。 | □ |
| 2.設置加蓋之水密性廢棄物容器，防止污染物外流的狀況。 | □ |
| 3.定期並視現場施工狀況清除垃圾，下雨天或颱風將事先予以清除或收集妥當。 | □ |
| 4.洗車台之沉砂池清理頻率應視實際情況加以清理。 | □ |
| 5.廢棄物中有用物予以回收再利用。 | □ |
| 6.新聘承包商及新進相關工作人員，於進入工地施作前予以污染控制之教育訓練。 | □ |
| 填表說明：檢查項目每一小項之□，如檢查不合格即打×；合格打ˇ，如檢查項目有一項打×時檢查結果之□即打×(視為該項不合格)，合格即打ˇ。 |

#### 表3-3 本計畫施工活動BMP檢查清單(2/2)

| 工地環境清潔及安全措施檢查表 |
| --- |
| 工程名稱 | 中科四期(二林園區)開發工程 | 表單編號 |  |
| 檢(稽)查人員： 檢(稽)查時間： 年 月 日 時 分 □每週定期檢查 □下雨前 □下雨後 | 承商： 限定完成改善時間： 年 月 日 |
| 八、有害廢棄物管理 |  |
| 1.施工現場劃定適當地點作為有害廢棄物暫存儲存場，並以有蓋密閉容器儲存。 | □ |
| 2.不同種類之有害事業廢棄物應分開儲存，其收集、輸送、處理均需依法辦理。 | □ |
| 九、廢水泥之管理措施 |  |
| 1.乾、濕水泥材料之儲存應選擇有遮蓋之場所，並遠離排水區域。 | □ |
| 2.對相關工作人員宣導，應選定適當地點收集儲存。 | □ |
| 3.如需進行現場沖洗時，應挖掘窪坑或於下游處築堤阻絕其流出，收集後應做適當處理。 | □ |
| 4.做好施工規劃及管理，降低廢水泥數量。 | □ |
| 十、衛生污水管理維護措施 |  |
| 1.臨時房舍污水收集系統設置簡易處理系統，生活污水經處理至符合放流水標準後排放。 | □ |
| 2.於適當、方便之位置設置流動廁所或衛生設施。 | □ |
| 十一、車輛及機具清理時的污染控制維護措施 |  |
| 1.臨時維修場所須離臨時排水系統一公尺以上，以減少污染物進入臨時排水系統中 | □ |
| 2.規劃理想地點，並以適當方法阻絕沖洗水直接進入承受水體或排水系統。 | □ |
| 3.沖洗時盡量減少使用水量，減少因水流沖刷造成之土壤沖蝕和泥沙沉積問題。 | □ |
| 4.沖洗時儘量不使用清潔劑，若必須使用，則採用無磷、可生物分解之清潔劑。。 | □ |
| 十二、燃料管理 |  |
| 1.各車輛及機具儘量場外進行加油工作 | □ |
| 2.工地內進行施工機具加油，應遠離排水系統，且於固定地點進行。 | □ |
| 3.漏油以吸油性材料吸除，不會任其污染土壤及水體。 | □ |
| 4.燃料儲存桶之儲存均加蓋掩護，並於附近儲備定量之漏油處理材料，以備不時之需。 | □ |
| 5.不使用加油車於場內四處加油，以免污染擴散。 | □ |
| 十三、車輛與機具保養時的污染控制維護措施 |  |
| 1.要求承包商保持車輛機具之清潔，勿讓多餘油料殘留地表面成為污染源。 | □ |
| 2.臨時維修場所須離臨時排水系統一公尺以上，以減少污染物進入臨時排水系統中。 | □ |
| 3.臨時性之維修工作採用滴油盤或吸油布料等防範措施，防止油污洩出污染土壤與水體。 | □ |
| 3厲行回收再利用之政策，使用後而可回收之物料應該分離出來並予以回收再利用。 | □ |
| 十四、侵蝕泥砂控制最佳管理作業 |  |
| 1.雨季來臨前需穩定土壤或構築沉砂池。 | □ |
| 2.施工時儘量減少施工暴露區亦可減少可能之污染源。 | □ |
| 3.於工區出入口設置鋼板及洗車台，減少施工車輛與機具進出所造成之揚塵。 | □ |
| 十五、維護管理計畫維護措施 |  |
| 1.定期進行放流水水質調查分析。 | □ |
| 2.工區現場準備足夠之污染物洩漏之吸收材料。 | □ |
| 3.每日收集工地的垃圾，垃圾子車定期或裝滿後立即請清運公司予以清運。 | □ |
| 4.經常檢化糞池、流動廁所。 | □ |
| 5.每日檢查是否有灑水作業 | □ |
| 6.每日檢查工地進出口附近及鄰近道路是否有清掃乾淨。 | □ |
| 7.基地內臨時性導溝定期的檢查是否有淤積所造成之泥砂外溢。 | □ |
| 填表說明：檢查項目每一小項之□，如檢查不合格即打×；合格打ˇ，如檢查項目有一項打×時檢查結果之□即打×(視為該項不合格)，合格即打ˇ。 |

第肆章　相關證明文件

- 負責人身分證正反面影本

- 開發範圍圖

- 營建工程空氣污染防制費申報表

- 污染削減措施工程圖說

### 一、負責人身分證正反面影本

### 二、開發範圍圖

### 三、營建工程空氣污染防制費申報表

### 四、污染削減措施工程圖說

# Text boxes

開發單位

公司章

開發單位

負責人章

開發單位

負責人簽名

身分證正面影本

身分證反面影本

中部科學工業園區第四期(二林園區)開發工程開發範圍圖