中部科學園區

XXXXXXXXX工程

((若有報空污費請以空污費名稱或已發包名稱))

施工環境保護執行計畫

業主

XXX營造股份有限公司

中華民國九十九年XX月

XXXXXXXXXXXX工程

施工環境保護執行計畫

目錄

第一章工程概述	1

1.1 主辦機關	1

1.2 工程名稱	1

1.3 工程範圍	1

1.4 施工概述	1

1.5 工程經費	2

1.6 工程預定進度	2

第二章環境保護管理事項	3

2.1 環境保護執行組織	3

2.2 管理作業程序	3

第三章環境基本資料	6

3.1 周邊狀況	6

3.2 噪音振動	6

3.3 空氣品質	8

3.4 水文水質	10

3.5 地形	13

3.6 地層	14

3.7 地質	14

3.8 土壤	15

3.9 交通運輸	17

3.10 生態環境	18

3.11 文化遺址	24

3.12 景觀遊憩	26

第四章施工期間環境保護措施	29

4.1 水污染防治計畫	29

4.2 空氣污染防制計畫	29

4.3 噪音振動防制計畫	30

4.4 廢棄物處理計畫	31

4.5 動植物生態維護計畫	31

4.6 景觀環境維護計畫	31

4.7 道路交通維持計畫	32

4.8 敦親睦鄰計畫	32

4.9 文化資產維護計畫	32

4.10 工地防災計畫	32

4.11 土方管理計畫	33

第五章施工期間環境保護措施查核計畫	34

5.1 承包商工地自動檢查	34

5.2 監造單位查核	34

5.3 中科管理局查核	35

第六章 施工期間環境監測計畫	41

6.1 環境監測計畫	41

第七章 施工後環境復原計畫	42

第八章 環境保護經費使用原則及付款方式	43

8.1 施工階段臨時性環保措施費	43

8.2 營建工程空氣污染防制費	43

8.3 施工期間環境監測費	44

表目錄

表3-1 計畫基地及其鄰近地區現況空氣品質補充調查成果分析…………………9

表3-2 后里農場園區及其鄰近地區調查發現之植物種類統計………….……….18

表3-3 后里農場園區及其鄰近地區調查發現之陸域動物種類統計……………..20

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(1/4)…………………..36

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(2/4)…………………..37

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(3/4)…………………..38

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(4/4)…………………..39

表5-2 環境保護檢查成果月報表…………………………………………………..40

表8-1 施工期間執行環境保護工作所需經費概估………………………………..43

圖目錄

圖2-1 施工階段環境保護執行組織架構……………………………………………5

圖2-2 施工環境保護檢查流程及相關權責單位……………………………………5

圖3-1 計畫地區區域地質分布示意………………………..………………………16

圖3-2 后里農場園區現況植被及調查樣區分布…………………………………..19

圖3-3 后里農場園區現況自然度分布……………………………………………..20

圖3-4 后里農場園區鄰近500 公尺範圍內遺址分布示意………………………..25

# 第一章工程概述

## 1.1 主辦機關

中部科學園區管理局

## 1.2 工程名稱

XXXXXXXXXX工程(若有報空污費請以空污費名稱或已發包名稱)

## 1.3 工程範圍

## 1.4 施工概述

## 1.5 工程經費

總工程款為新台幣XXXXXXXX元整。

## 1.6 工程預定進度

本工程於XX年XX月XX日開工(實際開工日以核准函為主)，合約工期為720日曆天，預定竣工日期為XX年XX月XX日。預定進度詳附件所示(預定進度表)。

# 第二章環境保護管理事項

## 2.1 環境保護執行組織

為落實施工階段之環境保護工作，須有適當之專責組織或人員負責推動。「中部科學園區后里園區配水池工程」施工期間環境保護執行單位主要有三：一、開發單位(中部科學園區管理局)二、監造單位(台灣世曦工程顧問股份有限公司)及三、工程承包商(XXX營造股份有限公司)，工地所有業務(包括環保業務)均需透過三者間之協調運作來進行(詳圖2-1)。就環境保護工作之分工而言，各工程承包商為實際執行者，負責工地安全、環境衛生、環保對策執行；委託監造單位負責施工現場之監督；開發單位負責工地環保業務之推動及督導。

## 2.2 管理作業程序

### 2.2.1 工程承包商

‧執行「施工環境保護執行計畫」，包括空氣污染防制、水污染防治、營建噪音振動管制、廢棄物處理、景觀維護、動植物生態維護、道路交通維持、土方管理、文化資產維護及敦親睦鄰等。

‧執行「營建工地逕流廢水污染削減計畫」。

‧執行「交通維持計畫」。

‧依監工單位之指示，機動調整施工作業方式並加強各項環保措施，俾符合法規標準。

### 2.2.2 監造單位

‧現場監督承包商確實執行「施工環境保護執行計畫」、「營建工地逕流廢水污染削減計畫」及「交通維持計畫」，並做成紀錄。

### 2.2.3 開發單位

本計畫施工期間將由中部科學園區管理局(以下簡稱為中科管理局)負責工地環保業務之推動及督導，並辦理施工期間環境監測計畫(為避免人員編制之擴編壓力，環境監測計畫考慮委託工程顧問公司或相關學術單位辦理，並由中科管理局負責監督查驗及溝通協商等事宜)。另於工程合約中規定承包商及監工單位須指定專人負責環保工作之執行及現場監督、查核。各相關權責單位之分工關係及施工環保執行作業程序詳圖2-2所示。

圖2-1 施工階段環境保護執行組織架構

圖2-2 施工環境保護檢查流程及相關權責單位

# 第三章環境基本資料

## 3.1 周邊狀況

本基地座落於后里農場園區，該園區位於台中市后里區台糖后里農場，面積約134.64公頃。以台糖土地為主體，現況多已整地完成，目前台糖有「台13」省道以東之后里休閒農場及以西之觀光藥用植物園2處開發計畫。農場南側小部分土地屬於后里都市計畫區。園區北鄰后里圳、鯉魚潭淨水廠及台電中部材料儲運中心；農場北側外圍，則有水力發電場、台一牧場(養雞場)。基地西側邊界鄰后里圳第一支線，西側及西南側現況為農業區。基地東側則有台鐵新山線鐵路以隧道型式穿越，東側邊界為台鐵舊山線隧道，鐵路外圍則屬丘陵地；另「台13」省道以東之基地南側則有零星工廠分布其間。

## 3.2 噪音振動

后里農場園區位於台中市后里區轄境內，依據台中縣環保局民國93年公告之台中市后里區噪音管制區圖幅，基地範圍及其周邊地區均屬第三類噪音管制區。依據現場勘查，計畫基地內除「台糖農場辦公室」用地目前為后里休閒農場所承租，作為附近學校戶外教學場所，有較明顯之活動音量外，其餘用地多為農耕用地或為荒地，屬較寧靜之地區。

后里農場園區鄰近主要敏感受體包括基地北側之十八閘聚落、南側之后里村聚落及聯外運輸道路（三豐路、甲后路）邊之住戶；主要噪音源則包括道路交通噪音及社區鄰近噪音。

為瞭解計畫基地之現況環境音量及振動位準，根據環評期間分於基地內（台糖農場辦公室及永安橋旁）進行1小時環境音量及振動位準調查；基地周邊敏感聚落（十八閘聚落及后里村聚落）進行連續24小時之背景音量及振動位準調查；三豐路（「台13」省道）及甲后路（「132」縣道）路邊則配合道路交通量調查同時進行道路邊地區噪音振動監測作業，監測結果分析如下：

一、后里農場園區內

「台糖農場辦公室」位於后里農場園區規劃之園區事業專用區用地，距離三豐路（「台13」省道）約250公尺，屬一般地區第三類噪音管制區。主要噪音振動源來自學生戶外教學活動；平均小時均能音量為54.4 dB(A)，可符合所屬環境音量標準；平均小時振動位準LV10（平均）為34.3 dB，低於人體感覺閾值55dB。

二、計畫基地鄰近敏感受體

「十八閘聚落」位於計畫基地西北側，屬第三類噪音管制區一般地區，噪音振動源主要為「九甲路」上偶有之大型車輛行駛噪音及居民活動噪音。根據監測結果，各時段均能音量平均為〝早上〞51.0 dB(A)、〝日間〞51.9 dB(A) 、〝晚上〞50.7 dB(A)、〝夜間〞49.9 dB(A)，與所屬「環境音量標準」比較，均符合標準限值。十八閘聚落〝日間〞及〝夜間〞時段LV10(平均)環境均能振動位準為35.2 dB 及30.7 dB，均低於人體感覺閾值55 dB。

「后里村聚落」位於計畫基地西南側，主要為住宅用地，偶有小型工廠分佈其間，屬第三類噪音管制區一般地區。主要噪音振動源為聚落聯外道路之交通噪音及居民活動音，各時段均能音量平均為〝早上〞49.2 dB(A)、〝日間〞53.2dB(A) 、〝晚上〞51.7 dB(A)、〝夜間〞48.5 dB(A)，可符合所屬「環境音量標準」限值。〝日間〞及〝夜間〞時段LV10(平均)均能環境振動位準分別為30.0 dB 及30.5 dB，低於人體感覺閾值55 dB。

三、主要運輸道路邊敏感受體

三豐路（「台13」省道）為計畫基地施工階段及營運階段之主要聯外道路，屬第三類噪音管制區道路邊地區。各時段均能音量平均為〝早上〞70.1 dB(A)、〝日間〞71.7 dB(A) 、〝晚上〞69.8 dB(A)、〝夜間〞67.0 dB(A)，屬道路交通較為繁忙之聯外道路，可符合所屬「環境音量標準」標準限值。全天LV10(平均)均能振動位準於〝日間〞時段為48.2 dB、於〝夜間〞時段為47.1 dB，略高於人體感覺閾值55 dB，但仍可符合「日本東京都公害振動規制」之道路交通振動基準。

甲后路（「132」縣道）位於計畫基地南側，為基地與中山高速公路之主要聯絡道路，屬第三類噪音管制區道路邊地區。各時段均能音量分別為〝早上〞68.1 dB(A)、〝日間〞69.1dB(A) 、〝晚上〞67.2 dB(A)、〝夜間〞65.6 dB(A)，與所屬「環境音量標準」比較，均符合標準限值。背景振動位準依現場量測結果顯示，全天LV10 (平均)均能振動位準於〝日間〞時段為43.7 dB、於〝夜間〞時段為41.4 dB，可符合「日本東京都公害振動規制」之道路交通振動基準。

## 3.3 空氣品質

本計畫基地座落於后里農場園區，該園區位於台中市后里區，現況多已整地完成，北鄰后里圳、鯉魚潭淨水廠及台電中部材料儲運中心，另在農場北側外圍，則有水力發電廠、台一牧場(養雞場)，基地南側有零星分布之小型工業廠房，附近並無明顯之固定污染源；移動污染源則以鄰近基地之「1 號」國道、「4 號」國道、「台13」省道、「132」及「132 甲」縣道等之機動車輛所排放廢氣為主要污染。依據行政院環境保護署(以下簡稱「環保署」) 93.12.9 環署空字第0930090590A 號函公告之空氣污染防制區，后里農場園區所在之台中縣各項空氣污染物(懸浮微粒、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳) 均劃屬二級防制區。

參考環保署長期空氣品質監測站距后里農場園區10公里範圍內之豐原、西屯及忠明測站，民國93 年監測資料顯示，除懸浮微粒(PM10)年平均值(53～74μg/m3) 不符「空氣品質標準」(65μg/m3)、臭氧小時平均值(150～163 ppb) 不符「空氣品質標準」(120 ppb)，其餘二氧化硫、二氧化氮及一氧化碳濃度均符合「空氣品質標準」。各站全年PSI 值大於100，屬〝空氣品質不良〞狀態之日數約13～22日，發生空氣品質不良原因主要受臭氧濃度偏高之影響。

為進一步瞭解計畫基地鄰近地區空氣污染物現況，環評期間特選定泰安社區活動中心、九甲聚落、啟明學校等3處敏感受體，於民國94 年6 月、8 月及9 月期間分別進行1次連續24 小時監測，監測結果(參見表3-1)顯示，各污染物項目除臭氧濃度偶有不符「空氣品質標準」外，其餘項目均可符合「空氣品質標準」。

另為建立計畫基地鄰近敏感受體之臭味背景值，環評期間於民國94年9月間於九甲聚落(義德宮)、基地北側(鄰近台一牧場)進行1次臭味偵測，該監測結果顯示，臭味污染物濃度均遠低於「固定污染源周界排放標準」。

表3-1 計畫基地及其鄰近地區現況空氣品質補充調查成果分析

| 監測 時間 | 監測項目 | 監測敏感受點 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 泰安社區 活動中心 | 九甲聚落 (義德宮) | 啟明學校 | 空氣品質 標準 |
| 94.6 ~ 94.9 | 總懸浮微粒 (μg/m3) | 二十四小時 平均值 | 77.1 | 101.3 | 80.3 | ≦250 |
|  | PM10 (μg/m3) | 日平均值 | 45.3 | 77.7 | 50.0 | ≦125 |
|  |  | 小時平均值 變動範圍 | 16~75 | 10~18 | 9~115 | ─ |
|  | 二氧化硫 (ppb) | 日平均值 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | ≦100 |
|  |  | 小時平均值 變動範圍 | 4~8 | 4~7 | 4~14 | ≦250 |
|  | 二氧化氮 (ppb) | 日平均值 | 7.3 | 12.0 | 10.3 | ─ |
|  |  | 小時平均值 變動範圍 | 4~18 | 4~23 | 4~30 | ≦250 |
|  | 臭氧 (ppb) | 日平均值 | 35.0 | 23.0 | 21.0 | ─ |
|  |  | 小時平均值 變動範圍 | 4~121 | 4~85 | 4~83 | ≦120 |
|  |  | 八小時平均值變動範圍 | 2.5~78.5 | 5~64.8 | 2.3~55.9 | ≦60 |
|  | 一氧化碳 (ppm) | 日平均值 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | ─ |
|  |  | 小時平均值 變動範圍 | 0.2~0.9 | 0.2~0.6 | 0.1~1.7 | ≦35 |
|  |  | 八小時平均值變動範圍 | 0.26~0.7 | 0.03~0.33 | 0.2~0.8 | ≦9 |
|  | 總碳氫化合物 (ppm) | 日平均值 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | ─ |
|  | 鉛 (μg/m3) | 二十四小時 平均值 | 0.012 | 0.027 | 0.013 | ─ |

資料來源：空氣品質調查係由財團法人中華顧問工程司(許可證字號：環署環檢字第036 號) 於民國94 年6~9 月，各進行1 次連續24 小時調查。

註：〝        〞表示不符「空氣品質標準」。

## 3.4 水文水質

### 3.4.1 水文

(一)地面水

‧水系

后里農場園區大部分屬大甲溪流域，約131.35公頃面積之地表逕流經旱溝排入大甲溪，僅北側約3.88公頃面積之地表逕流經大安溪流域之主要排水─電火溪幹線排入大安溪。大甲溪北鄰大安溪，南界烏溪，主流發源於中央山脈標高3,884 公尺之次高山及標高3,740 公尺之南湖大山，為典型急流性河川。最上游為南湖溪，至太保久附近與伊卡丸溪匯合後，始名大甲溪，流經梨山、佳陽至達見段，河幅漸次開展，達見以下則成帶形，再流經谷關、白冷、馬鞍寮至東勢流入平原，過石岡蜿蜒西北流於清水附近注入台灣海峽，幹流長約124.2 公里，流域面積約1,236 平方公里。依「中華民國九十二年台灣水文年報」，大甲溪〝白鹿橋站〞歷年統計資料顯示，基地所在大甲溪流域上游河段之平均流量約58.04 立方公尺/秒，月平均流量以六月最高，約123.76 立方公尺/秒；一月最低，約15.00 立方公尺/秒；最大瞬時流量約3,190 立方公尺/秒。大甲溪屬〝中央管河川〞，其治理計畫洪水量採再現期100年一次之洪峰流量，計畫內容以築堤禦洪、河道整理為主。

大安溪北鄰後龍溪，南接大甲溪，主流發源於雪山山脈之大壩尖山。大安溪自發源地至雙崎段，坡陡流急，岩石外露，溪谷狹深；雙崎以下河道兩岸較為開展，上游輸下砂石淤積於此，致部分低窪地區常遭水患。大安溪溪自發源地起右岸匯入馬達拉溪、老庄溪、景山溪，左岸次高溪、大雪溪、南坑溪、無名溪、雪山坑溪、烏石坑溪，匯合支流向西南流至卓蘭經七塊厝轉入平原，河道分歧呈扇形亂流，再折向西北，於台中縣大安鄉頂安村注入台灣海峽，幹流長約96 公里，流域面積約758平方公里。依「中華民國九十二年台灣水文年報」，大安溪〝卓蘭站〞歷年統計資料顯示，基地所在大安溪流域上游河段之平均流量約34.3 立方公尺/秒，月平均流量以六月最高，約86.27 立方公尺/秒；十二月最低，約6.14 立方公尺/秒；最大瞬時流量約5,530 立方公尺/秒。大安溪屬〝中央管河川〞，其治理計畫洪水量採再現期100 年一次之洪峰流量，治理範圍自河口至白布帆谷口止，計畫內容以築堤或護岸禦洪為主。

‧排水系統

后里農場園區屬旱溝排水幹線集水範圍，基地內地表逕流大多經旱溝排入大甲溪。基地現況地勢高，無淹水之虞。旱溝排水系統包括旱溝幹線及月眉排水、舊社溝排水、旱溝支線等三條支線，流域面積約2,324 公頃。

旱溝排水幹線為后里鄉最主要之排水路，大多已設護岸工，旱溪橋以下渠段可通過再現期10年一次之洪峰流量，旱溪橋至和興橋之間有多處攔河堰，約可通過再現期2年一次之洪峰流量，中游都市計畫區內渠段約可通過再現期2~10 年一次之洪峰流量，上游渠段則約可通過再現期2~5年一次之洪峰流量。由於沿線經過縱貫鐵路、甲后路、三豐路、高速公路之橋梁斷面不足，造成排洪瓶頸，且部分渠段流路蜿蜒，每遇豪雨即漫溢成災。依「台中縣后里地區排水改善規劃報告」，旱溝係採用再現期10年一次日暴雨之洪峰流量為設計標準，計畫由下游往上游逐步進行整治。

(二)地下水

‧區域地下水文

后里農場園區位屬台中地區地下水資源分區，該分區北起於大安溪南岸，南至烏溪南岸，東以中央山脈為界，西臨台灣海峽。區內包括台中盆地、大肚台地、后里台地、大甲扇狀平原、清水海岸平原等，其中除大肚、后里二台地為紅土台地堆積外，其餘均為現代之礫、砂及土之沖積層，地下水之補注多源自河流之入滲，區內以台中盆地及大甲扇狀平原地下水較為豐富，台地及清水海岸平原地下水不豐。基地所在之后里台地地下水貧乏。

根據經濟部水資源統一規劃委員會(經濟部水利署前身)民國81 年印製之「台灣地區地下水資源」，台中地區之地下水利用以台中盆地之生活用水、工業及其他用水較為大宗，年抽水量達約151百萬立方公尺，共佔台中地區總抽水量之40%；其餘地區以農業用水抽水量(約76百萬立方公尺) 較多，佔台中地區總抽水量之21%。總計台中地區年總抽水量共約369百萬立方公尺，年補注量約379 百萬立方公尺，抽水量與補注量大致平衡。

依經濟部水利署網站水文水資源資料管理供應系統〝地下水位〞之資料查詢，民國84～93年計畫基地附近新庄站地下水年最高水位多發生於7～9月，年最低水位多發生於2 月，年高低水位差約2.6～6.1公尺。

‧基地地下水位

基地於民國94 年9 月間所進行地質鑽探結果顯示，地下水位約位於地表下14～4公尺。

### 3.4.2 水質

(一)地面水

后里農場園區位屬大甲溪流域，目前規劃施工期間排水經由區內規劃設置之滯洪池調節後經西側聯外排水路排放至旱溝排水河段；營運初期污水經由處理後就近排入牛稠坑溝排水，終期污水則經由園區設置之污水處理廠處理後，經由專用放流管於大安溪下游不影響灌溉用水之河段排放，因此，考慮放流所影響之水體水質，採用大甲溪及大安溪流域作為現況評估之依據。目前大甲溪流域自石岡壩至出海口河段公告為〝丙類〞水體，大安溪流域自發源地至義里大橋河段公告為〝甲類〞水體，自義里大橋至大安溪橋河段公告為〝乙類〞水體，自大安溪橋至出海口河段公告為〝丙類〞水體。

環保署於大甲溪之〝后豐大橋〞、〝高速公路橋〞、〝大甲溪橋〞及大安溪之〝義里大橋〞、〝大安溪橋〞、〝大安溪出海口〞共設有6 處長期水質監測站定期採樣分析，其中〝義里大橋〞及〝大安溪橋〞位於終期放流口上游，〝大安溪出海口〞位於終期放流口下游。依其最近一年（民國93年7月~94年6月）之河川水質監測資料，以「河川污染程度分類標準」進行分析，結果顯示各測站之水質均為〝中度〞污染，分析其原因主要為近年夏季颱風、豪雨頻仍導致河川中泥沙含量過高，造成〝懸浮固體〞濃度偏高，使大甲溪及大安溪水質濃度呈現〝中度〞污染。

為進一步瞭解基地鄰近水系及放流口附近之水質現況，環評期間選定旱溝排水之〝成功路跨旱溝排水處〞、〝和平橋〞、牛稠坑溝排水之〝牛稠坑橋〞大甲溪之〝大甲溪橋（「台1」省道）〞、大安溪之〝義里大橋〞、〝大安溪橋（「台1」省道）〞、〝大安溪橋（「台61」省道）〞等6 處測點(參見圖3-2)，進行3 次(民國94年6月、8月及9月)水質調查，據調查結果顯示，除〝牛稠坑橋〞水質屬〝輕度〞污染外，各測站之水質均屬〝中度〞污染，其中大甲溪、大安溪水質污染應為河川泥沙含量過高導致，旱溝排水為后里地區雨、污水混排之排水系統，受生活廢水污染影響，〝生化需氧量〞及〝氨氮〞濃度略高，使旱溝排水水質亦呈現〝中度〞污染。

(二)地下水

根據敏感區位調查結果，后里農場園區用地範圍未位於「飲用水水源水質保護區」，且鄰近地區之地下水多被利用為灌溉用水，故參考「灌溉用水水質標準」及「地下水污染監測基準(第二類)」以評估計畫基地附近地區地下水水質現況。

參考環保署於計畫基地附近10公里範圍所設之〝神岡國中〞、〝豐原國小〞及〝育英國小〞長期地下水質監測站資料，由於地下水井均已乾枯或無水，並無近2 年地下水質監測資料，為進一步瞭解計畫基地地下水水質現況，環評期間於基地附近選擇〝七星農場〞、〝后里馬場〞、〝后里農場〞及〝台一牧場〞等4口地下水監測井，於民國94年8 月、9 月間進行2 次地下水水質採樣化驗，分析結果顯示除〝七星農場〞及〝台一牧場〞之〝pH 值〞略有低於「灌溉用水水質標準」外，其餘各監測井之地下水水質均能符合「灌溉用水水質標準」及「地下水污染監測基準(第二類) 」，顯見目前基地附近地下水水質應尚未受污染。

## 3.5 地形

后里農場園區範圍內用地依據「非都市土地開發審議作業規範」坡度劃分等級分析結果顯示，除基地北側及東側有些許稍陡之坡降外，其他地區多屬平緩之一、二級坡，且主要為一級坡，約佔總用地面積之87.26 %。

后里農場園區地勢東高西低，整體地形以〝東北─西南〞走向為主，最高處在基地之東北端，高程約為EL.272 公尺；最低處在基地之西南端，高程約為EL.228 公尺。主要坡向大致皆為〝西向〞坡向、〝西南〞坡向及〝南向〞坡向，約佔90%以上。

## 3.6 地層

根據后里農場園區地質鑽探結果及相關地質資料顯示，基地內所出露之地層分佈尚稱單純，主要為紅土層與礫石層。其中紅土層廣被於本基地之地表，紅土下則為礫石層。礫石層伏於紅土層之下，由礫石、砂及黏土所組成，其中以礫石約佔94%～76%最多，砂及粘土為其主要之膠結填充物，但膠結性不佳，遇水則容易軟化，礫石則以石英質砂岩為主，粒徑由數公分至數十公分不等，顆粒呈圓球形至橢圓形，礫石間彼此接觸堆疊，本層亦受到粘土之影響多呈紅色或紅棕色。

## 3.7 地質

后里農場園區位於台中縣后里鄉境內，由更新世之「頭嵙山層火炎山相」、「紅土台地堆積層」及「現代沖積層」等地層由下而上所組成之后里台地上。主要屬於台灣西部麓山帶第四紀更新世之頭嵙山層上方覆蓋之紅土台地礫石層。

基地內所出露之地層，大部分為由紅土層與礫石層所組成之「紅土台地堆積層」，局部位置有「頭嵙山層火炎山相礫岩」及「現代沖積層」出露。其中紅土層廣被於后里農場園區附近之地表，厚度約0～5公尺，平均厚度約3公尺；紅土層下方為分布於地表下約3～10公尺之卵礫石層；卵礫石層下方之地層則主要為「頭嵙山層火炎山相」礫岩。

后里台地附近之主要地質構造包括「屯子腳斷層」、「三義斷層」、「觀音山斷層」、「埤頭山斷層」及「大安背斜」等。其中穿越后里農場園區東側之「屯子腳斷層」屬於第一類活動斷層，距后里農場園區東側約300 公尺之「三義斷層」則屬第二類活動斷層，基地內事業專用區之建築用地已規劃予以避開；而其他如「觀音山斷層」、「埤頭山斷層」及「大安背斜」等地質構造與基地間有一相當之距離，且其均非屬活動斷層，故對基地之開發之影響甚微。

## 3.8 土壤

經民國94年9月查詢環保署網站『全國已公告為土壤及地下水污染控制場址』資料庫，后里農場園區及其鄰近地區並無已公告之土壤污染控制場址。為進一步瞭解后里農場園區之土壤重金屬含量現況，環評期間於基地內及其鄰近地區進行2處土壤重金屬含量補充調查，據調查結果顯示土壤中重金屬含量均可符合「土壤污染監測基準值」，無土壤受污染之情形。

圖3-1 計畫地區區域地質分布示意

## 3.9 交通運輸

根據中科后里園區環評期間(民國94年6月)於各聯外道路進行『平常日』及『假日』交通量調查結果顯示，基地聯外各主要道路現況服務水準均在〝C 級〞以上，交通情況良好。

一、交通量及車種組成

‧平常日

后里農場園區各主要聯外道路尖峰小時交通量以「中山高速公路」最高，單向約3,500~3,850 pc/h；「國道4號」次之，單向約1,500~2,800 pc/h，皆為中科后里基地重要之聯外道路；「台13」省道單向流量則約1,000~2,650pc/h 左右。其餘道路交通量較小，單向均維持約在1,000pc/h 以下。各聯外道路，以機車及小型車為主要車種組成，兩者合計約佔總車輛數93%以上，其中以小型車所佔比例約54~78%最高；大型車及聯結車所佔比例最低，均在7%以下。

‧假日

『假日』各聯外道路交通量特性與『平常日』類似，其中「台13」省道單向流量約1,000~1,300 pc/h左右。各道路『假日』尖峰小時交通量皆小於『平常日』，顯示『平常日』之通勤旅次較為集中。在車種組成方面，『假日』小型車比例明顯增高，而機車之比例則降低，係因『假日』利用小客車休閒旅遊或返鄉之比例較高，轉移『平常日』使用機車之通勤旅次所致。

二、服務水準

‧平常日

『平常日』中山高(三義－台中系統段)及國道4號(神岡－豐原段)全線服務水準均維持在〝C〞級以上；「台13」省道服務水準為〝C～A〞級，交通情況尚佳，其餘「132」及「132 甲」縣道亦可維持〝C～A〞級以上服務水準，交通情況尚佳。

‧假日

『假日』「台13」省道服務水準仍維持〝B〞級以上，交通情況尚佳，其餘各道路皆可維持〝B〞級以上服務水準，交通情況良好。

## 3.10 生態環境

后里農場園區及其周遭土地除聚落之外，多為農耕地及休耕地。環評期間於民國94 年6 月及94 年8 月進行夏、秋二季生物環境調查，顯示計畫基地為旱耕地環境，動植物種類較少，多為西部平原地帶常見物種。

一、陸域植物

后里農場園區及其鄰近地區之土地利用型態包括：道路、建物、農耕地、草生地（休耕地）、果園等，自然度為0～3級(參見圖3-2及圖3-3)。農耕地栽種之短期作物以西瓜及蕃薯為主，果樹則以芒果、龍眼為主，另在北側有一檸檬桉人造林。休耕地多為以大花咸豐草、大黍等自生型草類為優勢之草本植物社會，伴生植物有龍爪茅、葎草、孟仁草、槭葉牽牛、狗牙根、刺莧等。

后里農場園區及其鄰近地區兩季調查共發現64科160屬196種植物(參見表3-2)，以雙子葉植物最多，其次為單子葉植物、蕨類植物、裸子植物，無稀有或瀕危植物。依屬性分，以原生種最多，其次為栽培種、馴化種及特有種。

依生長習性分，以草本最多，其次為喬木、灌木及藤本(參見表3-2)。

表3-2 后里農場園區及其鄰近地區調查發現之植物種類統計

調查時間：民國94 年6 月及8 月

| 歸隸特性 | 蕨類植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科數 | 5 | 2 | 46 | 11 | 64 |
| 屬數 | 5 | 2 | 120 | 33 | 160 |
| 種數 | 7 | 3 | 151 | 35 | 196 |
| 草本 | 7 | 0 | 45 | 31 | 83 |
| 灌木 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 藤本 | 0 | 0 | 29 | 2 | 31 |
| 喬木 | 0 | 3 | 43 | 2 | 48 |
| 特有 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 原生 | 7 | 0 | 73 | 20 | 100 |
| 馴化 | 0 | 0 | 35 | 7 | 42 |
| 栽培 | 0 | 3 | 39 | 8 | 50 |

於后里農場園區及其鄰近地區之草生地與檸檬桉人造林設置植物樣區調查結果(參見圖3-2及圖3-3) 說明如下：

〝樣區1〞為后里農場東側草生地樣區，草本植物共調查到大花咸豐草、大黍、牛筋草、加拿大蓬、刺莧、紅花野牽牛、香附子、馬齒莧、細葉金午時花及葎草，其中以大花咸豐草、大黍之相對覆蓋度分別為23.0%及26.9% 最高，為該樣區內優勢種；歧異度指數λ、H'、N1、N2 及E5 則分別為0.180、1.892、6.631、5.562 及0.810。

〝樣區2〞為后里農場西側草生地樣區，草本植物共調查到大花咸豐草、大黍及雞屎藤，其中以大花咸豐草之相對覆蓋度61.2%最高為優勢種；歧異度指數λ、H'、N1、N2及E5 則分別為0.533、0.693、2.000、1.875 及0.875。

〝樣區3〞為后里農場東側木本植物樣區，此樣區位於檸檬桉人造林內，共調查到檸檬桉、構樹、小葉桑及朴樹，其中以檸檬桉之相對斷面積約99.65%最高，為優勢種，木本植物歧異度指數λ、H'、N1、N2 及E5 則分別為0.647、0.627、1.873、1.546、0.626。

經調查后里農場園區內發現數株生長良好之行道樹、老樹及獨立木，如樟、楝、厚殼樹及糙葉樹等，建議未來可考量就近於區內移植保留。

圖3-2 后里農場園區現況植被及調查樣區分布

圖3-3 后里農場園區現況自然度分布

二、陸域動物

后里農場園區及其鄰近地區土地利用大抵為農耕地及聚落，出現之哺乳類多為一般低山及平地常見物種，鳥類以平原及丘陵地帶常見之留鳥為多，兩生爬蟲類及蝶類亦多為一般近郊與草生地常見物種(參見表3-3)。

表3-3 后里農場園區及其鄰近地區調查發現之陸域動物種類統計

調查時間：94年6月及8月

| 種類 | 科數 | 種數 | 特有物種(種數) | 保育類物種(種數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 特有種 | 特有亞種 | 瀕臨絕種 | 珍貴稀有 | 應予保育 |
| 哺乳類 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥類 | 17 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 兩生爬蟲類 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝶類 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 48 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |

(一)哺乳類

二季調查共發現哺乳類3目4科5種59隻次，分別為尖鼠科臭鼩、蝙蝠科東亞家蝠、松鼠科赤腹松鼠、鼠科赤田鼷鼠及小黃腹鼠等平原地帶常見物種。其中在后里農場園區內發現3目4科5種47隻次，鄰近地區為3目3科4種12隻次，二區物種相似度為80.0 %。未發現保育類或特有物種。就多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wienerdiversity index）H´而言，后里農場園區內及鄰近地區分別為1.28 及1.78，二者差異不大，其係因物種數及個體數平均差異不大所致。

(二)鳥類

二季調查在后里農場園區及鄰近地區內共發現鳥類17科20種190隻次，分別為鷲鷹科大冠鷲、鷺科之黃頭鷺、三趾鶉科棕三趾鶉、雲雀科小雲雀、鳩鴿科斑頸鳩及紅鳩、鵯科白頭翁、紅嘴黑鵯、王鶲科黑枕藍鶲、繡眼科綠繡眼、鶯科棕扇尾鶯、褐頭鷦鶯、灰頭鷦鶯、卷尾科大卷尾、八哥科八哥、畫眉科小彎嘴、燕科赤腰燕、伯勞科紅尾伯勞、文鳥科麻雀、梅花雀科斑文鳥及鴉科樹鵲等，其中在后里農場園區內出現之鳥種有15科18種，在鄰近地區出現之鳥種為10 科12 種，二者鳥種出現之相似度為50.0%。以多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wienerdiversity index）H´而言，后里農場園區內及鄰近地區分別為3.12 及3.25，顯示園區外出現之鳥種數較為多樣且數量較為平均。

保育類鳥類僅記錄到1種屬〝珍貴稀有〞(第二級)之保育類物種─大冠鷲，及1 種〝其他應予保育〞(第三級)之保育類物種─紅尾伯勞。

調查期間並未發現任何特有物種，但有大冠鷲、棕三趾鶉、斑頸鳩、白頭翁、紅嘴黑鵯、黑枕藍鶲、褐頭鷦鶯、大卷尾、八哥、小彎嘴與樹鵲等11 種台灣地區特有亞種鳥類，特化比例約占全部出現鳥種之55.0 %。以留棲習性分析，留鳥有18種(佔90%)，候鳥有2種(佔10%)。候鳥中有紅尾伯勞1種屬冬候鳥，另有部分鳥種仍處於雙重生息狀態，如黃頭鷺同時具有夏候鳥與冬候鳥特性；家燕則為惟一調查發現之夏候鳥。由出現數量判定，后里農場園區內以麻雀、小雲雀及白頭翁為優勢種，鄰近地區則以麻雀、紅鳩及八哥為優勢種。

(三)兩生爬蟲類

二季調查共記錄到兩生爬蟲類2目6科7種，分別為壁虎科蝎虎，飛蜥科斯文豪氏攀蜥、麗紋石龍子，黃頜蛇科臭青公，蟾蜍科黑眶蟾蜍，赤蛙科澤蛙及狹口蛙科小雨蛙等，沒有保育類物種之發現記錄。其中后里農場園區內有6科7種，鄰近地區則為5科5種，二者物種相似度為71.4 %。以多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wiener diversityindex）H´而言，后里農場園區及鄰近地區分別為2.36 及2.20。在特化屬性上，斯文豪氏攀蜥1 種為台灣特有種，特化比例占全部出現鳥種之14.4%。就數量言，在后里農場園區內以小雨蛙、蝎虎及澤蛙為優勢種；鄰近地區則以小雨蛙為優勢。

(四)蝶類

二季調查共記錄7科16種，分別為鳳蝶科烏鴉鳳蝶、大鳳蝶、青帶鳳蝶、紅紋鳳蝶，粉蝶科紋白蝶、淡色黃蝶、日本紋白蝶、荷氏黃蝶，斑蝶科姬小紋青斑蝶，蛺蝶科琉球三線蝶、眼紋擬蛺蝶，弄蝶科褐弄蝶，蛇目蝶科白條蔭蝶，小灰蝶科紅邊黃小灰蝶、琉璃波紋小灰蝶及沖繩小灰蝶等。無保育類物種亦無特有或特有亞種。其中，后里農場園區有5科12種，鄰近地區則為7科14種，二者物種相似度為62.0 %。以多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wienerdiversity index）H´而言，后里農場園區及鄰近地區分別為3.37及3.40。就數量言，后里農場園區內以紋白蝶為優勢，鄰近地區則亦以紋白蝶為優勢蝶類。

三、水域生物

后里農場園區放流水承受水體大安溪，雨季時水流湍急、含砂量高，因此魚類及底棲生物貧乏。

(一)魚類

「台61」省道大安溪橋兩季調查共記錄魚類2科2種，分別為短吻小鳔鮈與短臀鮠。其中第一季並未記錄任何魚類，第二季則記錄2種2尾。「台1」省道大安溪橋兩季調查共記錄2科2種， 分別為粗首鱲與明潭吻鰕虎。其中第一季僅記錄粗首鱲2 尾，第二季兩種皆有記錄。新義里大橋兩季調查共記錄2科4種，分別為鯽魚、粗首鱲、平頜鱲與明潭吻鰕虎。其中第一季記錄4種18尾，第二季記錄3種6尾。合計兩次調查各點位捕獲魚類之數量皆相當少，捕獲個體體型亦相當小。由於大安溪之輸砂量相當大，大量懸浮砂礫沖刷河床，使作為食物鏈底層的附著性藻類及水生昆蟲生長不易。同時，大安溪河床廣闊，溪水成網狀分散，使大部分之行水區均相當淺，形成湍急之淺瀨環境，而大量的沉積砂礫無法提供魚類優良之棲息空間，因此發現的魚類物種及數量較為貧乏。

(二)水生昆蟲

合計兩次調查共記錄4目5科5種水生昆蟲，分別為石蠅、扁蜉蝣、姬蜉蝣、長鬚石蠶與水黽，採獲之個體數皆相當貧乏，體型亦小。由於義里大橋仍可採獲石蠅，顯示其週遭大安溪水質仍屬於貧腐水質。而影響水生昆蟲種類與數量稀少之主因仍為溪水輸砂量過大，影響水生昆蟲附著、生長及攝食。

(三)底棲生物

合計兩次調查僅捕獲粗糙沼蝦1種底棲生物。由於底棲生物遷移能力低，與河床底質之關連性較高，因此環境變動對底棲生物之影響相當大。而大安溪湍急之水流搬運、擾動河床、沖刷濱水卵石，同時大量之沉砂不斷的填滿卵石間縫隙，無法提供底棲生物躲藏空間，不適合底棲生物棲息，因此調查發現之底棲生物種類與數量較為貧乏。

(四)浮游動植物

累計兩次調查結果共記錄5門29屬45種植物性浮游生物，分別為藍藻門2 種、綠藻門18種、矽藻門29種、裸藻門3種及甲藻門1種，各測站單位密度介於180~6,340cells/L之間。「台61」省道大安溪橋第一季調查採獲13種物種，第二季採獲24種藻種，兩季單位密度分別為980 cells/L及6,340 cells/L；第一季以舟形藻屬(Navicula spp.)數量較多，第二季則以菱形藻屬(Nitzschia spp.)及舟形藻屬數量較為優勢；以藻屬指數(Genus index GI)檢視水質狀況，第一季為2.00，第二季為0.04，分別代表輕度及嚴重污染水質。「台1」省道大安溪橋兩季調查分別發現植物性浮游生物17種，單位密度分別為1,020 cells/L 及860 cells/L；第一季數量較多之物種為舟形藻屬及橋彎藻(Cymbella sp.)，第二季則為菱形藻；兩季〝GI 值〞分別為2.00 及0.06，代表輕度污染及嚴重污染水質。義里大橋第一季記錄22 種物種，單位密度為3,440 cells/L，〝GI 值〞為1.8，屬輕度污染水質；第二季僅發現7 種物種，單位密度為180cells/L，〝GI 值〞因發現物種中未包含小環藻(Cyclotellasp.)、直鏈藻(Melosira sp.)及菱形藻等物種而無法計算。

兩季調查共記錄附著性藻類4門17屬27種，分別為藍藻門3種、綠藻門7種、矽藻門16種與裸藻門1種。與植物性浮游生物之情況相似，附著性藻類由於受到河床擾動大、水體含砂量高等因素影響，兩季藻類族群生長情況變異很大。兩季調查共記錄2門5屬5種動物性浮游生物，分別為原生動物3 種與輪蟲動物2 種。第一季僅記錄2種浮游-動物，單位密度介於0~20 ind./L之間，無較明顯優勢之物種。第二季則記錄4種浮游動物，單位密度介於10~60ind./L 之間，各物種皆為零星出現。

兩季調查動物性浮游生物密度均不高，除了植物性浮游生物之族群消長相關之外，亦受樣區內水體含砂量大，底質不穩定等環境因素影響。

## 3.11 文化遺址

環評期間於基地及附近500公尺範圍全面之實地地表進行調查工作，調查結果未見具文化資產價值之廟宇、古老民宅、古墓葬或其他類型之古建築物，而發現計畫基地內主要出土之遺物為年代較為晚近之硬陶、瓷片等遺物，僅其中之一處地點出現有極少量細碎之史前文化夾砂陶片，現地調查中有發現文化遺物之出土地點其有3 處(參見圖3-4)，分別說明如下：

〝1號〞地點位於后里農場園區內東南側，目前除了蔓生之雜草外，裸露之土質為粗疏之紅壤。地表50公尺範圍內耕作表土，可見零散之清代中、晚期青花瓷、硬陶，但於鄰近出露之地層斷面未見明顯之文化層堆積，顯示本地點應為一處清代短期小規模之居住地。

〝2號〞地點位於后里農場園區南側中段，調查時於地層斷面發現有礫石層之堆積，其中並有部分段落似為人為之刻意排列、堆積，缺乏相伴出土之文化遺物，惟從相對層位堆積初步判斷應為當代灌溉之溝渠底部，其所屬之年代應為日治時期以來開闢為糖業生產用地後之遺留。除礫石結構之外，地表並見零星散佈之硬陶與青花瓷片，但所屬之年代均屬於清代中、晚期以來至日治時期。本地點亦為清代中、晚期以來之短期小規模居住地。

〝3號〞地點位於〝2號〞地點與「台13」省道之間，於距離「台13」省道約300 公尺之深開挖排水溝槽斷面表面採集到2件夾砂陶片，但器體頗為細碎，僅在1 公分見方以內，且器緣有嚴重滾磨痕跡，經觀察地表有不少外來堆積土壤，顯示可能非原地層之堆積，而為地表外來堆積土壤中遺留之少數遺物。

圖3-4 后里農場園區鄰近500 公尺範圍內遺址分布示意

## 3.12 景觀遊憩

一、景觀

(一)區域景觀現況

‧地形地理景觀

后里農場園區位於台中縣之后里農場，屬后里台地之ㄧ部分，除基地北側之台地邊緣地帶有較大之地形變化外，其餘皆較平緩。整體而言，區域呈現台灣中西部典型之台地地形景觀，其內並無特出罕見之地形地理景觀。

‧自然景觀

后里農場園區所在係屬后里農場範圍。就整個區域而言，除基地南側為小型工廠及住家所組成之聚落外，其餘地區多以平坦、開闊之農村景緻為主；區內農田、草生野地及雜木林廣布，道路溝渠分布其間，零星建物房舍點綴其上，屬近自然之景觀。

‧人文景觀

后里農場園區鄰近區域之人文景觀以基地南側之后里市街為主，其建物以磚造平房為主，高度皆不高，住宅及小型工廠混雜分佈，屬典型早期發展之地方性聚落，其雖有〝薩克斯風之源起〞之美譽，惟並未展現於於人文環境中，鄰近基地之建築亦不具特色，無法展現與薩克斯風產業相關之特色。

‧水域景觀

后里農場園區鄰近地區雖有不少天然河川、灌溉渠道及排水路等水體，惟其水域面積規模皆小，不具水域景觀價值。

(二)后里農場園區視域空間組成

后里農場園區位於后里台地邊緣，區域內除基地北側地勢陡降外，其餘地區皆相當平坦，且區域內多為大面積農田，視域開闊；惟起伏不大之地形亦使樹林、建物或其他地上物常成為視野之障壁，將視線侷限於基地邊界之近景區中。

(三)景觀同質區

根據基地及其周圍景觀組成元素之特性，大致可歸納區分為5 個景觀同質區，其區內現況分述如下：

‧景觀同質區Ⅰ

主要分布於后里農場園區南側，為后里都市計畫區北側邊緣地帶。區域內以三層樓以下之傳統磚造平房為主，小型工廠及住家交相混合，呈現發展遲緩之典型都市邊緣景觀意象，景觀品質不高。

‧景觀同質區Ⅱ

本區包含后里農場園區之大部分區域及其東、西兩側地區。區內以農田使用為主，大片平坦之農田及草生野地，一望無際，視野相當開闊，遠處樹林及建物成為遠處端點，景觀尚稱自然，呈現典型之田野景觀意象。

‧景觀同質區Ⅲ

本區主要為后里農場園區北側之台一種雞場、台電后里發電廠、鯉魚潭淨水廠及台糖后里畜殖場等廠址。由於設施量體規模相當大，於平坦之台地上，顯得相當明顯，與周遭近自然之田野景緻較不相容。

‧景觀同質區Ⅳ

本區為計畫基地北側陡降坡面之雜木林綠帶，為東西走向之狹長帶狀區域。區域內林木繁茂，人為干擾少，林相完整，為區域內最為具自然景緻之區域。

二、遊憩

(一)區域遊憩系統現況

依據交通部觀光局民國81 年6 月所訂定之「台灣地區觀光遊憩系統開發計畫」及「台灣中部區域計畫(第一次通盤檢討)」之觀光遊憩系統規劃，計畫基地位所在之后里地區皆未劃屬任何遊憩系統。

依據台中縣政府民國80年9月所訂定之「台中縣觀光整體發展綱要計畫」之觀光遊憩系統規劃，后里地區位屬其豐原都會系統，以山林、寺廟、古蹟、湖泊及海水浴場等觀光遊憩資源為主。

(二)鄰近遊憩據點現況

依據現況調查結果，后里農場園區鄰近之觀光遊憩據點大致包括：月眉育樂世界、雲仙谷觀光果園、后里馬場、月眉糖廠、天馬動物農園、西湖渡假村、鯉魚潭水庫、火炎山、編織工藝館、慈濟宮、金葉山莊、怡心園觀光休閒農場、花露花卉休閒農場及鐵砧山風景區等。

# 第四章施工期間環境保護措施

## 4.1 水污染防治計畫

‧承包商進行整地開挖前，須先設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接。

‧臨時排水系統與既有排水路銜接處，須設置臨時沉砂池，以防土壤流失污染下游水體。

‧承包商須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。

‧承包商須於工區出口設置洗車台及沉砂池，將洗車廢水導入工區內臨時沉砂池沉砂後於工區內回收使用。

‧承包商須設置流動廁所並定期委託清運。

## 4.2 空氣污染防制計畫

‧承包商應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」進行〝第一級〞營建工程應實施之各項防制措施。至少包括：

－設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。

－於工地周界設置2.4 公尺高、定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座。惟於道路轉角或轉彎處10 公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬；另周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。

－具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之堆置處，應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。

－工地內之車行路徑應舖設鋼板或混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料。其舖設範圍需達車行路徑面積之80%以上。

－針對工地內之裸露地表，應覆蓋防塵布或防塵網；或舖設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料；或植生綠化；或地表壓實且配合灑水措施；或配合定期灑水。防制範圍應達裸露地面積之百分之80%以上。

－於工地車行出入口，設置洗車台及沉砂池，並於洗車台四周設置防溢座或集水坑或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地。

－車輛離開工地前，應有效清洗車體及輪胎，其表面不得附著污泥。

－營建工地結構體施工架外緣應設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。

－運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。前述防塵布或其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。

‧承包商進行級配料運輸時，須於搬運過程保持濕潤或以不透氣之防塵塑膠布或帆布覆蓋車體。

‧除道路路基填築滾壓作業之灑水須依填方材料土壤試驗結果控制灑水量以達最佳含水量及滾壓至符合所要求密度外，承包商須於工區出入口、骨材堆置面、傾卸作業區域及裸露地表，租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。

‧承包商須於工區出口至洗車台間進行舖面或舖設鋼板，以減少車體塵土之附著，並增加揚塵抑制效果。

‧承包商須經常維修保養施工機具，使機具保持良好狀況，以降低廢氣之排放。

‧承包商須定期進行基地鄰近100公尺範圍內聯外道路之清潔工作，並設置專職人員監督承包商執行路面清掃及交通管制工作。

## 4.3 噪音振動防制計畫

‧嚴格監督承包商依施工規範所規定須採行之噪音防制措施施工。

‧於工區周界15公尺處進行噪音量測，如超出營建工程噪音管制標準，將責成承包商更換或調整施工機具種類、數量或重新安排施工時程。

‧督促承包商維持施工運輸道路之平整，以減低車輛行駛路面跳動所產生之噪音振動。

‧限制運輸卡車經過社區、學校時之行駛速度，並禁鳴喇叭。

‧施工時間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區；非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，承包商須事先與民眾溝通。

## 4.4 廢棄物處理計畫

‧監督承包商於施工場所設置有蓋式垃圾桶分類收集生活垃圾，並委由合格之清除處理機構代為清運處理。

‧地上物拆除產生之廢棄物，承包商須依「廢棄物清理法」之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處理。

## 4.5 動植物生態維護計畫

‧儘可能採分區小面積施工，俾移棲能力較弱、行動遲緩及活動空間較狹小之兩棲類、爬蟲類及哺乳類動物有足夠時間移棲他處。

‧施工期間加強工地管理，降低營建噪音干擾，並嚴格控制各項污染公害(水污染、空氣污染…)。

‧階段施工完成後，儘速舖面或植生綠化，以減少裸露面積及裸露時間。

‧整地階段嚴禁使用焚燒或使用除草劑等方式移除地表植被。

‧嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生；施工中若發現保育類野生動物進入施工範圍，將嚴格管制工地人員不得騷擾、虐待及獵捕。

‧基地整地完成後進行植生前，於預定植生區域進行表土回填並混合基肥或土壤改良劑以利後續植生工作進行。

## 4.6 景觀環境維護計畫

‧施工圍籬力求整齊美觀，承包商須定期清潔維護。

‧承包商須將工區內之機具及材料置放整齊，並定期清運處理廢棄物。

‧施工車輛駛離工地前需清洗，避免對附近區域造成污染。

‧工區周遭之植栽美化工程儘量提前施作，以改善工地景觀。

## 4.7 道路交通維持計畫

‧承包商須依核定之「交通維持計畫」確實執行。

‧承包商須視需要派員於工區出入口指揮交通。

‧嚴格禁止運輸車輛超載、超速等違規行為。

‧承包商應定期派員檢視運輸道路路面，若有因計畫運輸造成路面破壞情形，應儘速修復。

‧若有剩餘土石方外運之必要時，承包商應於非尖峰時段進行。

‧放流管工程行經狹窄道路路段，考量採推進工法施工，並配合適當之交通維持計畫，以避免影響車輛及人員進出安全。

## 4.8 敦親睦鄰計畫

‧設立服務專線，接受民眾之詢問及陳情，並限時處理，同時將處理情形副知台中縣環境保護局。

‧視需要舉辦社區說明會，與民眾就施工所造成之不便進行溝通協調，以取得其諒解與合作。

‧嚴格控制工程進度，施工及運輸應儘量配合居民之作息習慣，避免造成其生活上之不便。

‧承包商須於工區附近設置警示牌，以維居民安全。

## 4.9 文化資產維護計畫

‧施工中如發現具古蹟價值之建造物或疑似遺址、具古物價值者、具自然地景價值者，應即停工，並依文化資產保存法第三十、五十、七十五、八十六條規定，陳報主管機關處理。

## 4.10 工地防災計畫

‧由施工人員組成臨時防災小組處理工地之突發事件。

‧為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備防災應變器材，如沙包、木樁、繩索、塑膠布、草席、鐵絲、砍刀、照明器、滅火器、對講機等，以供緊急救災使用。

‧承包商須於工區設置臨時排水系統，於排水出口設置臨時沉砂池，並於土方臨時堆置區進行裸露面覆蓋。

‧土石方暫置區排水側以沙袋堆砌臨時擋土設施，並開挖臨時截流溝及臨時沉砂池，以防止泥沙進入鄰近排水系統。洪泛期加強清理排水系統之淤泥，以維排水溝正常排水功能。

‧承包商須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沉砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清理維修工作。

‧承包商須隨時注意氣象局有關颱風暴雨之發布預警，並提早採取相關因應措施，以確保工地安全。

‧颱風或暴雨來襲前，承包商須將所有機具、構造物等妥善固定，並備足照明設備及發電機。

‧承包商須於施工現場附近豎立警告牌，防止閒雜人等進入作業區。

## 4.11 土方管理計畫

‧土石方調度場及暫置場採分階堆置，坡頂設截流溝，坡腳設臨時沉砂池，將土方堆置面之地表逕流予以收集沉砂。土方堆置面平時覆蓋防塵網並加強灑水；降雨時則以塑膠布或草蓆覆蓋，以控制土壤沖蝕。

‧表土貯存區頂面應保持最小排水坡度(0.3%)，周邊以砂包搭配臨時截流攔砂設施，以免造成災害。

‧土石方暫置區考量堆置時間之長短，採用網布覆蓋或舖植草種方式，以抑制晴天之塵土飛揚及避免降雨期間雨水直接沖蝕造成表土流失。

# 第五章施工期間環境保護措施查核計畫

## 5.1 承包商工地自動檢查

各承包商之環保專責人員須依核定之「施工環境保護執行計畫」進行逐日工地自動檢查，詳細記載於相關自動檢查表或日誌表，以利監造單位或中科管理局抽查。

## 5.2 委託監造單位查核

為瞭解各工地對環境保護措施之落實程度及其執行成效，監造單位應定期每個月二次至各工地進行環境保護措施查核並填列「環境保護執行概況考核表」(詳如表5-1)，並於全部檢查作業完成後，將「環境保護執行概況考核表」交承包商會同檢查人員（環境保護管理人員或工地現場工程師）責其限期改善缺失。承包商須遵照「環境保護執行概況考核表」之缺失內容及改善期限採取改善行動。

監造單位之環保工程師對環境保護缺失實施覆查工作，經覆查合格者，於「環境保護執行概況考核表」備註欄內註記後結案。覆查不合格者，亦應在「環境保護執行概況考核表」備註欄內註記，並填寫未改善之原因，重新填發「環境保護執行概況考核表」交承包商之會同檢查人員限期再改善，並繼續進行實施覆查作業至改善完成結案為止。

「環境保護執行概況考核表」應由監造單位環保工程師將其彙整後陳監造工務所主管批示後存查，檢查缺失項目應轉知現場監工工程師督促承包商於改善期限內完成。

監造單位應於每月第一個上班日依據「環境保護執行概況考核表」編製前一月份之「環境保護檢查成果月報表」（詳如表5-2）。，送中科管理局核備，該月報表由承包商存查一份，其餘發還監造單位備查，監造單位須按標別妥為保存「環境保護執行概況考核表」及「環境保護檢查成果月報表」至工程完工後列冊移交中科管理局。

## 5.3 中科管理局查核

中科管理局為監督需要，每月定期一次或不定期抽查，委託監造單位應派員陪同中科管理局查核人員至施工現場實際勘察各工區之環境保護措施執行狀況，並由委託監造單位填列工地環境保護執行概況考核表(參見表5-1)，納入改善追蹤。中科管理局每月定期召開「環境保護會議」(可併安全衛生會議舉行)，邀集各施工承包商之環保工程師及環境保護業務主管共同參加。會議除檢討環境保護檢查成果外，並可事先於開會通知上載明討論主題及檢討事項，以使環境保護工作之改進能集思廣益以臻完善。並於會議結束後，將會議紀錄函送各參加會議之單位執行。

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(1/4)

| 工程標別及名稱： |  |
| --- | --- |
| 承包商： |  |
| 工地負責人： |  |
| 工地環保人員： |  |
| 查核人員： |  |
| 中科管理局查核人員： | (中科管理局查核時填列) |
| 查核日期： |  |
| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1.環保組織 | ‧承包商是否設有環保專責小組或專責人員？ |  |  |  |
| 2.環境稽核 | ‧前次查核缺失是否已限期改善並作成記錄？ |  |  |  |
|  | ‧工地環保專責人員是否執行自動檢查及記錄？ |  |  |  |
| 3.工區環境 | ‧是否於工區內適當地點設置環保標語、告示牌，以提醒施工人員遵守相關環保規定及注意安全？ |  |  |  |
|  | ‧是否依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定內容設置告示牌，並依規定內容標示？ |  |  |  |
|  | ‧是否於工區周界設置符合規定之圍籬？ |  |  |  |
| 4.水污染防治 | ‧整地開挖是否已設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接？ |  |  |  |
|  | ‧臨時排水系統與既有排水路銜接處，是否有設置臨時沉砂池？ |  |  |  |
|  | ‧是否定期檢查、清理臨時排水系統，以維持暢通？ |  |  |  |
|  | ‧洗車台附近是否設置沉砂池？ |  |  |  |
|  | ‧洗車廢水是否經沉砂池沉砂後於工區內回收使用？ |  |  |  |
|  | ‧沉砂池之淤泥是否定期清除運棄？ |  |  |  |
|  | ‧洗車廢水沉澱污泥是否定期清除？ |  |  |  |
|  | ‧是否設置流動廁所並定期委託清運？ |  |  |  |

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(2/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 5.空氣污染防制 | ‧土石方或廢棄物堆置，是否採行覆蓋防塵布、防塵網或定期噴灑化學穩定劑？ |  |  |  |
|  | ‧區內車行路徑舖面或舖設鋼板面積是否達80%？ |  |  |  |
|  | ‧洗車(台)設施至主要道路車行路徑是否進行舖面或舖設鋼板？ |  |  |  |
|  | ‧裸露地表施行舖面、舖設鋼板、覆蓋、植生綠化、地表壓實並配合灑水、定期灑水等措施面積是否達80%？ |  |  |  |
|  | ‧運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物之車行出入口是否設置符合規定之洗車台或洗車設施？ |  |  |  |
|  | ‧車輛駛離工區時是否清洗車體及輪胎，且表面不得附著污泥？ |  |  |  |
|  | ‧運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物進出工區之運送車輛機具，是否具備密閉車斗或使用捆紮牢靠、且邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分之防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋？ |  |  |  |
|  | ‧工程結構體施工架外緣，是否設置防塵網或防塵布？ |  |  |  |
|  | ‧工地內上層具粉塵逸散性之材料、土石方或廢棄物輸送至地面或地下樓層，是否採行電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道或人工搬運？ |  |  |  |
|  | ‧前述輸送管道出口，是否設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施？ |  |  |  |
|  | ‧拆除工程期間是否設置加壓噴灑水設施，並於結構體包覆防塵布？ |  |  |  |
|  | ‧具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口，是否有設置旋風分離器、袋式集塵器或其他集塵設備？ |  |  |  |
|  | ‧施工機具是否定期維修保養？ |  |  |  |
|  | ‧是否每週進行聯外道路之清潔工作？ |  |  |  |
|  | ‧工區內是否有露天燃燒之情事？ |  |  |  |
|  | ‧未能依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定採行空氣污染防制設施時，是否已研擬替代防制設施，報請台中市政府主管機關同意後據以實施？ |  |  |  |

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(3/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 6.噪音振動防制 | ‧工區周界15 公尺處噪音量測是否符合「營建工程噪音管制標準」？ |  |  |  |
|  | ‧營建噪音若不符法規標準，是否已研擬改善處理方案及執行？ |  |  |  |
|  | ‧施工運輸道路是否維持平整？ |  |  |  |
|  | ‧運輸卡車是否依限速行駛？ |  |  |  |
|  | ‧運輸卡車有否亂鳴喇叭？ |  |  |  |
|  | ‧施工機具是否依計畫定期維修養護並作成記錄？ |  |  |  |
|  | ‧夜間施工是否已事先與民眾溝通？ |  |  |  |
| 7.廢棄物處理 | ‧工區內作業場所、辦公室、施工人員住處是否設置垃圾貯存設施？ |  |  |  |
|  | ‧垃圾貯存設施是否堅固密封？ |  |  |  |
|  | ‧垃圾貯存設施周遭環境是否經常保持整潔、衛生？ |  |  |  |
|  | ‧生活垃圾是否有委託環保署認可之公民營廢棄物清除處理機構定期清運處理？ |  |  |  |
|  | ‧工區內廁所等衛生設施是否定期清理？ |  |  |  |
|  | ‧施工材料或廢棄物是否未堆置於工區範圍外？ |  |  |  |
| 8.土方管理 | ‧剩餘土石方是否依規定堆置於區內指定之土石方調度場及暫置場？ |  |  |  |
|  | ‧剩餘土石方是否將紅色土壤與黃色卵礫石予以分類、分區暫存？ |  |  |  |
|  | ‧剩餘土石方之外運處理，是否符合「營建剩餘土石方處理方案」相關規定辦理？ |  |  |  |
|  | ‧剩餘土石方之外運處理，是否符合兩階段申報查核及勾稽管制流程之要求？ |  |  |  |
| 9.景觀環境維護 | ‧工區內之機具及材料是否置放整齊？ |  |  |  |
|  | ‧施工圍籬是否定期清潔維護？ |  |  |  |
|  | ‧階段施工完成後是否立即清理現場？ |  |  |  |

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(4/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 10.交通維持 | ‧是否依「交通維持計畫」執行？ |  |  |  |
|  | ‧是否依指定聯外運輸道路進出工區？ |  |  |  |
|  | ‧有否於施工區域鄰近路段之適當地點設置必要之警告、禁止、指示及施工標誌以及標線、交通錐或拒馬？ |  |  |  |
|  | ‧運輸車輛是否未超載、超速？ |  |  |  |
|  | ‧施工運輸是否避開尖峰時段？ |  |  |  |
|  | ‧工區出入口是否派人指揮工區車輛進出？ |  |  |  |
|  | ‧施工車輛損壞路面是否適時修補？ |  |  |  |
| 11.其他 | ‧是否有民眾抱怨或陳情？ |  |  |  |
|  | ‧民眾抱怨是否已妥善處理及記錄？ |  |  |  |
|  | ‧是否有環保主管機關稽查不合格且予以告發之情事？ |  |  |  |
|  | ‧環保主管機開告發之情事是否已妥善處理及記錄？ |  |  |  |
| 建議事項： 監造環保工程師： |
| 批示： 監造主管： |

表5-2 環境保護檢查成果月報表

中部科學園區后里園區配水池工程

環境保護檢查成果月報表

（民國     年     月）

填報日期：    年    月    日                          第   頁共   頁

| 檢查時間 | 缺失內容 | 改善完成日期 (或未改善原因) |
| --- | --- | --- |
|  | 項目編號 | 缺失作業內容及地點 | 缺失累計次數 |  |
| 環保缺失次數： 次 環保缺失複檢仍不及格次數： 次 |
| 中科管理局 | 監造單位 |

# 第六章 施工期間環境監測計畫

## 6.1 環境監測計畫

# 第七章 施工後環境復原計畫

●工程所產生之過剩或棄用之建材、建材之容器或包裝、施工人員生活之垃圾及完工後之施工廢料等，廠商應負責清除處理之。

●營建工程廢棄物之貯存、清除或處理方法及設施，應符合行政院環保署頒布之「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」及其他相關規定。

●因本工程施工而導致現有人行道、車道舖面及公共設施破損及龜裂等，均應修復。

●因本工程施工而污損周圍人行道、車道舖面及公共設施時，均應沖洗乾淨。

# 第八章 環境保護經費使用原則及付款方式

計畫實施期間之環境保護工作包括施工階段臨時性環保措施、營建工程空氣污染防制及環境監測等三項，所需經費共約新台幣     元(參見表8-1)。

表8-1 施工期間執行環境保護工作所需經費概估

單位：新台幣萬元

| 項目 | 環保費用 |
| --- | --- |
| 1. 施工階段臨時性環保措施 |  |
| 2. 營建工程空氣污染防制 |  |
| 3. 施工期間環境監測 |  |
| 合計 |  |

## 8.1 施工階段臨時性環保措施費

包括施工期間之臨時性工程設施(如安全圍籬、工區臨時排水系統、地表逕流沉砂池、洗車設備等)、交通維持設施(如交通錐、警示燈、活動拒馬、施工標誌、交通號誌等) 及一般環境維護措施(如工區灑水、骨材面之覆蓋防塵、工區污水處理設施、垃圾收集清運等)，其費用暫以直接工程建造費之3% 估計約新台幣40,980 萬元，未來設計階段將依據詳細之工程數量重新調整經費。

## 8.2 營建工程空氣污染防制費

依據行政院環保署93.05.31修正公告之「營建工程空氣污染防制費收費費率」，工業區開發工程應繳之空氣污染防制費收費費率為5,757元/公頃/月，以實際施工面積約75 公頃，分6 年開發，概估本計畫約需繳空氣污染防制費新台幣3,109 萬元。未來實際施工時將依據實際之工期及施工面積重新調整。

## 8.3 施工期間環境監測費

監測項目包括空氣品質、噪音、振動、陸域動物、放流水質、地面水質、考古遺址及交通量等，其中除營運期間污水處理廠放流水質為持續監測外，其餘項目監測時機為完工後廠商開始量產當年以及廠商進駐量產率達50%監測1 年及達80%連續監測3年，環境監測所需經費包括專業顧問人事費用(含監督取樣、比對、資料分析、報告撰寫、協助辦理追蹤考核事宜等)、監測作業直接費用、報告打字印裝費、管理費等；概估環境監測費約新台幣1,506 萬元(含外業調查費約1,133 萬元及人事費、其他間接費約373 萬元)。

# Text boxes

中部科學園區管理局

台灣世曦工程顧問

股份有限公司

(主辦工程師,電話)

XX營造股份

有限公司

(工地負責人,電話)

環境監測執行單位

(單位)

(若無可刪除)

結案

缺失限期改正

XX營造股份有限公司

有缺失

無缺失

台灣世曦工程顧

問股份有限公司

執行檢查

缺失複查

提送月報

無缺失

權責單位

台灣世曦工程顧

問股份有限公司

台灣世曦工程顧

問股份有限公司

商)

召開「環境保護會議」

中科管理局

台灣世曦工程顧

問股份有限公司

有缺失