中部科學工業園區第三期發展區
(后里基地—七星農場部分)開發計畫

施工環境保護執行計畫

科技部中部科學工業園區管理局

中華民國九十六年三月

# 中部科學工業園區第三期發展區
(后里基地—七星農場部分)開發計畫

# 施工環境保護執行計畫

# 目     錄

頁次

第一章  工程概述	1-1

1.1前言	1-1

1.2主辦機關	1-1

1.3工程名稱	1-1

1.4工程範圍	1-1

1.5施工概述	1-1

1.6工程經費	1-3

1.7工程預定進度	1-3

第二章  環境保護管理事項	2-1

2.1	環境保護執行組織	2-1

2.2	管理作業程序	2-1

第三章  環境基本資料	3-1

3.1	周邊狀況	3-1

3.2	噪音振動	3-1

3.3	空氣品質	3-7

3.4	水文水質	3-9

3.5	地形	3-18

3.6	地層	3-18

3.7	地質	3-19

3.8	土壤	3-19

3.9	交通運輸	3-22

3.10生態環境	3-23

3.11文化遺址	3-32

3.12景觀遊憩	3-32

第四章  施工期間環境保護措施	4-1

4.1	水污染防治計畫	4-1

4.2	空氣污染防制計畫	4-1

4.3	噪音振動防制計畫	4-3

4.4 廢棄物處理計畫	4-3

4.5 動植物生態維護計畫	4-3

4.6 景觀環境維護計畫	4-4

4.7 道路交通維持計畫	4-4

4.8 敦親睦鄰計畫	4-4

4.9 文化資產維護計畫	4-5

4.10工地防災計畫	4-5

4.11土方管理計畫	4-5

第五章  施工期間環境保護措施查核計畫	5-1

5.1	承包商工地自動檢查	5-1

5.2	委託監造單位查核	5-1

5.3 中科籌備處查核	5-1

第六章  施工期間環境監測計畫	6-1

6.1	環境監測計畫	6-1

6.2	環境監測報告書之撰寫	6-3

第七章  施工後環境復原計畫	7-1

第八章  環境保護經費使用原則及付款方式	8-1

8.1施工階段臨時性環保措施費	8-1

8.2營建工程空氣污染防制費	8-1

8.3施工期間環境監測費	8-2

表  目  錄

頁次

表1-1  預定開發時程	1-4

表3-1	七星農場園區內背景環境音量實測成果分析	3-3

表3-2	七星農場園區內背景環境振動位準實測成果分析	3-3

表3-3	七星農場園區鄰近及主要運輸道路邊敏感受體
環境音量實測成果	3-4

表3-4	七星農場園區鄰近及主要運輸道路邊敏感受體
背景振動位準實測成果分析	3-5

表3-5	七星農場園區及鄰近地區長期空氣品質監測站監測成果分析	3-8

表3-6	七星農場園區及鄰近地區現況空氣品質補充調查成果分析	3-8

表3-7	七星農場園區鄰近水系長期水質取樣站監測成果分析	3-13

表3-8	七星農場園區鄰近水系現況水質補充調查成果分析	3-15

表3-9	七星農場園區及其鄰近地區地下水水質補充調查成果分析	3-17

表3-10	七星農場園區坡度分析面積統計	3-18

表3-11	七星農場園區現況土壤重金屬含量調查成果分析	3-21

表3-12	七星農場園區及其鄰近地區調查發現之植物種類統計	3-23

表3-13	七星農場園區及其鄰近地區調查發現之陸域動物種類統計	3-24

表3-14	七星農場園區及鄰近地區景觀控制點調查分析	3-35

表5-1	委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表	5-3

表5-2  環境保護檢查成果月報表	5-7

表6-1	施工前及施工期間環境監測計畫	6-1

表8-1	施工期間執行環境保護工作所需經費概估	8-1

表8-2	施工期間環境監測外業調查費用概估	8-2

圖  目  錄

頁次

圖1-1	本計畫開發範圍圖	1-2

圖2-1	施工階段環境保護執行組織架構	2-2

圖2-2	施工環境保護檢查流程及相關權責單位	2-2

圖3-1	環評期間監測站位置圖	3-2

圖3-2	計畫地區區域地質分布示意	3-20

圖3-3	七星農場園區現況植被及調查樣區分布	3-25

圖3-4	七星農場園區現況自然度分布	3-26

圖3-5	七星農場園區及鄰近地區調查發現之保育類動物分布示意	3-29

圖6-1	施工期間環境監測站位置圖	6-2

# 第一章  工程概述

## 1.1	前言

依據交通部85年1月23日交參八十五字第000490號函頒「交通工程施工污染防制規範」及「中部科學工業園區第三期發展區(后里基地－七星農場部分)開發計畫環境影響說明書」辦理。

## 1.2	主辦機關

科技部中部科學工業園區管理局

## 1.3	工程名稱

中部科學工業園區第三期發展區(后里基地—七星農場)開發計畫

## 1.4	工程範圍

本計畫之開發場所位於台中縣后里鄉台糖七星農場，面積約111.63公頃，詳圖1-1。

## 1.5	施工概述

### 1.5.1整地工程

以整地及公共工程挖填方自行平衡為原則。

### 1.5.2道路工程

基地內部道路配置分成主要道路、次要道路及出入道路。聯外道路規劃新闢聯絡兼維生道路，連接七星農場及后里農場2園區。

### 1.5.3排水工程

採重力排水方式，規劃排水幹支線、滯洪沈砂池及截流設施等。

圖1-1  本計畫開發範圍圖

### 1.5.4給水工程

本計畫供水系統規劃採后里基地(含后里農場園區及七星農場園區)整體考量。初期用水將協調由自來水公司已同意供應之后里農場園區初期用水供應。終期用水約63,000 m3/day將由大甲溪石岡壩 (未來將延伸至八寶攔河堰) 埋設原水輸水幹管，輸送至鯉魚潭淨水場處理後增加之出水量，或將原水送至水公司規劃新設之淨水場處理，就近供應七星農場園區用水需求。

### 1.5.5污水處理工程

廠商自行設置污水處理廠處理園區污水，設計平均日污水量約51,700 m3/day，污水處理廠總處理能力朝終期用水量所衍生之污水量規劃。除已承諾採行Newater部分外，污水處理設計放流水質為營運初期BOD5≦10 mg/L (7日平均)、SS≦10 mg/L、COD≦80 mg/L。園區污水處理廠完工正式運轉前，則由進駐廠商先行設置污水處理設施，處理初期產生污水至符合「放流水標準」。

### 1.5.6廢棄物處理工程

為有效運用現有之廢棄物處理設施及減少環境衝擊，園區有害事業棄廢棄物協調運至彰濱事業廢棄物資源回收處理廠或其他合格之甲級公民營廢棄物處理機構處理；一般事業廢棄物則擬委由台中縣后里垃圾資源回收廠、烏日垃圾資源回收廠或合格之廢棄物處理機構處理。另中部科園台中基地已預留廢棄物處理用地，可因應未來主客觀情勢之變化，提供本計畫廢棄物處理需求。

### 1.5.7景觀綠化工程

## 1.6	工程經費

后里農場園區開發經費包括規劃階段作業費用、用地取得、拆遷補償費及工程建造費等，總開發經費約新台幣84億8,850元。

## 1.7	工程預定進度

后里農場園區公共工程施工時程預定自民國95年10月至民國101年12月，共約7年(參見表1-1)。

表1-1  預定開發時程

| 工作項目 | 民國 (年) |
| --- | --- |
|  | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 1 | 實質規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 實質計畫送審作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 用地取得作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共工程委託規劃設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 公共工程 | 施工及監造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引進廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第二章  環境保護管理事項

## 2.1環境保護執行組織

為落實施工階段之環境保護工作，須有適當之專責組織或人員負責推動。「中部科學工業園區第三期發展區(后里基地—七星農場部分)開發計畫」施工期間環境保護執行單位主要有三：(開發單位(委託監造單位(工程承包商，工地所有業務 (包括環保業務) 均需透過三者間之協調運作來進行(詳圖2-1)。就環境保護工作之分工而言，各工程承包商為實際執行者，負責工地安全、環境衛生、環保對策執行；委託監造單位負責施工現場之監督；開發單位負責工地環保業務之推動及督導。

## 2.2管理作業程序

### 2.2.1 工程承包商

‧執行「施工環境保護執行計畫」，包括空氣污染防制、水污染防治、營建噪音振動管制、廢棄物處理、景觀維護、動植物生態維護、道路交通維持、土方管理、文化資產維護及敦親睦鄰等。

‧執行「營建工地逕流廢水污染削減計畫」。

‧執行「交通維持計畫」。

‧依監工單位之指示，機動調整施工作業方式並加強各項環保措施，俾符合法規標準。

### 2.2.2 委託監造單位

‧現場監督承包商確實執行「施工環境保護執行計畫」、「營建工地逕流廢水污染削減計畫」及「交通維持計畫」，並做成紀錄。

### 2.2.3 開發單位

本計畫施工期間將由科技部中部科學工業園區管理局(以下簡稱為中科管理局)負責工地環保業務之推動及督導，並辦理施工期間環境監測計畫 (為避免人員編制之擴編壓力，環境監測計畫考慮委託工程顧問公司或相關學術單位辦理，並由中部科學工業園區管理局負責監督查驗及溝通協商等事宜)。另於工程合約中規定承包商及監工單位須指定專人負責環保工作之執行及現場監督、查核。

各相關權責單位之分工關係及施工環保執行作業程序詳圖2-2所示。

圖2-1  施工階段環境保護執行組織架構

圖2-2  施工環境保護檢查流程及相關權責單位

# 第三章  環境基本資料

## 3.1 周邊狀況

七星農場園區位於台中縣后里鄉，面積約111.63公頃，以台糖土地為主，現況多為農作使用，其中以旱田居多，北側有軍方586旅作戰訓練基地、東側邊界有台鐵新山線、后豐鐵馬道，鐵路以東有后里馬場及軍方586旅旅本部，南側邊界有正隆紙廠、軍方靶場、台中縣柴油車排煙檢測站，東南側則有台中縣立慢速壘球場。西側以台13省道為邊界，其西側大部分為農業使用，另東側外圍沿緩坡而上則屬丘陵地。

七星農場園區半徑1公里範圍內並無相關公共設施。基地西側除台13沿線有零星工業使用，大部分為農業使用。

在七星農場園區半徑五公里範圍內之都市計畫區有后里都市計畫及豐原都市計畫，基地南側鄰近國道4號后豐交流道路段，基地北側有大安溪，南側有大甲溪。

## 3.2 噪音振動

七星農場園區位於台中縣后里鄉轄境內，依據台中縣環保局民國93年公告之台中縣后里鄉噪音管制區圖幅，基地範圍及其周邊地區屬第三類噪音管制區。依據現場勘查，七星農場現況為農業用地或荒地，屬較少人為干擾之地區，農場內所能感受之噪音主要為環境自然噪音，偶能感受台鐵山線各級列車通過噪音。

七星農場園區分別以東側之台鐵山線軌道、南側之紙業廠、西側之三豐路（「台13」省道）以及北側之寺山路與周邊聚落區隔完整。近鄰之敏感受體為廣福聚落民宅，主要噪音源包括道路交通噪音及社區活動噪音。

為瞭解計畫基地之現況環境音量及背景振動位準，環評期間本計畫分於基地內進行1小時環境音量及振動位準調查；廣福聚落（敏感聚落）進行連續24小時之背景音量及振動位準調查；施工及營運階段主要之運輸道路：三豐路（「台13」省道）及甲后路（「132」縣道）路邊配合交通量調查同時進行噪音振動監測作業 (參見圖3-1)。監測結果分析 (參見表3-1～3-4) 如下：

圖3-1  環評期間監測站位置圖

表 3-1 七星農場園區內背景環境音量實測成果分析

單位：dB（A）

| 項 目 | 監 測 地 點 |
| --- | --- |
|  | 七星農場辦公室外圍處 |
| 調查日期 | 94 / 12 / 21 | 95 / 1 / 11 |
| 監測時段 | 15：00～16：00 | 14：00～15：00 |
| 假日區分 | 平常日 | 平常日 |
| 小時均能音量 | 55.1 | 54.1 |
| 噪音管制區類別 | 一般地區 第三類噪音管制區 |
| 環境音 量標準 | 日間均能音量 | 65 |

資料來源：財團法人中華顧問工程司 (許可證字號：環署環檢字第036號) 實測值

表 3-2七星農場園區內背景環境振動位準實測成果分析

單位：dB

| 項 目 | 監 測 地 點 |
| --- | --- |
|  | 七星農場辦公室外圍處 |
| 調查日期 | 94 / 12 / 21 | 95 / 1 / 11 |
| 監測時段 | 15：00～16：00 | 14：00～15：00 |
| 假日區分 | 平常日 | 平常日 |
| 小 時 Lv10（平均） | 30.0 | 43.6 |
| 人體感覺閾值 | 55.0 |

資料來源：財團法人中華顧問工程司 (許可證字號：環署環檢字第036號) 實測值

註[1]：振動之測值以下列方式取得：每秒取1筆振動值，每分鐘取得60筆，取該60筆振動值之LV10；每小時可取得60筆每分鐘之LV10，取該60筆LV10中，與最大LV10 (1)相差小於5 dB內最大之5筆進行均能平均，若不足5筆則以符合條件之筆數進行均能平均，作為每小時振動代表值LV10 (平均)

表 3-3  七星農場園區鄰近及主要運輸道路邊敏感受體環境音量實測成果

單位：dB(A)

| 偵測地點 | 鄰近敏感受體 | 主要運輸道路邊敏感受體 |
| --- | --- | --- |
|  | 廣福聚落 | 三豐路 | 甲后路 |
| 調查日期 | 94/12/22 | 95/1/12 | 94/6/21 | 94/9/13 | 94/6/21 | 94/9/13 |
| 假日區分 | 平常日 | 平常日 | 平常日 |
| 早上均能音量 | 53.6 | 44.6 | 68.2 | 70.8 | 68.1 | 67.5 |
| 日間均能音量 | 52.2 | 45.7 | 70.3 | 71.5 | 69.1 | 71.7 |
| 晚上均能音量 | 50.4 | 32.8 | 67.1 | 70.2 | 67.2 | 68.0 |
| 夜間均能音量 | 51.9 | 42.0 | 66.3 | 66.8 | 65.6 | 66.7 |
| 噪音管制區類別 | 一般地區 第三類管制區 | 道路邊地區 第三類管制區緊鄰8公尺(含)以上道路邊地區 |
| 環境 音量 標準 | 早、晚 | 60 | 75 |
|  | 日間 | 65 | 76 |
|  | 夜間 | 55 | 73 |

資料來源：財團法人中華顧問工程司 (許可證字號：環署環檢字第036號) 實測值。

表3-4  七星農場園區鄰近及主要運輸道路邊敏感受體背景振動位準實測成果分析

單位：dB

| 偵測地點 | 鄰近敏感受體 | 主要運輸道路邊敏感受體 |
| --- | --- | --- |
|  | 廣福聚落民宅 | 三豐路 | 甲后路 |
| 調查日期 | 94/12/22 | 95/1/12 | 94/6/21 | 94/9/13 | 94/6/21 | 94/9/13 |
| 假日區分 | 平常日 | 平常日 | 平常日 |
| 日間時段Lv10平均[1] | 30.0 | 30.0 | 43.7 | 39.4 | 49.5 | 43.7 |
| 夜間時段Lv10平均[1] | 30.0 | 30.0 | 46.3 | 36.7 | 36.9 | 36.5 |
| 管制區類別[2] | 第二種區域 | 第二種區域 | 第二種區域 |
| 日間評估基準 | 70 | 70 | 70 |
| 夜間評估基準 | 65 | 65 | 65 |

資料來源：財團法人中華顧問工程司現場實測 (許可證字號：環署環檢字第036號)。

註[1]：振動之測值以下列方式取得：每秒取1筆振動值，每分鐘取得60筆，取該60筆振動值之LV10；每小時可取得60筆每分鐘之LV10，取該60筆LV10中，與最大LV10(1) 相差小於5 dB內最大之5筆進行均能平均，若不足5筆則以符合條件之筆數進行均能平均，作為每小時振動代表值LV10 (平均)。

[2]：因國內尚無振動位準標準，故採用「日本東京都公害振動規制」之交通道路振動基準進行評估，其中第一種區域係指供住宅使用而需安寧之地區，第二種區域係指供工商業使用而需保全居民生活環境之地區。「日間」係指上午五時 (或六時、七時、八時) ～下午七時 (或八時、九時、十時)，「夜間」係指下午七時 (或八時、九時、十時) ～翌日上午五時 (或六時、七時、八時)。

一、七星農場園區內噪音振動量

「七星農場辦公室外圍處」位於七星農場用地內，距離三豐路邊約200公尺，屬一般地區第三類噪音管制區。主要噪音振動源為蟲鳴鳥叫等環境自然音量；小時均能音量平均為54.6 dB(A)，可符合所屬環境音量標準；平均小時振動位準LV10（平均）為36.8 dB，低於人體感覺閾值55 dB。

二、計畫基地鄰近敏感受體

「廣福聚落民宅」位於計畫基地西北側，屬第三類噪音管制區一般地區。廣福聚落北段多為樓高兩層之老舊磚瓦式建築，聚落南段主要為張鐵工廠、長風工業廠房等工商住宅，主要噪音振動源為三豐路上大型車輛行駛噪音及居民進出等活動噪音。根據監測結果，各時段均能音量平均為〝早上〞51.8 dB(A)、〝日間〞51.2  dB(A) 、〝晚上〞49.3 dB(A)、〝夜間〞50.2 dB(A)，與所屬「環境音量標準」比較，可符合標準限值。平均〝日間〞及〝夜間〞時段Lv10(平均)環境振動位準均為30.0 dB，低於人體感覺閾值55 dB。

三、主要運輸道路邊地區

三豐路（「台13」省道，132縣道至后豐匝道路段）為七星農場園區施工階段及營運階段之主要聯外道路，屬第三類噪音管制區道路邊地區。各時段均能音量平均為〝早上〞69.5 dB(A)、〝日間〞70.9 dB(A) 、〝晚上〞68.7 dB(A)、〝夜間〞66.5 dB(A)，為交通較為繁忙之聯外道路，仍可符合所屬「環境音量標準」標準限值。Lv10 (平均)振動位準於〝日間〞時段平均為 41.5 dB、〝夜間〞時段為41.5 dB，可符合「日本東京都公害振動規制」之道路交通振動基準。

甲后路（「132」縣道）位於計畫基地北側，為七星農場園區與中山高速公路之主要聯絡道路，屬第三類噪音管制區道路邊地區。各時段均能音量分別為〝早上〞67.8 dB(A)、〝日間〞70.4 dB(A) 、〝晚上〞67.6 dB(A)、〝夜間〞66.2 dB(A)，可符合所屬「環境音量標準」。背景振動位準Lv10 (平均)振動位準於〝日間〞時段平均為46.6 dB、於〝夜間〞時段為36.7 dB，可符合「日本東京都公害振動規制」之道路交通振動基準。

## 3.3空氣品質

「七星農場園區」用地範圍內，現況為台糖農場用地，以農牧使用為主，基地北側以寺山路與軍事用地相鄰，南側以基地東界為台鐵縱貫線鐵路，以東有后里馬場及軍事用地分布；除西側東億鋼鐵、南側正隆紙廠外，附近並無明顯之固定污染源，亦無明顯之惡臭來源，基地南側則有零星分布之小型工業廠房；移動污染源則以鄰近基地之「國道1號」中山高速公路、「國道4號」、「台13」省道、「132」及「132甲」縣道及「中38」鄉道等之機動車所排放廢氣為主要污染。依據行政院環境保護署 (以下簡稱「環保署」) 93.12.9環署空字第0930090590A號函公告之空氣污染防制區，基地所在之台中縣各項空氣污染物 (懸浮微粒、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳) 均劃屬二級防制區。

環保署長期空氣品質監測站距計畫基地較近者為三義及豐原空氣品質測站，民國93年監測資料顯示 (參見表3-5)，除臭氧小時平均值 (156.1～156.7 ppb) 不符「空氣品質標準」(120 ppb)，其餘懸浮微粒(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及臭氧年平均濃度均符合「空氣品質標準」，各站全年PSI值大於100屬〝空氣品質不良〞狀態之日數約9～13日。

為進一步瞭解計畫基地鄰近地區一般傳統空氣污染物現況，環評期間特選定啟明學校、東億新村、基地西南聚落及廣福活動中心等四處於民國94年6月、8月及9月期間分別進行1次連續24小時監測(詳圖3-1)，監測結果 (參見表3-6) 顯示，各污染物項目除東億新村(錩泰工業)臭氧八小時平均值變動範圍(2.7～65.2 ppb)、廣福活動中心臭氧八小時平均值變動範圍(5.3～62.3 ppb)不符「空氣品質標準」(60 ppb)，其餘均可符合「空氣品質標準」。

表 3-5 七星農場園區及鄰近地區長期空氣品質監測站監測成果分析

監測年度：民國93年

| 偵 測 項 目 | 偵 測 地 點 | 空 氣 品 質 標 準 |
| --- | --- | --- |
|  | 三義 | 豐原 |  |
| PM10 | 年平均值 | 54.7 | 53.8 | 65 |
| (μg/m3) | 最大小時平均值 | 451.0 | 367.0 | ─ |
| 二氧化硫 | 年平均值 | 2.0 | 3.9 | 30 |
| (ppb) | 最大小時平均值 | 50.4 | 40.1 | 250 |
| 二氧化氮 | 年平均值 | 12.7 | 20.1 | 50 |
| (ppb) | 最大小時平均值 | 57.4 | 98.3 | 250 |
| 一氧化碳 | 年平均值 | 0.4 | 0.7 | ─ |
| (ppm) | 最大小時平均值 | 2.1 | 6.8 | 35 |
| 臭氧 | 年平均值 | 35.7 | 26.6 | ─ |
| (ppb) | 最大小時平均值 | 156.1 | 156.7 | 120 |
| PSI>100之日數 | 9 | 13 | ─ |

資料來源：行政院環境保護署網頁之「空氣品質歷年資料查詢」單元，網址為http://www.epa.gov.tw/monitoring/1-2.htm

註：〝      〞表示不符「空氣品質標準」

表 3-6 七星農場園區及鄰近地區現況空氣品質補充調查成果分析

| 監測 時間 | 偵測項目 | 敏感受體 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 啟明 學校 | 東億新村 (錩泰工業) | 基地西南 處聚落 | 廣福活 動中心 | 空氣品 質標準 |
| 94.06~ 94.09 | 總懸浮微粒 (μg/m3) | 二十四小時平均值 | 80.3 | 87.7 | 78.7 | 83.0 | ≦250 |
|  | PM10 (μg/m3) | 日平均值 | 50.0 | 57.7 | 53.3 | 61.3 | ≦125 |
|  |  | 小時平均值變動範圍 | 9~115 | 9~143 | 17~103 | 17~119 | － |
|  | 二氧化硫 (ppb) | 日平均值 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | ≦100 |
|  |  | 小時平均值變動範圍 | 4~14 | 4~15 | 4~9 | 4~10 | ≦250 |
|  | 二氧化氮 (ppb) | 日平均值 | 10.3 | 11.3 | 10.0 | 7.7 | － |
|  |  | 小時平均值變動範圍 | 4~30 | 4~19 | 4~21 | 4~23 | ≦250 |
|  | 臭氧 (ppb) | 日平均值 | 21.0 | 20.0 | 20.7 | 25.7 | － |
|  |  | 小時平均值變動範圍 | 4~83 | 4~84 | 4~91 | 5~87 | ≦120 |
|  |  | 八小時平均值變動範圍 | 2.3~55.9 | 2.7~65.2 | 3.6~40.8 | 5.3~62.3 | ≦60 |
|  | 一氧化碳 (ppm) | 日平均值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － |
|  |  | 小時平均值變動範圍 | 0.1~1.7 | 0.2~1.7 | 0.2~0.9 | 0.2~1.1 | ≦35 |
|  |  | 八小時平均值變動範圍 | 0.2~0.8 | 0.08~1.18 | 0.14~0.74 | 0.25~0.82 | ≦ 9 |
|  | 總碳氫化合物 (ppm) | 日平均值 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | － |
|  | 鉛(μg/m3) | 二十四小時平均值 | 0.013 | 0.028 | 0.016 | 0.012 | － |

資料來源：空氣品質調查係由財團法人中華顧問工程司 (許可證字號：環署環檢字第036號) 於民國94年 6~9月，各進行1次連續24小時調查

註：〝      〞表示不符「空氣品質標準」

## 3.4 水文水質

### 3.4.1 水文

(一)地面水

‧水系

七星農場園區均位屬大甲溪流域。大甲溪北鄰大安溪，南界烏溪，主流發源於中央山脈標高3,884公尺之次高山及標高3,740公尺之南湖大山，為典型急流性河川。最上游為南湖溪，至太保久附近與伊卡丸溪匯合後，始名大甲溪，流經梨山、佳陽至達見段，河幅漸次開展，達見以下則成帶形，再流經谷關、白冷、馬鞍寮至東勢流入平原，過石岡蜿蜒西北流於清水附近注入台灣海峽，幹流長約124.2公里，流域面積約1,236平方公里。依「中華民國九十二年台灣水文年報」，大甲溪〝白鹿橋站〞歷年統計資料顯示，計畫基地所在大甲溪流域上游河段之平均流量約58.04立方公尺/秒，月平均流量以六月最高，約 123.76 立方公尺/秒；一月最低，約 15.00 立方公尺/秒；最大瞬時流量約 3,190 立方公尺/秒。大甲溪屬〝中央管河川〞，其治理計畫洪水量採再現期100年一次之洪峰流量，計畫內容以築堤禦洪、河道整理為主。至民國80年止，自東勢、石岡以下河段防洪設施大致已具規模。

‧排水系統

七星農場園區屬牛稠坑溝排水系統集水範圍，基地現況分為二個集水分區，其中A集水分區面積約86.68公頃，排入樟仔腳溝排水，於舊社附近排入牛稠坑溝；B集水區面積約25.15公頃，經三豐路排水系統排入牛稠坑溝。

牛稠坑溝排水系統包括牛稠坑溝排水幹線及樟子腳溝排水，流域面積約1,286公頃。樟子腳溝排水長約4.1公里，於「台13」省道以下渠段多已施設護岸工，以上渠段仍為土溝；后興橋以下渠段可通過再現期10年一次以上之洪峰流量，以上渠段約可通過再現期2~10年一次之洪峰流量。牛稠坑溝排水幹線全長10.7公里，多已施設護岸工，惟其中、上游除牛稠坑橋及正義橋之間以及鐵路橋至寺山橋排水斷面不足，僅可通過再現期2年一次之洪峰流量外，其餘渠段約可通過再現期5~10年一次之洪峰流量，因此自「台13」省道 (三豐路) 往上游約2公里渠段與中游於樟子腳溝排水匯入處每遇豪雨即氾濫成災。

依「台中縣后里地區排水改善規劃報告」，牛稠坑溝係採用再現期10年一次日暴雨之洪峰流量為設計標準，其改善主要係針對部分未整治段及通水能力不足渠段，採用疏浚及堤岸加高方式予以改善，至於其餘未整治段及不能採疏浚或堤岸加高方式改善者，則以施設護岸方式予以保護。

由於七星農場園區地勢較高，洪水消退快，並無浸水之虞，全區均非屬洪泛區範圍。

(二)地下水

‧區域地下水文

七星農場園區位屬台中地區地下水資源分區，該分區北起於大安溪南岸，南至烏溪南岸，東以中央山脈為界，西臨台灣海峽。區內包括台中盆地、大肚台地、后里台地、大甲扇狀平原、清水海岸平原等，其中除大肚、后里二台地為紅土台地堆積外，其餘均為現代之礫、砂及土之沖積層，地下水之補注多源自河流之入滲，區內以台中盆地及大甲扇狀平原地下水較為豐富，台地及清水海岸平原地下水不豐。計畫基地所在之后里台地地下水貧乏。

根據經濟部水資源統一規劃委員會 (經濟部水利署前身) 民國81年印製之「台灣地區地下水資源」，台中地區之地下水利用以台中盆地之生活用水、工業及其他用水較為大宗，年抽水量達約151百萬立方公尺，共佔台中地區總抽水量之 40%；其餘地區以農業用水抽水量 (約 76 百萬立方公尺) 較多，佔台中地區總抽水量之 21%。總計台中地區年總抽水量共約 369 百萬立方公尺，年補注量約 379 百萬立方公尺，抽水量與補注量大致平衡。

依經濟部水利署網站水文水資源資料管理供應系統〝地下水位〞之資料查詢，民國84～93年計畫基地附近新庄站地下水年最高水位多發生於7～9月，年最低水位多發生於2月，年高低水位差約2.6～6.1公尺。由地下水水位紀錄顯示，計畫區附近長期地下水位變化趨勢不明顯。

‧基地地下水位

基地於民國94年9月間所進行地質鑽探結果顯示，地下水位約位於地表下42公尺以下，且有往基地北側逐漸降低之趨勢。

### 3.4.2水質

(一)地面水

七星農場園區位屬大甲溪流域，營運初期污水經由廠商自行處理至符合放流水標準後就近排入牛稠坑溝排水，終期污水則經由園區設置之污水處理廠處理後，經由專用放流管於大安溪下游不影響灌溉用水之河段排放，因此，考慮放流所影響之水體水質，採用大甲溪及大安溪流域作為現況評估之依據。目前大甲溪流域自石岡壩至出海口河段公告為〝丙類〞水體，大安溪流域自發源地至義里大橋河段公告為〝甲類〞水體，自義里大橋至大安溪橋河段公告為〝乙類〞水體，自大安溪橋至出海口河段公告為〝丙類〞水體。

環保署於大甲溪之〝后豐大橋〞、〝高速公路橋〞、〝大甲溪橋〞及大安溪之〝義里大橋〞、〝大安溪橋〞、〝大安溪出海口〞共設有6處長期水質監測站 (參見圖3-1) 定期採樣分析，其中〝義里大橋〞及〝大安溪橋〞位於終期放流口上游，〝大安溪出海口〞位於終期放流口下游。依其最近一年（民國93年11月 ~ 94年10月）之河川水質監測資料，以「河川污染程度分類標準」進行分析，結果顯示各測站之水質均為〝中度〞污染 (參見表3-7)，分析其原因主要為近年夏季颱風、豪雨頻仍導致河川中泥砂含量過高，造成〝懸浮固體〞濃度偏高，使大甲溪及大安溪水質濃度呈現〝中度〞污染。

為進一步瞭解基地鄰近水系及放流口附近之水質現況，環評期間選定牛稠坑溝排水之〝牛稠坑橋〞、大甲溪之〝大甲溪橋（「台1」省道）〞、大安溪之〝義里大橋〞、〝大安溪橋（「台1」省道）〞、〝大安溪橋（「台61」省道）〞等5處測點 (參見圖3-1)，進行3次 (民國94年6月、8月及9月) 水質調查，調查結果 (參見表3-8) 顯示，除〝牛稠坑橋〞之水質屬〝輕度〞污染外，各測站之水質均屬〝中度〞污染，其中大甲溪、大安溪水質污染應為河川泥砂含量過高導致。

(二)地下水

根據敏感區位調查結果，七星農場園區用地範圍未位於「飲用水水源水質保護區」，且鄰近地區之地下水多被利用為灌溉用水，故參考「灌溉用水水質標準」及「地下水污染監測基準 (第二類) 」 以評估計畫基地附近地區地下水水質現況。

參考環保署於計畫基地附近10公里範圍所設之〝神岡國中〞、〝豐原國小〞及〝育英國小〞長期地下水質監測站資料，由於地下水井均已乾枯或無水，並無近2年地下水質監測資料，為進一步瞭解計畫基地地下水水質現況，環評期間於基地附近選擇〝七星農場〞、〝后里馬場〞、〝后里農場〞及〝台一牧場〞等4口地下水監測井 (參見圖3-1)，於民國94年8月、9月間進行2次地下水水質採樣化驗，分析結果 (參見表3-9) 顯示除〝七星農場〞及〝台一牧場〞之〝pH值〞略有低於「灌溉用水水質標準」外，其餘各監測井之地下水水質均能符合「灌溉用水水質標準」及「地下水污染監測基準 (第二類) 」，顯見目前基地附近地下水水質應尚未受污染。

表3-7  七星農場園區鄰近水系長期水質取樣站監測成果分析（1/2）

監測時間：民國93年11月~94年10月

| 取樣點 | 水 質 項 目 | 最大值 | 最小值 | 中位數 | 平均值 | 水體分類 及水質標準 | 污染 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 安 溪 | 義 里 大 橋 | 溶氧量 (mg/L) | 9.6 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 甲 類 水 體 | ≧6.5 | 中 度 污 染 |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 3.1 | <1.0 | 1.3 | 1.5 |  | ≦1.0 |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 1,440.0 | 7.9 | 75.4 | 301.1 |  | ≦25 |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.20 | <0.02 | 0.08 | 0.09 |  | ≦0.1 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.91 | 0.08 | 0.14 | 0.32 |  | ≦0.02 |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 8.8×103 | 3.0×101 | 8.3×102 | 1.5×103 |  | ≦5.0×101 |  |
|  |  | 導電度 (μmho/cm) | 542 | 365 | 487 | 471 |  | － |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 12.2 | <4.0 | 4.1 | 5.2 |  | － |  |
|  | 大 安 溪 橋 | 溶氧量 (mg/L) | 9.4 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 乙 類 水 體 | ≧5.5 | 中 度 污 染 |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 3.7 | <1.0 | 1.8 | 1.8 |  | ≦2.0 |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 1,720.0 | 2.5 | 47.8 | 306.6 |  | ≦25 |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.37 | <0.03 | 0.09 | 0.10 |  | ≦0.3 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 1.12 | 0.05 | 0.24 | 0.41 |  | ≦0.05 |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 8.1×104 | 1.0×101 | 4.7×102 | 7.7×103 |  | ≦5.0×103 |  |
|  |  | 導電度 (μmho/cm) | 667 | 375 | 568 | 545 |  | － |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 15.3 | <4.0 | <4.0 | 5.9 |  | － |  |
|  | 大 安 溪 出 海 口 | 溶氧量 (mg/L) | 9.3 | 6.5 | 8.3 | 8.2 | 丙 類 水 體 | ≧4.5 | 輕 度 污 染 |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 4.4 | <1.0 | 1.8 | 1.9 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 1,380.0 | 10.6 | 97.1 | 233.0 |  | ≦40 |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.12 | <0.02 | 0.07 | 0.07 |  | ≦0.3 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.62 | 0.06 | 0.22 | 0.28 |  | － |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 3.8×103 | 1.2×102 | 3.5×102 | 8.5×102 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 導電度 (μmho/cm) | 4,110 | 385 | 691 | 1,126 |  | － |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 14.8 | <4.0 | 4.0 | 6.2 |  | － |  |

~續~

表3-7  七星農場園區鄰近水系長期水質取樣站監測成果分析（2/2）

| 取樣點 | 水 質 項 目 | 最大值 | 最小值 | 中位數 | 平均值 | 水體分類 及水質標準 | 污染 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 甲 溪 | 后 豐 大 橋 | 溶氧量 (mg/L) | 9.3 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 丙 類 水 體 | ≧4.5 | 中 度 污 染 |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 5.6 | <1.0 | 2.2 | 2.4 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 840.0 | 8.4 | 46.2 | 203.8 |  | ≦40 |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.16 | <0.02 | 0.04 | 0.06 |  | ≦0.3 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.50 | 0.06 | 0.07 | 0.21 |  | － |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 1.0×104 | 2.9×102 | 2.0×103 | 2.7×103 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 導電度 (μmho/cm) | 301 | 207 | 252 | 254 |  | － |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 13.7 | <4.0 | 4.6 | 6.0 |  | － |  |
|  | 高 速 公 路 橋 | 溶氧量 (mg/L) | 9.6 | 6.8 | 8.8 | 8.5 | 丙 類 水 體 | ≧4.5 | 中 度 污 染 |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 5.6 | <1.0 | 3.3 | 3.0 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 548.0 | 5.9 | 68.8 | 189.3 |  | ≦40 |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.20 | <0.03 | 0.05 | 0.07 |  | ≦0.3 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.69 | 0.05 | 0.18 | 0.30 |  | － |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 1.3×104 | <1.0×101 | 1.4×103 | 2.8×103 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 導電度 (μmho/cm) | 760 | 201 | 252 | 308 |  | － |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 13.8 | <4.0 | 8.6 | 6.9 |  | － |  |
|  | 大 甲 溪 橋 | 溶氧量 (mg/L) | 9.3 | 6.6 | 8.0 | 8.1 | 丙 類 水 體 | ≧4.5 | 中 度 污 染 |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 12.9 | 1.6 | 3.9 | 5.4 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 748.0 | 14.7 | 161.5 | 280.4 |  | ≦40 |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.78 | 0.02 | 0.10 | 0.20 |  | ≦0.3 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.58 | 0.07 | 0.11 | 0.22 |  | － |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 1.0×105 | 2.6×102 | 6.6×103 | 2.5×104 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 導電度 (μmho/cm) | 503 | 210 | 301 | 342 |  | － |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 36.6 | 5.6 | 11.7 | 13.8 |  | － |  |

資料來源：行政院環境保護署，「環境監測-歷次水質查詢」，網址：http://www.epa.gov.tw    ~續完~

註[1]：〝     〞表示不符所屬水體分類之水質標準

[2]：濃度低於檢驗極限以"<方法檢驗極限值"表示

表 3-8  七星農場園區鄰近水系現況水質補充調查成果分析（1/2）

| 取樣點 | 水質項目 | 各次分析值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 水體分類 及水質標準 | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 94/06 | 94/08 | 94/09 |  |  |  |  |  |
| 牛 稠 坑 溝 排 水 | 牛 稠 坑 橋 | 水溫 (°C) | 31.1 | 32.1 | 31.0 | 32.1 | 31.0 | 31.4 | 參 考 丙 類 水 體 | ― | 中 度 污 染 |
|  |  | pH值 | 9.0 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 9.4 |  | 6.0~9.0 |  |
|  |  | 溶氧量 (mg/L) | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |  | ≧4.5 |  |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 5.9 | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 3.9 | 5.3 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 16.5 | 18.0 | 25.2 | 25.2 | 16.5 | 19.9 |  | ― |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 9.1 | 11.0 | 19.2 | 19.2 | 9.1 | 13.1 |  | ≦40.0 |  |
|  |  | 比導電度 (μmho/cm) | 435 | 498 | 1,520 | 1,520 | 435 | 818 |  | ― |  |
|  |  | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 2.08 | 2.17 | 7.45 | 7.45 | 2.08 | 3.90 |  | ― |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.41 | 0.07 | 0.27 | 0.41 | 0.07 | 0.25 |  | ≦0.30 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.21 |  | ― |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 7.4×104 | 1.0×104 | 6.4×103 | 7.4×104 | 6.4×103 | 3.0×104 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 流量 (m3/sec) | 0.73 | 0.49 | 0.14 | 0.73 | 0.14 | 0.46 |  | ― |  |
| 大 甲 溪 | 大 甲 溪 橋︵台 1 線︶ | 水溫 (°C) | 26.4 | 24.6 | 27.8 | 27.8 | 24.6 | 26.3 | 丙 類 水 體 | ― | 中 度 污 染 |
|  |  | pH值 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.1 |  | 6.0~9.0 |  |
|  |  | 溶氧量 (mg/L) | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 5.9 | 6.6 |  | ≧4.5 |  |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 7.6 | 3.1 | 8.1 | 8.1 | 3.1 | 6.3 |  | ― |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 359 | 2,170 | 691 | 2,170 | 359 | 1,073 |  | ≦40.0 |  |
|  |  | 比導電度 (μmho/cm) | 238 | 218 | 941 | 941 | 218 | 466 |  | ― |  |
|  |  | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 1.69 | 1.18 | 0.79 | 1.69 | 0.79 | 1.22 |  | ― |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |  | ≦0.30 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.07 |  | ― |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 2.3×105 | 6.6×102 | 8.0×102 | 2.3×105 | 6.6×102 | 7.7×104 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 流量 (m3/sec) | 59.67 | 105.00 | 37.17 | 105.00 | 37.17 | 67.28 |  | ― |  |
| 大 安 溪 | 義 里 大 橋 | 水溫 (°C) | 26.1 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 26.1 | 27.3 | 甲 類 水 體 | ― | 中 度 污 染 |
|  |  | pH值 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 |  | 6.5~8.5 |  |
|  |  | 溶氧量 (mg/L) | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 6.8 |  | ≧6.5 |  |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.4 |  | ≦1.0 |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 7.1 | 6.4 | 17.2 | 17.2 | 6.4 | 10.2 |  | ― |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 164 | 1,910 | 1,330 | 1,910 | 164 | 1,135 |  | ≦25.0 |  |
|  |  | 比導電度 (μmho/cm) | 440 | 399 | 1,620 | 1,620 | 399 | 820 |  | ― |  |
|  |  | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 3.83 | 0.81 | 0.78 | 3.83 | 0.78 | 1.81 |  | ― |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.10 |  | ≦0.10 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 |  | ≦0.02 |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 5.2×103 | 2.2×103 | 4.0×103 | 5.2×103 | 2.2×103 | 3.8×103 |  | ≦5.0×101 |  |
|  |  | 流量 (m3/sec) | 71.17 | 48.17 | 27.83 | 71.17 | 27.83 | 49.06 |  | ― |  |

~續~

表 3-8  七星農場園區鄰近水系現況水質補充調查成果分析（2/2）

| 取樣點 | 水質項目 | 各次分析值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 水體分類 及水質標準 | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 94/06 | 94/08 | 94/09 |  |  |  |  |  |
| 大 安 溪 | 大 安 溪 橋 ︵台1 線︶ | 水溫 (°C) | 27.6 | 26.1 | 27.1 | 27.6 | 26.1 | 26.9 | 乙 類 水 體 | ― | 中 度 污 染 |
|  |  | pH值 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 |  | 6.0~9.0 |  |
|  |  | 溶氧量 (mg/L) | 6.7 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 6.5 |  | ≧5.5 |  |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 2.5 | <1.0 | 1.7 | 2.5 | <1.0 | 2.1 |  | ≦2.0 |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 12.6 | 4.2 | 12 | 12.6 | 4.2 | 9.6 |  | ― |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 161 | 1,640 | 1,110 | 1,640 | 161 | 970 |  | ≦25.0 |  |
|  |  | 比導電度 (μmho/cm) | 470 | 385 | 1,700 | 1,700 | 385 | 852 |  | ― |  |
|  |  | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 1.19 | 1.01 | 0.59 | 1.19 | 0.59 | 0.93 |  | ― |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.17 |  | ≦0.30 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |  | ≦0.05 |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 4.5×103 | 2.4×103 | 2.6×103 | 4.5×103 | 2.4×103 | 3.2×103 |  | ≦5.0×103 |  |
|  |  | 流量 (m3/sec) | 47.83 | 76.67 | 43.50 | 76.67 | 43.50 | 56.00 |  | ― |  |
|  | 大 安 溪 橋 ︵台61線︶ | 水溫 (°C) | 28.3 | 28.9 | 26.4 | 28.9 | 26.4 | 27.9 | 丙 類 水 體 | ― | 中 度 污 染 |
|  |  | pH值 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 |  | 6.0~9.0 |  |
|  |  | 溶氧量 (mg/L) | 6.3 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 6.3 |  | ≧4.5 |  |
|  |  | 生化需氧量 (mg/L) | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |  | ≦4.0 |  |
|  |  | 化學需氧量 (mg/L) | 5.6 | 4.5 | 15.1 | 15.1 | 4.5 | 8.4 |  | ― |  |
|  |  | 懸浮固體 (mg/L) | 140 | 1,940 | 1,040 | 1,940 | 140 | 1,040 |  | ≦40.0 |  |
|  |  | 比導電度 (μmho/cm) | 429 | 394 | 1,780 | 1,780 | 394 | 868 |  | ― |  |
|  |  | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 0.25 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.25 | 0.61 |  | ― |  |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 0.14 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.19 |  | ≦0.30 |  |
|  |  | 總磷 (mg/L) | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |  | ― |  |
|  |  | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 3.6×103 | 3.0×103 | 2.8×104 | 2.8×104 | 3.0×103 | 1.2×104 |  | ≦1.0×104 |  |
|  |  | 流量 (m3/sec) | 50.50 | 93.33 | 59.83 | 93.33 | 50.50 | 67.89 |  | ― |  |

註[1]：水質採樣化驗工作係由財團法人中華顧問工程司 (環署環檢字第036號) 辦理                ~續完~

[2]：〝      〞表示不符所屬水體分類之水質標準

[3]：濃度低於檢驗極限者以"<方法檢驗極限值"表示

表 3-9  七星農場園區及其鄰近地區地下水水質補充調查成果分析

| 水質項目 | 七星農場 | 后里馬場 | 后里農場 | 台一牧場 | 灌溉用水 水質標準 | 地下水污染 監測基準值 (第二類) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 94/08 | 94/09 | 94/08 | 94/09 | 94/08 | 94/09 | 94/08 | 94/09 |  |  |
| 水溫 (℃) | 26.0 | 29.6 | 26.2 | 28.8 | 26.7 | 31.1 | 26.5 | 29.3 | 35 | － |
| pH值 | 5.8* | 5.4* | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 5.9* | 5.7* | 6.0 ~ 9.0 | － |
| 導電度 (μmho/cm) | 281 | 292 | 273 | 540 | 633 | 593 | 414 | 439 | 750 | － |
| 硫酸鹽 (mg/L) | 22.3 | 34.6 | 25.5 | 51.4 | 136.0 | 125.0 | 32.1 | 25.7 | 200 | 625 |
| 硝酸鹽氮 (mg/L) | 1.90 | 9.70 | 2.72 | 5.61 | 2.13 | 2.32 | 0.99 | 6.82 | － | 25 |
| 氨氮 (mg/L) | 0.49 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | <0.02 | 0.07 | － | － |
| 化學需氧量 (mg/L) | 2.0 | <2.0 | 2.5 | <2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | <2.0 | － | － |
| 懸浮固體 (mg/L) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 9.2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | － |
| 總溶解固體 (mg/L) | 199 | 196 | 205 | 323 | 445 | 402 | 266 | 295 | － | 1,250 |
| 氯鹽 (mg/L) | 10.8 | 11.3 | 10.4 | 24.9 | 4.9 | 4.5 | 12.3 | 13.4 | 175 | 625 |
| 鐵 (mg/L) | 0.23 | 0.50 | 0.17 | 0.38 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 5.0 | 1.5 |
| 錳 (mg/L) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.25 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | <1.0×101 | <1.0×101 | 2.0×101 | 1.1×102 | 1.6×102 | 3.0×103 | <1.0×101 | 1.5×101 | － | － |
| 總菌落數 (CFU/mL) | 5.0×102 | 2.0×100 | 1.1×102 | 1.5×101 | 2.1×103 | 5.9×102 | <1.0×100 | 9.0×100 | － | － |
| 總有機碳 (mg/L) | 0.75 | 0.29 | 0.63 | 0.54 | 0.70 | 0.62 | 0.37 | 0.39 | － | 10 |

註[1]：水質採樣化驗工作係由財團法人中華顧問工程司辦理。

[2]：濃度低於檢驗極限者以"<方法檢驗極限值"表示。

[3]：〝 * 〞表示超出「灌溉用水水質標準」。

## 3.5地形

七星農場園區範圍內用地依據「非都市土地開發審議作業規範」坡度劃分等級分析結果 (參見表3-10) 顯示，除基地東南側有些許三級坡坡降外，其他地區佔用地總面積98%以上之用地多屬平緩之一、二級坡，且主要以一級坡為主，約佔總面積68.6%，二級坡佔總面積30.23%。

七星農場園區地勢東高西低，整體地形高程走向由〝東〞及〝東南〞往〝西〞下降，高程約為EL.172公尺；最高處在基地之東南端，高程約為EL.251公尺；最低處在基地之西端，高程約為EL.218公尺。整體地形以〝東─西〞走向為主，主要坡向大致皆為〝西向〞坡向、〝西南〞坡向及〝西北〞坡向，約佔85%以上。

表3-10  七星農場園區坡度分析面積統計

| 坡度分級 | 坡度範圍 | 面積（公頃） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一級坡 | 0%～5% | 76.58 | 68.60 |
| 二級坡 | 5%～15% | 33.75 | 30.18 |
| 三級坡 | 15%～30% | 1.30 | 1.16 |
| 四級坡 | 30%～40% | 0.00 | 0.00 |
| 五級坡 | 40%～55% | 0.00 | 0.00 |
| 六級坡 | 55%～100% | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 111.63 | 100.00 |

資料來源：環評報告

## 3.6地層

根據地質鑽探結果及相關地質資料顯示，基地內所出露之地層分佈尚稱單純，主要為紅土層與礫石層。其中紅土層廣被於本基地之地表，紅土下則為礫石層。礫石層伏於紅土層之下，由礫石、砂及黏土所組成，其中以礫石約佔94%～76%最多，砂及粘土為其主要之膠結填充物，但膠結性不佳，遇水則容易軟化，礫石則以石英質砂岩為主，粒徑由數公分至數十公分不等，顆粒呈圓球形至橢圓形，礫石間彼此接觸堆疊，本層亦受到粘土之影響多呈紅色或紅棕色。

## 3.7地質

本計畫基地位於台中縣后里鄉境內之后里台地上，由更新世之「頭嵙山層火炎山相」、「紅土台地堆積層」及「現代沖積層」等地層由下而上所組成。主要屬於台灣西部麓山帶第四紀更新世之頭嵙山層上方覆蓋之紅土台地礫石層 (參見圖3-2)。

根據相關地質資料顯示，基地內所出露之地層，大部分為由紅土層與礫石層所組成之「紅土台地堆積層」，局部位置有「頭嵙山層火炎山相礫岩」及「現代沖積層」出露。其中紅土層廣被於本基地附近之地表，厚度約0～5公尺，平均厚度約3公尺；紅土層下方為分布於地表下約3～10公尺之卵礫石層；卵礫石層下方之地層則主要為「頭嵙山層火炎山相」礫岩。

后里台地附近之主要地質構造包括「屯子腳斷層」、「三義斷層」、「觀音山斷層」、「埤頭山斷層」及「大安背斜」等。其中穿越后里農場園區東側之「屯子腳斷層」屬於第一類活動斷層，距后里農場園區東側約300公尺之「三義斷層」則屬第二類活動斷層，基地內事業專用區之建築用地已規劃予以避開；而其他如「觀音山斷層」、「埤頭山斷層」及「大安背斜」等地質構造與基地間有一相當之距離，且其均非屬活動斷層，故對基地之開發之影響甚微。

## 3.8土壤

經民國95年1月查詢環保署網站『全國已公告為土壤及地下水污染控制場址』資料庫，七星農場園區及其鄰近地區並無已公告之土壤污染控制場址。

為進一步瞭解七星農場園區之土壤重金屬含量現況，環評期間於基地內及其鄰近地區進行2處土壤重金屬含量補充調查(詳圖3-1)，調查結果 (參見表3-11) 顯示土壤中重金屬含量均可符合「土壤污染監測基準值」，無土壤受污染之情形。

圖 3-2  計畫地區區域地質分布示意

表3-11  七星農場園區現況土壤重金屬含量調查成果分析

調查時間：民國95年1月

| 項 目 | 計畫基地[1] | 鐵路東側 （基地外） | 偵測 極限 | 檢驗方法 | 土壤污染[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 裡土 | 表土 | 裡土 |  |  | 監測基準值 |
| 銅 | (mg/kg) | 21.3 | 20.3 | 16.8 | 15.8 | 1.10 | NIEA S321.63B | 220 （120） |
| 鋅 | (mg/kg) | 42.9 | 48.4 | 49.0 | 43.4 | 2.84 | NIEA S321.63B | 1,000 （260） |
| 鎘 | (mg/kg) | ND | ND | ND | ND | 0.42 | NIEA S321.63B | 10 （2.5） |
| 鉛 | (mg/kg) | 14.8 | 16.7 | 12.8 | 14.7 | 2.83 | NIEA S321.63B | 1,000 （300） |
| 鉻 | (mg/kg) | 21.3 | 22.2 | 25.8 | 24.5 | 3.40 | NIEA S321.63B | 175 |
| 鎳 | (mg/kg) | 15.1 | 15.6 | 12.5 | 14.9 | 1.73 | NIEA S321.63B | 130 |
| 砷 | (mg/kg) | 2.72 | 3.03 | 2.58 | 1.94 | 0.390 | NIEA S310.62C | 30 |
| 總汞 | (mg/kg) | 0.081 | 0.078 | 0.077 | 0.084 | 0.037 | NIEA M317.01C | 10 （2） |
| pH值 | 4.3 | 4.4 | 6.2 | 5.6 | ── | NIEA S410.60T | ── |

註 [1]：土壤採樣化驗係由財團法人中華顧問工程司 (許可證字號：環署環檢字第036號) 辦理。

[2]：〝表土〞指0～15公分之土壤；〝裏土〞指15～30公分之土壤。

[3]：「土壤污染監測基準值」係行政院環境保護署90.11.21 (90) 環署水字第0073654號令所公告。括弧中數值為「食用作物農地之監測基準值。」

[4]：表中〝ND〞值代表該重金屬含量小於儀器之偵測極限值。

## 3.9交通運輸

環評期間94年6月於各聯外道路進行『平常日』及『假日』交通量調查，並於94年12月進行交通量補充調查，經評估基地聯外各主要道路現況服務水準均在〝C級〞以上，交通情況良好。

一、交通量及車種組成

‧平常日

七星農場園區各主要聯外道路尖峰小時交通量以「中山高速公路」最高，單向約3,500~3,850 pc/h；「國道4號」次之，單向約1,500~2,800 pc/h，皆為重要之聯外道路；「台13」省道單向流量則約1,100~1,900 pc/h左右。其餘道路交通量較小，單向均維持約在1,000 pc/h以下。各聯外道路，以機車及小型車為主要車種組成，兩者合計約佔總車輛數94%以上，其中以小型車所佔比例約47~81%最高；大型車及聯結車所佔比例最低，均在6%以下。

‧假日

『假日』各聯外道路交通量特性與『平常日』類似，其中「台13」省道單向流量約900~1,750 pc/h左右。各道路『假日』尖峰小時交通量皆小於『平常日』，顯示『平常日』之通勤旅次較為集中。

在車種組成方面，『假日』小型車比例明顯增高，而機車之比例則降低，係因『假日』利用小客車休閒旅遊或返鄉之比例較高，轉移『平常日』使用機車之通勤旅次所致。

二、服務水準

‧平常日

『平常日』中山高 (三義－台中系統段) 及國道4號(神岡－豐原段)全線服務水準均維持在〝C〞級以上；「台13」省道服務水準為〝B～C〞級，交通情況尚佳，其餘各道路亦可維持〝C〞級以上服務水準，交通情況良好。

‧假日

『假日』「台13」省道服務水準仍維持〝C〞級以上，交通情況尚佳，其餘各道路皆可維持〝B〞級以上服務水準，交通情況良好。

## 3.10生態環境

七星農場園區及其周遭土地除聚落之外，多為農耕地及休耕地。環評期間於民國94年6月及94年8月進行夏、秋二季生物環境調查，顯示計畫基地為旱耕地環境，動植物種類較少，多為西部平原地帶常見物種。而鄰近地區及聯絡道則多聚落與旱地，動植物種類亦不豐富。

一、陸域植物

七星農場園區及其鄰近地區之土地利用型態包括：道路、建物、農耕地、草生地（休耕地）、果園等，自然度為0～3級 (參見圖3-3及圖3-4)。農耕地栽種之短期作物以西瓜及蕃薯為主，果樹則以芒果、龍眼為主，另在北側有一檸檬桉人造林。休耕地多為以大花咸豐草、大黍等自生型草類為優勢之草本植物社會，伴生植物有龍爪茅、葎草、孟仁草、槭葉牽牛、狗牙根、刺莧等。

七星農場園區及其鄰近地區兩季調查共發現70科180屬227種植物 (參見表3-12)，以雙子葉植物最多，其次為單子葉植物、蕨類植物、裸子植物，無稀有或瀕危植物。依屬性分，以原生種最多，其次為栽培種、馴化種及特有種。依生長習性分，以草本最多，其次為喬木、灌木及藤本(參見表3-12)。

表3-12  七星農場園區及其鄰近地區調查發現之植物種類統計

調查時間：民國94年6月及8月

| 歸隸特性 | 蕨類植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 科 | 5 | 3 | 51 | 11 | 70 |
|  | 屬 | 5 | 4 | 133 | 38 | 180 |
|  | 種 | 7 | 5 | 174 | 41 | 227 |
| 植株型態 | 草本 | 7 | 0 | 49 | 30 | 86 |
|  | 灌木 | 0 | 1 | 36 | 3 | 40 |
|  | 藤本 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 |
|  | 喬木 | 0 | 4 | 60 | 6 | 70 |
| 生育地 | 特有 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
|  | 原生 | 7 | 0 | 84 | 21 | 112 |
|  | 馴化 | 0 | 0 | 36 | 7 | 43 |
|  | 栽培 | 0 | 5 | 49 | 12 | 66 |

環評期間於七星農場園區及其鄰近地區之草生地設置植物樣區調查結果 (參見圖3-4～圖3-5) 說明如下：

於七星農場草生地樣區，草本植物共調查到刺莧、大花咸豐草、野棉花、龍葵、紅花野牽牛、蕃薯、牛筋草、擬鴨舌黃及香附子等，其中以牛筋草、蕃薯的相對覆蓋度38.821%、26.016%最高為優勢種，草本植物的歧異度指數λ、H'、N1、N2及E5分別為0.249、1.655、5.235、3.768、4.020、0.713。

經調查七星農場園區內發現數株生長良好之行道樹、老樹及獨立木，如樟、楝、銀樺及大葉桉等，建議未來可考量就近於區內移植保留。

二、陸域動物

后里農場園區及其鄰近地區土地利用大抵為農耕地及聚落，出現之哺乳類多為一般低山及平地常見物種，鳥類以平原及丘陵地帶常見之留鳥為多，兩生爬蟲類及蝶類亦多為一般近郊與草生地常見物種 (參見表3-13)。

表3-13  七星農場園區及其鄰近地區調查發現之陸域動物種類統計

調查時間：94年6月及8月

| 種 類 | 科 數 | 種 數 | 特有物種(種數) | 保育類物種 (種數) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 特有種 | 特有亞種 | 瀕臨絕種 | 珍貴稀有 | 應予保育 |
| 哺乳類 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥 類 | 13 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 兩生爬蟲類 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝶 類 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 30 | 47 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |

圖3-3  七星農場園區現況植被及調查樣區分布

圖3-4  七星農場園區現況自然度分布

(一)哺乳類

環評期間二季調查共發現哺乳類3目4科5種59隻次，分別為尖鼠科臭鼩、蝙蝠科東亞家蝠、松鼠科赤腹松鼠、鼠科赤田鼷鼠及小黃腹鼠等平原地帶常見物種。其中在七星農場園區內發現3目4科5種47隻次，鄰近地區為3目3科4種12隻次，二區物種相似度為80.0 %。未發現保育類或特有物種。就多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wiener diversity index）H´而言，后里農場園區內及鄰近地區分別為1.28及1.78，二者差異不大，其係因物種數及個體數平均差異不大所致。

(二)鳥類

環評期間二季調查在七星農場園區及鄰近地區內共發現鳥類13科17種236隻次，分別為鷺科之黃頭鷺、三趾鶉科棕三趾鶉、雲雀科小雲雀、鳩鴿科斑頸鳩及紅鳩、鵯科白頭翁、紅嘴黑鵯、繡眼科綠繡眼、鶯科褐頭鷦鶯、灰頭鷦鶯、卷尾科大卷尾、燕科赤腰燕、家燕、伯勞科紅尾伯勞、文鳥科麻雀、鸚嘴科粉紅鸚嘴及梅花雀科斑文鳥等，其中在七星農場園區內出現之鳥種有12科16種，在鄰近地區出現之鳥種為10科13種，二者鳥種出現之相似度為76.5%。以多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wiener diversity index）H´而言，七星農場園區內及鄰近地區分別為3.66及2.54，顯示園區外出現之鳥種數較為多樣且數量較為平均。

保育類鳥類僅記錄到1種〝其他應予保育〞 (第三級) 之保育類物種─紅尾伯勞 (參見圖3-5)。

調查期間並未發現任何特有物種，但有棕三趾鶉、斑頸鳩、白頭翁、紅嘴黑鵯、褐頭鷦鶯、大卷尾、及粉紅鸚嘴等7種台灣地區特有亞種鳥類，特化比例約占全部出現鳥種之41.2 %。

以留棲習性分析，留鳥有14種 (佔82.4 %)，候鳥有3種 (佔17.6%)。候鳥中有紅尾伯勞1種屬冬候鳥，另有部分鳥種仍處於雙重生息狀態，如黃頭鷺同時具有夏候鳥與冬候鳥特性；家燕則為惟一調查發現之夏候鳥。

由出現數量判定，七星農場園區內以麻雀、斑文鳥為優勢種，鄰近地區亦同樣以麻雀及斑文鳥為優勢種。

(三)兩生爬蟲類

環評期間二季調查共記錄到兩生爬蟲類2目6科8種，分別為壁虎科蝎虎，飛蜥科斯文豪氏攀蜥、麗紋石龍子，黃頜蛇科臭青公，蟾蜍科黑眶蟾蜍，赤蛙科澤蛙、拉都希氏赤蛙及狹口蛙科小雨蛙等，沒有保育類物種之發現記錄。其中七星農場園區內有6科8種，鄰近地區則為3科4種，二者物種相似度為50.0 %。以多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wiener diversity index）H´而言，七星農場園區及鄰近地區分別為2.88及1.91。在特化屬性上，斯文豪氏攀蜥1種為台灣特有種，特化比例占全部出現鳥種之12.5%。就數量言，在七星農場園區內以小雨蛙、蝎虎及澤蛙為優勢種；鄰近地區則以麗紋石龍子為優勢。

(四)蝶類

環評期間二季調查共記錄7科17種，分別為鳳蝶科烏鴉鳳蝶、大鳳蝶、青帶鳳蝶、紅紋鳳蝶，粉蝶科紋白蝶、淡色黃蝶、日本紋白蝶、荷氏黃蝶，斑蝶科圓翅紫斑蝶、姬小紋青斑蝶，蛺蝶科眼紋擬蛺蝶，弄蝶科褐弄蝶、香蕉弄蝶，蛇目蝶科白條蔭蝶，小灰蝶科紅邊黃小灰蝶、琉璃波紋小灰蝶及沖繩小灰蝶等。無保育類物種亦無特有或特有亞種。其中，七星農場園區有7科16種，鄰近地區則為5科6種，二者物種相似度為29.4 %。以多樣性（歧異度）指數（Shannon-Wiener diversity index）H´而言，七星農場園區及鄰近地區分別為3.65及2.45。就數量言，七星農場園區內以日本紋白蝶為優勢，鄰近地區各蝶種數量均少，無明顯優勢蝶類。

圖3-5  七星農場園區及鄰近地區調查發現之保育類動物分布示意

三、水域生物

七星農場園區放流水承受水體大安溪，雨季時水流湍急、含沙量高，因此魚類及底棲生物貧乏。

(一)魚類

「台61」省道大安溪橋環評期間兩季調查共記錄魚類2科2種，分別為短吻小鳔鮈與短臀鮠。其中第一季並未記錄任何魚類，第二季則記錄2種2尾。「台1」省道大安溪橋兩季調查共記錄2科2種，分別為粗首鱲與明潭吻鰕虎。其中第一季僅記錄粗首鱲2尾，第二季兩種皆有記錄。新義里大橋兩季調查共記錄2科4種，分別為鯽魚、粗首鱲、平頜鱲與明潭吻鰕虎。其中第一季記錄4種18尾，第二季記錄3種6尾。

合計兩次調查各點位捕獲魚類之數量皆相當少，捕獲個體體型亦相當小。由於大安溪之輸沙量相當大，大量懸浮沙礫沖刷河床，使作為食物鏈底層的附著性藻類及水生昆蟲生長不易。同時，大安溪河床廣闊，溪水成網狀分散，使大部分之行水區均相當淺，形成湍急之淺瀨環境，而大量的沉積沙礫無法提供魚類優良之棲息空間，因此發現的魚類物種及數量較為貧乏。

(二)水生昆蟲

環評期間合計兩次調查共記錄4目5科5種水生昆蟲，分別為石蠅、扁蜉蝣、姬蜉蝣、長鬚石蠶與水黽，採獲之個體數皆相當貧乏，體型亦小。由於義里大橋仍可採獲石蠅，顯示其週遭大安溪水質仍屬於貧腐水質。而影響水生昆蟲種類與數量稀少之主因仍為溪水輸沙量過大，影響水生昆蟲附著、生長及攝食。

(二)底棲生物

環評期間合計兩次調查僅捕獲粗糙沼蝦1種底棲生物。由於底棲生物遷移能力低，與河床底質之關連性較高，因此環境變動對底棲生物之影響相當大。而大安溪湍急之水流搬運、擾動河床、沖刷濱水卵石，同時大量之沉沙不斷的填滿卵石間縫隙，無法提供底棲生物躲藏空間，不適合底棲生物棲息，因此調查發現之底棲生物種類與數量較為貧乏。

(三)浮游動植物

環評期間累計兩次調查結果共記錄5門29屬45種植物性浮游生物，分別為藍藻門2種、綠藻門18種、矽藻門29種、裸藻門3種及甲藻門1種，各測站單位密度介於180~6,340 cells/L之間。

「台61」省道大安溪橋環評期間第一季調查採獲13種物種，第二季採獲24種藻種，兩季單位密度分別為980 cells/L 及6,340 cells/L；第一季以舟形藻屬(Navicula spp.)數量較多，第二季則以菱形藻屬(Nitzschia spp.)及舟形藻屬數量較為優勢；以藻屬指數(Genus index GI)檢視水質狀況，第一季為2.00，第二季為0.04，分別代表輕度及嚴重污染水質。「台1」省道大安溪橋兩季調查分別發現植物性浮游生物17種，單位密度分別為1,020 cells/L 及860 cells/L；第一季數量較多之物種為舟形藻屬及橋彎藻(Cymbella sp.)，第二季則為菱形藻；兩季〝GI值〞分別為2.00及0.06，代表輕度污染及嚴重污染水質。義里大橋第一季記錄22種物種，單位密度為3,440 cells/L，〝GI值〞為1.8，屬輕度污染水質；第二季僅發現7種物種，單位密度為180 cells/L，〝GI值〞因發現物種中未包含小環藻(Cyclotella sp.)、直鏈藻(Melosira sp.)及菱形藻等物種而無法計算。

環評期間兩季調查共記錄附著性藻類4門17屬27種，分別為藍藻門3種、綠藻門7種、矽藻門16種與裸藻門1種。與植物性浮游生物之情況相似，附著性藻類由於受到河床擾動大、水體含沙量高等因素影響，兩季藻類族群生長情況變異很大。

環評期間兩季調查共記錄2門5屬5種動物性浮游生物，分別為原生動物3種與輪蟲動物2種。第一季僅記錄2種浮游動物，單位密度介於0~20 ind./L之間，無較明顯優勢之物種。第二季則記錄4種浮游動物，單位密度介於10~60 ind./L之間，各物種皆為零星出現。

環評期間兩季調查動物性浮游生物密度均不高，除了植物性浮游生物之族群消長相關之外，亦受樣區內水體含沙量大，底質不穩定等環境因素影響。

## 3.11文化遺址

環評期間於基地及附近500公尺範圍全面之實地地表進行調查工作，調查結果未見具文化資產價值之廟宇、古老民宅、古墓葬或其他類型之古建築物，調查時於地層斷面發現底層有礫石層之堆積，但其上之堆積土層則均十分乾淨，除了極少量之晚近歷史時期的陶瓷片碎石屑外，並未發現任何其他的文化遺物。

## 3.12景觀遊憩

一、景觀

(一)區域景觀現況

‧地形地理景觀

七星農場園區位於台中縣后里鄉街南側，后里馬場西南，屬后里台地之ㄧ部分。除基地東南側為坡地而有較大之地形變化外，其餘地區則較為平緩，並無特出之地形地理景觀。

‧自然景觀

七星農場園區北側為小型工廠、住家及軍營所組成；東側為縱貫鐵路；南側為工廠及垃圾處理場；西側則為「台13」省道。基地內則以平緩、開闊之蔗田、旱田或廢耕農地景緻為主，綠樹或灌木多成帶狀環繞於周界或沿區內道路及溝渠兩側分佈，尤其在基地北側寺山路及南側沿線部分形成部分聚集成林散佈於農田間，屬近自然之景觀。

‧人文景觀

七星農場園區鄰近區域之人文景觀以基地西北側之后里市街為主，其建物以磚造平房為主，高度大多不高，住宅及小型工廠混雜分佈，屬典型早期發展之地方性聚落，其雖有〝薩克斯風之源起〞之美譽，惟並未展現於於人文環境中，鄰近基地之建築亦不具特色，無法展現與薩克斯風產業相關之特色。

‧水域景觀

七星農場園區之北側有牛稠坑溝流經，南側亦鄰近大甲溪，惟因地形影響及地上物阻隔作用，上述兩水體對七星農場園區並無法發揮其水域景觀價值，再加上基地內並無具規模之天然或人工水道，故不具水域景觀價值。

(二)后里農場園區視域空間組成

七星農場園區位於后里台地，除東南側為坡地外，其餘地區多較為平緩，且區域內多為大面積農田，視域開闊；惟起伏不大之地形亦使樹林、建物或其他地上物常成為視野之障壁，將視線侷限於基地邊界之近景區中。

(三)景觀同質區

根據基地及其周圍景觀組成元素之特性，大致可歸納區分為5個景觀同質區，其區內現況分述如下：

‧景觀同質區Ⅰ

主要分布於七星農場園區西側，區內以「台13」省道為主體之地區幹道道路景觀意象為主。區域內東側為七星農場園區邊緣，以平坦之草生地或農田等為主要景觀組成元素，西側則以二層樓以下之平房、加油站、雜木林地及農地等為主要景觀組成元素，呈現發典型郊鄉地區主要幹道沿線之景觀意象，景觀品質不高。

‧景觀同質區Ⅱ

本區為以呈現工廠廠區景觀意象為主，廠房、運輸機具、原料及其他各式工廠設施成為區內之主要景觀組成元素，由於設施眾多、複雜且紛亂，景觀品質較低。本區分布範圍以七星農場園區西北角及南側之正隆紙廠、檢驗站等地方為主，與基地之田野景緻較不相容。

‧景觀同質區Ⅲ

本區以呈現田野景觀意象為主，廢棄蔗田、旱田、雜木林及荒野地等為區內之主要景觀組成元素，由於區內植生較多，綠意盎然，景觀品質較高。本區分佈範圍包含大部分七星農場園區及鄰近散布之農田、野地等地方，由於綠覆率較高，雖部分呈現荒蕪之景象，景觀品質仍相對較高。

‧景觀同質區Ⅳ

本區以呈現林蔭大道景觀意象為主，夾道兩側，高大喬木，濃密綠蔭，形成綠色隧道，景觀相當宜人，景觀品質相當高。本區主要分佈於寺山路沿線。

‧景觀同質區Ⅴ

本區以軍事基地之景觀意象為主，區內高聳圍牆、綠帶、鐵絲網圍籬及軍事設施等組成區內之主要景觀。在區位上，本區主要分佈於寺山路北側、縱貫鐵路東側及七星農場園區南側。

‧景觀同質區Ⅵ

本區以縱貫鐵路景觀意象為主。縱貫鐵路以高架及路堤之方式通過七星農場園區東側，在視域中形成區內形成視線端點，造成近景區域之視域空間分割。

(四)景觀控制點分析

於各景觀同質區內，選擇敏感度較高處 (如視野開闊、主要聚落或視距適當者……) 作為景觀控制點進行視覺分析。其分析結果如表3-14。

表3-14  七星農場園區及鄰近地區景觀控制點調查分析(1/3)

調查時間：民國94年8月

| 景觀控制點：P1 | 地 點：寺山路口 |
| --- | --- |
| 高 程：223 m | 展望方向：東 |
| 觀景距離 | 近景 (0 m～400 m) | v | 觀察者位置 | 觀察者下位，仰視 |  |
|  | 中景 (400 m～5 km) |  |  | 觀察者中位，平視 | v |
|  | 遠景 (5 km以上) |  |  | 觀察者上位，俯視 |  |
| 景觀類型 | 全景景觀 |  | 寺山路兩側路樹生長相當良好，濃綠之綠蔭，形成怡人之綠色隧道，嚴然有林蔭大道之景觀意象。 |
|  | 主題景觀 | v |  |
|  | 封閉景觀 |  |  |
|  | 焦點景觀 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 景觀美質 | 景觀美質評值 | 高 | 中 | 低 |
|  | 複雜性 | 沿寺山路兩側，行道樹生長相當良好，兩側亦多為廢耕農田或荒野地，複雜性低。 |  |  | v |
|  | 生動性 | 寺山路兩側行道樹生長良好，濃密綠蔭造成封閉之視域空間，惟日光透過枝葉之間灑落地面，夏日清風吹起，枝葉搖曳，加上火紅鳳凰木花點綴其間，具自然生動性。 | v |  |  |
|  | 完整性 | 視域範圍內以寺山路兩側生長良好之行道樹，綠蔭濃密，加上兩側多為廢耕農田、荒野地或雜木林，生態完整性高。 | v |  |  |
|  | 統一性 | 區域內以寺山路兩側行道樹所形成之綠色隧道為主體，加上兩側多為較具生態性之廢耕農田、荒野地或雜木林，生態完整性高。 | v |  |  |
|  | 總體景觀美質評級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |

表 3-14  七星農場園區及鄰近地區景觀控制點調查分析(2/3)

調查時間：民國94年8月

| 景觀控制點：P2 | 地 點：寺山路穿越縱貫鐵路，起點 |
| --- | --- |
| 高 程：245 m | 展望方向：南 |
| 觀景距離 | 近景 (0 m～400 m) |  | 觀察者位置 | 觀察者下位，仰視 |  |
|  | 中景 (400 m～5 km) | v |  | 觀察者中位，平視 | v |
|  | 遠景 (5 km以上) |  |  | 觀察者上位，俯視 |  |
| 景觀類型 | 全景景觀 | v | 控制點位於基地東北端，其東側為縱貫鐵路之高架橋，西側為計畫基地區內之大片之荒野地、雜木林及廢耕之農田等，視野相當開闊、自然，以呈現田野景觀意象為主，雖有高架設施分割、阻擋視線，景觀品質仍高。 |
|  | 主題景觀 |  |  |
|  | 封閉景觀 |  |  |
|  | 焦點景觀 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 景觀美質 | 景觀美質評值 | 高 | 中 | 低 |
|  | 複雜性 | 位於計畫基地東北角，視域範圍內以計畫基地之大片之荒野地、雜木林及廢耕農田所組成之田野景觀為主，景觀較為自然，惟縱貫鐵路高架橋體橫亙基地東側，不但造成視線阻隔，亦提高些許景觀複雜性。 |  | v |  |
|  | 生動性 | 所在位置視野開闊，東側時有縱貫線之各式火車通過，后豐鐵馬道亦時有居民、遊客騎腳踏車優游其上，形成瞬間之遊憩活動景觀，為鄰近地區增添不少生動性。 |  | v |  |
|  | 完整性 | 視域範圍內除東側為縱貫線之高架設施外，視域範圍內以大面積草生荒地、雜樹林及廢耕農田等為主，視域範圍整體上仍具生態完整性。 | v |  |  |
|  | 統一性 | 視域範圍內以野地、雜木林及廢耕農田等為景觀主體，為鄉野景觀之典型組成元素，雖有高架之縱貫鐵路阻隔於東側，惟整體統一性仍高。 | v |  |  |
|  | 總體景觀美質評級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |

表 3-14  七星農場園區及鄰近地區景觀控制點調查分析(3/3)

調查時間：民國94年8月

| 景觀控制點：P3 | 地 點：「台13」省道西側之山隆加油站 |
| --- | --- |
| 高 程：219 m | 展望方向：東北 |
| 觀景距離 | 近景 (0 m～400 m) | v | 觀察者位置 | 觀察者下位，仰視 |  |
|  | 中景 (400 m～5 km) |  |  | 觀察者中位，平視 | v |
|  | 遠景 (5 km以上) |  |  | 觀察者上位，俯視 |  |
| 景觀類型 | 全景景觀 | v | 控制點位於計畫基地西南側「台13」省道旁之山隆加油站前方。視域範圍內以「台13」省道之道路景觀為主，計畫基地位於「台13」省道另一側，由於地勢平緩，地上物以雜木林為主，加上兩側行道樹形成之遮蔽作用，基地內之情形並不明顯。 |
|  | 主題景觀 |  |  |
|  | 封閉景觀 |  |  |
|  | 焦點景觀 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 景觀美質 | 景觀美質評值 | 高 | 中 | 低 |
|  | 複雜性 | 視域範圍內以「台13」省道及其兩側行道樹、建物、路燈及號誌等所構成之道路景觀意象為主，因有綠樹之緩衝、遮蔽作用，景觀組成複雜性中等。 |  | v |  |
|  | 生動性 | 控制點位於「台13」省道旁，視域範圍為郊鄉地區，無特殊活動存在，「台13」省道雖為后里地區重要交通道路，車輛熙攘往來，但生動性仍不高。 |  |  | v |
|  | 完整性 | 視域範圍呈現以「台13」省道為主體之道路景觀意象為主，其與周遭田野景觀並不相容，「台13」兩側雖有行道樹栽植及雜木林分布，生態完整性仍不高。 |  |  | v |
|  | 統一性 | 視域範圍內以「台13」省道所呈現之道路景觀意象為主，遠處田野、雜木林為背景，整體統一性不高。 |  |  | v |
|  | 總體景觀美質評級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |

二、遊憩

(一)區域遊憩系統現況

依據交通部觀光局民國81年6月所訂定之「台灣地區觀光遊憩系統開發計畫」及「台灣中部區域計畫(第一次通盤檢討)」之觀光遊憩系統規劃，計畫基地位所在之后里地區皆未劃屬任何遊憩系統。

依據台中縣政府民國80年9月所訂定之「台中縣觀光整體發展綱要計畫」之觀光遊憩系統規劃，后里地區位屬其豐原都會系統，以山林、寺廟、古蹟、湖泊及海水浴場等觀光遊憩資源為主。

(二)鄰近遊憩據點現況

依據現況調查結果，七星農場園區鄰近之觀光遊憩據點大致包括：后豐鐵馬道、月眉育樂世界、雲仙谷觀光果園、后里馬場、月眉糖廠、天馬動物農園、西湖渡假村、鯉魚潭水庫、火炎山、編織工藝館、慈濟宮、金葉山莊、怡心園觀光休閒農場、花露花卉休閒農場及鐵砧山風景區等。各觀光遊憩據點現況略述如下：

‧月眉糖廠

位於台中縣后里鄉甲后路上，創立於民國前3年，原名「大甲製糖所」，糖廠中草木扶疏、古木參天，千年的澤民樹、千年銀杏、百年七里香及百年松樹等皆具歷史代表性。現今糖廠採多角化經營方針，其中以日據時代留下來的職工福利社最受歡迎。其次亦有專人解說「百年觀光糖廠」、觀光藥用植物園、藥膳大餐、農村古文物展示、製糖器具及清朝皇帝聖旨等物品陳列等，琳瑯滿目，為寓教於樂之好去處。

‧后里馬場

馬場創建於民國26年，是日據時代台灣總督府的產馬牧場。目前場內提供馬車乘坐或由專人指導騎馬等服務。此外，亦設置你賽車、射箭、溜冰等遊樂設施。區域內滿是相思樹和鳳凰樹等，綠意盎然，為週休假日之好去處。

‧后豐鐵馬道

台中縣政府將停駛多年之台鐵舊山線重新規劃，利用大甲溪花樑鋼橋與九號隧道等做為自行車道，引領遊客體驗不一樣的山城美景，探尋台鐵歷史軌跡。

‧天馬動物農園

農園佔地約6,000坪，擁有數十種之動物，提供能讓小朋友在遊玩之餘也了解動物生態的環境，達到親子同樂的效果進而促進家庭的和諧與身心靈的健康。

‧月眉育樂世界

開園於民國89年共分為三期開發，第一期為「綜合育樂區」，其中包含著名之「馬拉灣」水上樂園、「探索樂園」主題式遊樂園、主題旅館及歡樂街等；第二計劃為東側之「複合休閒區」；第三期計劃則是西側之「家庭娛樂區」。為中部地區熱門之人工主題樂園。

‧雲仙谷觀光果園

原為雲仙谷野味山莊，立於民國66年，民國72年後經有關機關輔導成立雲仙谷綜合觀光果園，為一多功能休閒果園區。園區為全年開放採果之綜合性觀光果園，果樹種類繁多，大致有：柑橘、柳橙、桃、水密桃、李、荔枝、龍眼、桑椹、楊梅及甜柿等，另亦設有烤肉區，讓遊客在採果之餘亦可享受其他不同遊憩活動。

‧西湖渡假村

位於三義交流道旁，為一處結合歐洲景觀花園、森林步道、知性展覽和遊樂設施之綜合型休閒假渡村。整齊有致之地毯式花圃、花草扶疏、西洋雕塑及噴泉等構成優美之視覺造景。其次，面積達10餘公頃之森林顯得十分清幽靜，林中油桐每年5月花開，更是美不勝收。另外亦有恐龍化石館、史前神木館、世界珍奇館等設施，為一個充滿驚奇與知性之園地。

‧鯉魚潭水庫

水庫完工於民國81年，為苗栗縣境內最大水庫，壩址位在大安溪支流景山溪上，集水面積約53.54 平方公里，其中水產資源相當豐富。鯉魚潭水庫設立目的主要為解決台中縣市、苗栗等地區之民生用水、工業用水與農業用水，對繁榮地方經濟有極重要貢獻。目前則朝觀光、灌溉、防洪、發電四大機能規劃，為假日休閒遊憩之好去處。

‧火炎山

位於三義鄉和苑裡鎮交界，標高約602公尺，為苗栗地區之最高峰。由於地質鬆且軟，且經過長年風與雨侵蝕，山崖峭壁一一流失，成為土礫遍佈之赤地，於黃昏夕照中，猶如燄火般，故得名火炎山。除俊偉之山勢外，另有馬尾松純林，林間松枝彎延盤紮，依山勢斜臥，頗為有趣。另外，火炎山頂視野開闊，可俯瞰台灣海峽及平地農家風光，景緻相當宜人。

‧編織工藝館

有鑑於近年來編織工藝漸趨夕陽工業，台中縣立文化中心編織工藝館開辦多項特展、競賽、研習和推廣，期望引起大眾的重視和認知，為本省編織工藝再創美好遠景，故設置台中縣編織工藝館，以保存大甲帽蓆及和平鄉泰雅族編織技藝。館內編織收藏品豐富，除了大甲聞名的編織藝品外，還包括了泰雅族服飾及來自大陸、韓國、泰國、印度、尼泊爾等國的編織珍品，以開架式及定期換展方式陳列，讓參觀者可欣賞精緻細膩的編織技藝。

‧慈濟宮

創建於清嘉慶11年，面積887坪，迄今已有170餘年的歷史。其建築規模恢閎，宏偉而古色古香，香火鼎盛，為豐原市道教信仰中心，亦是遊覽觀光的聖地。廟之後面建有一現代化之文化活動中心，美輪美奐。

‧金葉山莊

位於西坪休閒農業區入口處，以親近山林之原野設施和山泉游泳池為主要設施，並供應客家餐點及住宿服務。

‧怡心園觀光休閒農場

園內除了配合楊桃產期提供楊桃採果外，亦規劃有庭院香草咖啡、香草咖啡區、人工生態河川嬉遊區及客家料理餐廳等設施，並提供民宿服務。

‧花露花卉休閒農場

為國內最大之聖誕紅生產農場，園內種植了各式各樣花卉，並提供水果香草餐及有機蔬菜餐等服務。

‧鐵砧山風景區

位於大甲鎮東北方，因形似鐵砧而得名，地形險要，古為軍事重地，目前經地方積極建設，已成中部民眾閤家運動、休閒、觀光旅遊地。

# 第四章  施工期間環境保護措施

## 4.1水污染防治計畫

‧	承包商進行整地開挖前，須先設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接。

‧	臨時排水系統與既有排水路銜接處，須設置臨時沉砂池，以防土壤流失污染下游水體。

‧	承包商須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。

‧	承包商須於工區出口設置洗車台及沉砂池，使機具及車輛於駛離工區前先清洗車身及輪胎，且將廢水處理至符合營建工地放流水標準後再予放流，並定期清除淤泥，以確保沉砂效能。

‧	洗車台至出口間予以鋪面或鋪設覆工板，以減少車體或輪胎沾附塵土，污染區外環境。

‧	承包商須設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運。

‧	將以混凝土或砂包於工區範圍設置臨時排水溝，並於工區排水出口處設置沉砂設施，工區內排水均導入沉砂設施後再行排放至鄰近雨水下水道系統。

‧	基礎打樁廢水須考量適當之處理設施予以處理至符合營建工地「放流水標準」。

## 4.2空氣污染防制計畫

‧	承包商應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」進行〝第一級〞營建工程應實施之各項防制措施。至少包括：

－設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。

－於工地周界設置2.4公尺高、定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座。惟於道路轉角或轉彎處10公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬；另周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。

－具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之堆置處，應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。

－工地內之車行路徑應舖設鋼板或混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料。其舖設範圍需達車行路徑面積之80%以上。

－針對工地內之裸露地表，應覆蓋防塵布或防塵網；或舖設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料；或植生綠化；或地表壓實且配合灑水措施；或配合定期灑水。防制範圍應達裸露地面積之百分之80%以上，且未實施防制措施之面積須小於2公頃。

－於工地車行出入口，設置洗車台及沈砂池，並於洗車台四周設置防溢座或集水坑或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地。

－車輛離開工地前，應有效清洗車體及輪胎，其表面不得附著污泥。

－營建工地結構體施工架外緣應設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。

－運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。前述防塵布或其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。

‧	承包商進行級配料運輸時，須於搬運過程保持濕潤或以不透氣之防塵塑膠布或帆布覆蓋車體。

‧	除道路路基填築滾壓作業之灑水須依填方材料土壤試驗結果控制灑水量以達最佳含水量及滾壓至符合所要求密度外，承包商須於工區出入口、骨材堆置面、傾卸作業區域及裸露地表，租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。

‧	承包商須於工區出口至洗車台間進行舖面或舖設鋼板，以減少車體塵土之附著，並增加揚塵抑制效果。

‧	承包商須經常維修保養施工機具，使機具保持良好狀況，以降低廢氣之排放。

‧	承包商須定期進行基地鄰近100公尺範圍內聯外道路之清潔工作，並設置專職人員監督承包商執行路面清掃及交通管制工作。

## 4.3噪音振動防制計畫

‧	嚴格監督承包商依施工規範所規定須採行之噪音防制措施施工。

‧	於工區周界15公尺處進行噪音量測，如超出營建工程噪音管制標準，將責成承包商更換或調整施工機具種類、數量或重新安排施工時程。

‧	督促承包商維持施工運輸道路之平整，以減低車輛行駛路面跳動所產生之噪音振動。

‧	限制運輸卡車經過社區、學校時之行駛速度，並禁鳴喇叭。

‧	施工時間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區；非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，承包商須事先與民眾溝通。

## 4.4廢棄物處理計畫

‧	監督承包商於施工場所設置有蓋式垃圾桶分類收集生活垃圾，並委由台中縣政府環保局、台中縣后里鄉公所，或合格之清除處理機構代為清運處理。

‧	地上物拆除產生之廢棄物，承包商須依「廢棄物清理法」之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處理。

## 4.5動植物生態維護計畫

‧	儘可能採分區小面積施工，俾移棲能力較弱、行動遲緩及活動空間較狹小之兩棲類、爬蟲類及哺乳類動物有足夠時間移棲他處。

‧	施工期間加強工地管理，降低營建噪音干擾，並嚴格控制各項污染公害 (水污染、空氣污染…)。

‧	階段施工完成後，儘速鋪面或植生綠化，以減少裸露面積及裸露時間。

‧	整地階段嚴禁使用焚燒或使用除草劑等方式移除地表植被。

‧	嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生；施工中若發現保育類野生動物進入施工範圍，將嚴格管制工地人員不得騷擾、虐待及獵捕。

‧	基地整地完成後進行植生前，於預定植生區域進行表土回填並混合基肥或土壤改良劑以利後續植生工作進行。

## 4.6景觀環境維護計畫

‧	施工圍籬力求整齊美觀，承包商須定期清潔維護。

‧	承包商須將工區內之機具及材料置放整齊，並定期清運處理廢棄物。

‧	施工車輛駛離工地前需清洗，避免對附近區域造成污染。

‧	行道樹及公園、綠地、滯洪池之植栽美化工程儘量提前施作，以改善工地景觀。

## 4.7道路交通維持計畫

‧	承包商須依核定之「交通維持計畫」確實執行。

‧	承包商須視需要派員於工區出入口指揮交通。

‧	嚴格禁止運輸車輛超載、超速等違規行為。

‧	承包商應定期派員檢視運輸道路路面，若有因計畫運輸造成路面破壞情形，應儘速修復。

‧	若有剩餘土石方外運之必要時，承包商應於非尖峰時段進行。

## 4.8敦親睦鄰計畫

‧	設立服務專線，接受民眾之詢問及陳情，並限時處理。

‧	視需要	舉辦社區說明會，與民眾就施工所造成之不便進行溝通協調，以取得其諒解與合作。

‧	嚴格控制工程進度，施工及運輸應儘量配合居民之作息習慣，避免造成其生活上之不便。

‧	承包商須於工區附近設置警示牌，以維居民安全。

## 4.9文化資產維護計畫

‧	「枋寮遺址」、「圳寮I遺址」(原台電后里基地遺址)及「圳寮II遺址」(原圳寮遺址)施工階段聘請合格之考古學者專家、學術或專業機構跟隨監看(有關人員或機構之資格認定將遵照「遺址發掘資格條件審查辦法」之規定)，若有發現文化遺物，將立即停工，依文化資產保存法第五十、七十五條規定辦理。並將前述停工規定納入施工合約中，同時訂定罰則。

‧	施工時之跟隨監看，應有表單，由監看學者按日簽署，並與其他環境監測資料按月上網。

## 4.10工地防災計畫

‧	由施工人員組成臨時防災小組處理工地之突發事件。

‧	為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備防災應變器材，如砂包、木樁、繩索、塑膠布、草席、鐵絲、砍刀、照明器、滅火器、對講機等，以供緊急救災使用。

‧	承包商須於工區設置臨時排水系統，於排水出口設置臨時沉砂池，並於土方臨時堆置區進行裸露面覆蓋。

‧	土石方暫置區排水側以砂袋堆砌臨時擋土設施，並開挖臨時截流溝及臨時沈砂池，以防止泥砂進入鄰近排水系統。洪泛期加強清理排水系統之淤泥，以維排水溝正常排水功能。

‧	承包商須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沉砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清理維修工作。

‧	承包商須隨時注意氣象局有關颱風暴雨之發布預警，並提早採取相關因應措施，以確保工地安全。

‧	颱風或暴雨來襲前，承包商須將所有機具、構造物等妥善固定，並備足照明設備及發電機。

‧	承包商須於施工現場附近樹立警告牌，防止閒雜人等進入作業區。

## 4.11土方管理計畫

‧	於基地內適當地點設置剩餘土石方調度場及暫置場，供整地、公共工程及部分廠商建廠土方平衡調度及暫置。道路工程及管線工程開挖暫時產生且待回填之剩餘土石方，仍以沿線工程用地範圍內就近臨時堆置為原則，或採分期分段及半半施工方式予以配合，俾減少土石方調度之運輸干擾與材料損耗。

‧	土石方調度場及暫置場採分階堆置，坡頂設截流溝，坡腳設臨時沉砂池，將土方堆置面之地表逕流予以收集沉砂後再排入既有水路。土方堆置面平時覆蓋防塵網並加強灑水；降雨時則以塑膠布或草蓆覆蓋，以控制土壤沖蝕。

‧	表土貯存區頂面應保持最小排水坡度 (0.3%)，周邊以沙包撘配臨時截流攔砂設施，以免造成災害。

‧	土石方暫置區考量堆置時間之長短，採用網布覆蓋或舖植草種方式，以抑制晴天之塵土飛揚及避免降雨期間雨水直接沖蝕造成表土流失。

# 第五章  施工期間環境保護措施查核計畫

## 5.1承包商工地自動檢查

各承包商之環保專責人員須依核定之「施工環境保護執行計畫」進行逐日工地自動檢查，詳細記載於相關自動檢查表或日誌表，以利委託監造單位或中科管理局抽查。

## 5.2委託監造單位查核

為瞭解各工地對環境保護措施之落實程度及其執行成效，監造單位應定期每個月二次至各工地進行環境保護措施查核並填列「環境保護執行概況考核表」(詳如表5-1)，並於全部檢查作業完成後，將「環境保護執行概況考核表」交承包商會同檢查人員（環境保護管理人員或工地現場工程師）責其限期改善缺失。承包商須遵照「環境保護執行概況考核表」之缺失內容及改善期限採取改善行動。

監造單位之環保工程師對環境保護缺失實施覆查工作，經覆查合格者，於「環境保護執行概況考核表」備註欄內註記後結案。覆查不合格者，亦應在「環境保護執行概況考核表」備註欄內註記，並填寫未改善之原因，重新填發「環境保護執行概況考核表」交承包商之會同檢查人員限期再改善，並繼續進行實施覆查作業至改善完成結案為止。

「環境保護執行概況考核表」應由監造單位環保工程師將其彙整後陳監造工務所主管批示後存查，檢查缺失項目應轉知現場監工工程師督促承包商於改善期限內完成。

監造單位應於每月第一個上班日依據「環境保護執行概況考核表」編製前一月份之「環境保護檢查成果月報表」（詳如表5-2），送中科籌備處核備，該月報表由承包商存查一份，其餘發還監造單位備查，監造單位須按標別妥為保存「環境保護執行概況考核表」及「環境保護檢查成果月報表」至工程完工後列冊移交中科管理局。

## 5.3中科籌備處查核

中科管理局為監督需要，每月定期一次或不定期抽查，委託監造單位應派員陪同中科管理局查核人員至施工現場實際勘察各工區之環境保護措施執行狀況，並由委託監造單位填列工地環境保護執行概況考核表 (參見表5-1)，納入改善追蹤。

中科管理局每月定期召開「環境保護會議」(可併安全衛生會議舉行)，邀集各施工承包商之環保工程師及環境保護業務主管共同參加。會議除檢討環境保護檢查成果外，並可事先於開會通知上載明討論主題及檢討事項，以使環境保護工作之改進能集思廣益以臻完善。並於會議結束後，將會議紀錄函送各參加會議之單位執行。

表5-1  委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(1/4)

| 工程標別及名稱： |
| --- |
| 承 包 商： |
| 工 地 負 責 人： |
| 工 地 環保人員： |
| 查 核 人 員： |
| 中科管理局查核人員： (中科管理局查核時填列) |
| 查 核 日 期： |
| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 1.環保組織 | •承包商是否設有環保專責小組或專責人員？ |  |  |  |
| 2.環境稽核 | •前次查核缺失是否已限期改善並作成記錄？ |  |  |  |
|  | •工地環保專責人員是否執行自動檢查及記錄？ |  |  |  |
| 3.工區環境 | •是否於工區內適當地點設置環保標語、告示牌，以提醒施工人員遵守相關環保規定及注意安全？ |  |  |  |
|  | ‧是否依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定內容設置告示牌，並依規定內容標示？ |  |  |  |
|  | ‧是否於工區周界設置符合規定之圍籬？ |  |  |  |
| 4.水污染防治 | ‧整地開挖是否已設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接？ |  |  |  |
|  | ‧臨時排水系統與既有排水路銜接處，是否有設置臨時沉砂池？ |  |  |  |
|  | ‧是否定期檢查、清理臨時排水系統，以維持暢通？ |  |  |  |
|  | ‧洗車台附近是否設置沉砂池？ |  |  |  |
|  | ‧洗車廢水是否處理至符合營建工地放流水標準後再予放流？ |  |  |  |
|  | ‧沈砂池之淤泥是否定期清除運棄？ |  |  |  |
|  | ‧洗車廢水沉澱污泥是否定期清除？ |  |  |  |
|  | ‧是否設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運？ |  |  |  |
|  | ‧施工人員之生活污水是否處理至符合放流水標準後始行放流？ |  |  |  |
|  |  |  |  | ～續～ |

表5-1  委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(2/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 5.空氣污染防制 | ‧土石方或廢棄物堆置，是否採行覆蓋防塵布、防塵網或定期噴灑化學穩定劑？ |  |  |  |
|  | ‧區內車行路徑鋪面或舖設鋼板面積是否達80%？ |  |  |  |
|  | ‧洗車(台)設施至主要道路車行路徑是否進行鋪面或舖設鋼板？ |  |  |  |
|  | ‧ 裸露地表施行鋪面、舖設鋼板、覆蓋、植生綠化、地表壓實並配合灑水、定期灑水等措施面積是否達80%？ |  |  |  |
|  | ‧運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物之車行出入口是否設置符合規定之洗車台或洗車設施？ |  |  |  |
|  | ‧車輛駛離工區時是否清洗車體及輪胎，且表面不得附著污泥？ |  |  |  |
|  | ‧運送具粉塵逸散性材料、土石方或廢棄物進出工區之運送車輛機具，是否具備密閉車斗或使用捆紮牢靠、且邊緣延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分之防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋？ |  |  |  |
|  | ‧工程結構體施工架外緣，是否設置防塵網或防塵布？ |  |  |  |
|  | ‧工地內上層具粉塵逸散性之材料、土石方或廢棄物輸送至地面或地下樓層，是否採行電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道或人工搬運？ |  |  |  |
|  | ‧前述輸送管道出口，是否設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施？ |  |  |  |
|  | ‧拆除工程期間是否設置加壓噴灑水設施，並於結構體包覆防塵布？ |  |  |  |
|  | ‧具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口，是否有設置旋風分離器、袋式集塵器或其他集塵設備？ |  |  |  |
|  | ‧施工機具是否定期維修保養？ |  |  |  |
|  | ‧是否每週進行聯外道路之清潔工作？ |  |  |  |
|  | ‧工區內是否有露天燃燒之情事？ |  |  |  |
|  | ‧未能依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定採行空氣污染防制設施時，是否已研擬替代防制設施，報請台中縣主管機關同意後據以實施？ |  |  |  |
|  |  |  |  | ～續～ |

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(3/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 6.噪音振動防制 | ‧工區周界15公尺處噪音量測是否符合「營建工程噪音管制標準」？ |  |  |  |
|  | ‧營建噪音若不符法規標準，是否已研擬改善處理方案及執行？ |  |  |  |
|  | ‧施工運輸道路是否維持平整？ |  |  |  |
|  | ‧ 運輸卡車是否依限速行駛？ |  |  |  |
|  | ‧ 運輸卡車有否亂鳴喇叭？ |  |  |  |
|  | ‧施工機具是否依計畫定期維修養護並作成記錄？ |  |  |  |
|  | ‧夜間施工是否已事先與民眾溝通？ |  |  |  |
| 7.廢棄物處理 | ‧工區內作業場所、辦公室、施工人員住處是否設置垃圾貯存設施？ |  |  |  |
|  | ‧垃圾貯存設施是否堅固密封？ |  |  |  |
|  | ‧垃圾貯存設施周遭環境是否經常保持整潔、衛生？ |  |  |  |
|  | ‧生活垃圾是否有委託環保署認可之公民營廢棄物清除處理機構定期清運處理？ |  |  |  |
|  | ‧工區內廁所等衛生設施是否定期清理？ |  |  |  |
|  | ‧工區內廁所等衛生設施產生之水肥是否定期清運處理？ |  |  |  |
|  | ‧施工材料或廢棄物是否未堆置於工區範圍外？ |  |  |  |
| 8.土方管理 | ‧剩餘土石方是否依規定堆置於區內指定之土石方調度場及暫置場？ |  |  |  |
|  | ‧剩餘土石方是否將紅色土壤與黃色卵礫石予以分類、分區暫存？ |  |  |  |
|  | ‧剩餘土石方之外運處理，是否符合「營建剩餘土石方處理方案」相關規定辦理？ |  |  |  |
|  | ‧剩餘土石方之外運處理，是否符合兩階段申報查核及勾稽管制流程之要求？ |  |  |  |
| 9.景觀環境維護 | ‧工區內之機具及材料是否置放整齊？ |  |  |  |
|  | ‧施工圍籬是否定期清潔維護？ |  |  |  |
|  | ‧階段施工完成後是否立即清理現場？ |  |  |  |
|  |  |  |  | ～續～ |

表5-1 委託監造單位對各工地環境保護執行概況考核表(4/4)

| 項目 | 查核內容 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 10.交通維持 | ‧是否依「交通維持計畫」執行？ |  |  |  |
|  | ‧是否依指定聯外運輸道路進出工區？ |  |  |  |
|  | ‧有否於施工區域鄰近路段之適當地點設置必要之警告、禁止、指示及施工標誌以及標線、交通錐或拒馬？ |  |  |  |
|  | ‧運輸車輛是否未超載、超速？ |  |  |  |
|  | ‧施工運輸是否避開尖峰時段？ |  |  |  |
|  | ‧工區出入口是否派人指揮工區車輛進出？ |  |  |  |
|  | ‧施工車輛損壞路面是否適時修補？ |  |  |  |
| 11.其他 | ‧是否有民眾抱怨或陳情？ |  |  |  |
|  | ‧民眾抱怨是否已妥善處理及記錄？ |  |  |  |
|  | ‧是否有環保主管機關稽查不合格且予以告發之情事？ |  |  |  |
|  | ‧環保主管機開告發之情事是否已妥善處理及記錄？ |  |  |  |
|  | ‧施工中如發現古物或文化遺址，是否立即停工，並報請主管機關處理? |  |  |  |
| 建議事項： 監造環保工程師： |
| 批示： 監造主管： |
|  |  |  |  | ～續完～ |

表5-2 環境保護檢查成果月報表

中部科學園區第三期發展區(后里基地—七星農場部分)開發計畫

環境保護檢查成果月報表

（民國		年		月）

工程名稱及標別：	承包商：

填報日期：	年	月	日	                                         第  頁共  頁

| 檢查日期 | 缺 失 內 容 | 缺失累 | 改善完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項目編號 | 缺失作業內容及地點 | 計次數 | （或未改善原因） |
| 環保缺失次數： 次 環保缺失複檢仍不及格次數： 次 |
| 中 科 管 理 局 | 監 造 單 位 |

# 第六章  施工期間環境監測計畫

## 6.1環境監測計畫

由依據「中部科學工業園區第三期發展區(后里基地－七星農場部分)開發計畫環境影響說明書」，擬定施工前及施工期間環境監測計畫(詳表6-1及圖6-1)，委由經環保署認可之檢驗機構辦理。監測期間按季彙編成環境監測季報，送請當地環保主管機關備查。

表6-1 施工前及施工期間環境監測計畫

| 監測項目 | 監測地點 | 監測時機及頻率 | 測定參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 考古遺址 | ‧基地範圍內用地枋寮遺址完整文化內涵調查。 | 1次 | ─── |
| 施 工 期 間 | 空 氣 品 質 | ‧啟明學校 ‧東億新村(錩泰工業) ‧基地西南處聚落 ‧廣福活動中心 | 每季1次，每次連續24小時監測。 | ‧懸浮微粒 (TSP及PM10) ‧風向、風速、溫度、溼度 |
|  | 營 建 噪 音 振 動 | ‧工區周界外15公尺處 | 園區公共設施施工期間，每季就不同工程作業各進行1次測定，每次連續測定8分鐘以上。 | 噪音 ‧均能音量(Leq) ‧最大音量(Lmax) 振動 ‧L10 ‧Lmax |
|  | 噪 音 振 動 | ‧廣福聚落 | 每季1次，每次連續24小時監測。 | 噪音 ‧Lx (x=5,10,50,90,95) ‧Lmax ‧Leq ‧L早、L晚、L日、L夜 | 振動 ‧L10 ‧Lmax |
|  | 陸域動物 | ‧中科三期基地及其附近地區 | 每季1次。 | ‧鳥類 |
|  | 水域生態 | ‧污水放流管放流口 ‧大安溪橋(台61線) | 每季1次。 | ‧魚類、水生昆蟲及浮游生物 |
|  | 放 流 水 質 | ‧工區放流口 | 施工期間每月1次。 | ‧溫度 ‧pH值 ‧懸浮固體 ‧生化需氧量 ‧化學需氧量 ‧油脂 ‧真色色度 |
|  | 地 面 水 質 | ‧舊社(樟仔腳溝排水匯入牛稠坑溝處) | 每季1次。 | ‧流量 ‧pH值 ‧懸浮固體 ‧化學需氧量 ‧氨氮 | ‧溫度 ‧溶氧量 ‧生化需氧量 ‧大腸桿菌群 ‧導電度 |
|  | 考古遺址 | ‧基地範圍內用地(枋寮遺址)及聯絡兼維生道路鄰近〝圳寮I〞及〝圳寮II〞各約100公尺路段。 | ‧進行整地或開挖作業時，聘請合格考古專業人員現場監看。 | ─── |

圖6-1  施工期間環境監測站位置圖

## 6.2環境監測報告書之撰寫

依據環保署86/5/26 (86) 環署綜字第29988號公告之「環境影響評估環境監測報告書格式」撰寫。環境監測報告之章節如下：

前言

1.監測依據

2.監測執行期間

3.執行監測單位

第一章  監測內容概述

1.1 工程進度

1.2 監測情形概述

1.3 監測計畫概述

1.4 監測位址

1.5 品保/品管作業措施概要

第二章  監測結果數據分析

第三章  檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.2 建議事項

參考文獻

附錄一：檢測執行單位之認證資料

附錄二：採樣與分析方法

附錄三：品保/品管查核記錄

附錄四：原始數據

# 第七章  施工後環境復原計畫

●	工程所產生之過剩或棄用之建材、建材之容器或包裝、施工人員生活之垃圾及完工後之施工廢料等，廠商應負責清除處理之。

●	營建工程廢棄物之貯存、清除或處理方法及設施，應符合行政院環保署頒布之「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」及其他相關規定。

●	因本工程施工而導致現有人行道、車道舖面及公共設施破損及龜裂等，均應修復。

●	因本工程施工而污損周圍人行道、車道舖面及公共設施時，均應沖洗乾淨。

# 第八章  環境保護經費使用原則及付款方式

計畫實施期間之環境保護工作包括施工階段臨時性環保措施、營建工程空氣污染防制及環境監測等三項，以民國95年幣值概估所需經費共約新台幣1.6億元 (參見表8-1)。

表8-1  施工期間執行環境保護工作所需經費概估

單位：新台幣萬元

| 項 目 | 環 保 費 用 |
| --- | --- |
| 1. 施工階段臨時性環保措施 | 11,300 |
| 2. 營建工程空氣污染防制 | 3,790 |
| 3. 施工期間環境監測 | 1,180 |
| 合 計 | 16,270 |

## 8.1施工階段臨時性環保措施費

包括施工期間之臨時性工程設施 (如安全圍籬、工區臨時排水系統、地表逕流沉砂池、洗車設備等)、交通維持設施 (如交通錐、警示燈、活動拒馬、施工標誌、交通號誌等) 及一般環境維護措施 (如工區灑水、骨材面之覆蓋防塵、工區污水處理設施、垃圾收集清運等) ，其費用暫以直接工程建造費之 3% 估計約新台幣11,300萬元，未來設計階段將依據詳細之工程數量重新調整經費。

## 8.2營建工程空氣污染防制費

依據行政院環保署 93.05.31 修正公告之「營建工程空氣污染防制費收費費率」，工業區開發工程應繳之空氣污染防制費收費費率為5,787元/公頃/月，以實際施工面積約78公頃，分7年開發，概估本計畫約需繳空氣污染防制費新台幣3,790萬元。未來實際施工時將依據實際之工期及施工面積重新調整。

## 8.3施工期間環境監測費

監測項目包括空氣品質、噪音、振動、陸域動物、放流水質、地面水質、考古遺址等，環境監測所需經費包括專業顧問人事費用 (含監督取樣、比對、資料分析、報告撰寫、協助辦理追蹤考核事宜等)、監測作業直接費用 (參見表8-2)、報告打字印裝費、管理費等；概估環境監測費約新台幣1,180萬元 (含外業調查費約 887萬元及人事費、其他間接費約293萬元) 。

表8-2  施工期間環境監測外業調查費用概估

| 監 測期 間 | 監測項目 | 數 量 | 單價 (新台幣元) | 合計 (新台幣元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 間 | 空氣品質 | 4點×1次/季×24季 | 30,000 | 2,880,000 |
|  | 營建工程噪音振動 | 2點×1次/季×24季 | 4,000 | 192,000 |
|  | 環境噪音振動 | 1點×1次/季×24季 | 20,000 | 480,000 |
|  | 陸域動物（鳥類） | 1次/季×24季 | 40,000 | 960,000 |
|  | 水域生態 | 1次/季×24季 | 60,000 | 1,440,000 |
|  | 工區放流水質 | 2點×1次/月×72月 | 10,000 | 1,440,000 |
|  | 地面水質 | 1點×1次/季×24季 | 20,000 | 480,000 |
|  | 考古遺址 | 1式 | ── | 1,000,000 |
|  | 小 計 | 8,872,000 |

# Text boxes

權責單位

無缺失

提送月報

缺失複查

執行檢查

召開「環境保護會議」

有缺失

監造單位

無缺失

有缺失

監造單位

承包商

監造單位

監造單位

缺失限期改正

中部科學工業園區管理局

結案

工程承包商

(工地負責人)

監工單位

(主辦工程師)

環境監測執行單位

中部科學工業園區管理局

95.10.~

95.10~101.12

95.07~100.12

95.08~95.11

95.02~95.10

94.11~95.02

.

山坡地水土保持申請範圍