○○股份有限公司

用水計畫書

九十五年　月　　　日

用水計畫書撰寫綱要

- 公司簡介

- 用水地點（標示於園區道路圖）

- 租地面積（以公頃表示，保留及正式起租分別敘明）

- 起租日期

- 主要產品介紹

- 潔淨室面積（以平方公尺表示）

- 產品種類及面積（以片數等可計數單位表示）

- 冷凍噸數量（以冷凍噸表示）

- 本次建廠計畫申請用水量（以CMD表示）

- 用水時程

- 開始用水時間及需求用水容量

- 開始試車時間及需求用水容量

- 未來五年用水時程表

- 最終用水時程表

- 用水量推估之依據

- 繪製用水平衡圖（用水平衡圖示意圖如附件）

- 用水量推估計算式

- 全廠回收率之計算（要求標準：全廠回收率≧77％）

- 全廠排放率之計算

- 製程用水回收率之計算（要求標準：製程用水回收率≧85％）

- 冷卻水塔濃縮倍數需提升至6倍以上或其排放水需回收再利用70％以上，兩者擇一而行。

- 冷凝水回收量之計算（請註明冷凍噸數值）

- 廢氣洗滌塔（Scrubber）用水量之計算

- 特殊製程用水量推估之計算式

- 民生用水推估之計算式

- 其他

- 節約用水計畫

- 目標

- 作法

- 乾旱缺水或預告停水緊急因應策略

- 應變小組之組織

- 應變措施之擬定

- 接獲乾旱缺水或預告停水訊息之執行程序

- 乾旱缺水或停水實施時之各階段執行程序

- 廠區內外供水設備之規畫

- 自來水系統

- 工業用水

- 廠區與園區工業用自來水相互銜接之起點及管徑資料

- 廠區用水儲存槽設置計畫

- 民生用水

- 廠區與園區民生用自來水管相互銜接之地點及管徑資料

- 廠區用水儲存糟設置計畫

- 回收系統

- 回收系統之規畫

- 再利用系統之規畫

- 污水排放系統

- 工業污水

- 廠區污水排放管與園區污水排放管銜接之位置及管徑

- 廠區工業污水排放值及每日排放量

- 民生污水

- 廠區污水排放管與園區污水排放管銜接之位置及管徑

- 廠區民生污水排放值及每日排放量

- 資源監測系統

- 自來水進水點監測規劃

- 污水排放點監測規劃

- 製程用水進水點監測規劃

- 用水回收點監測規劃

- 請求協助事項

- 聯絡人資料

用水平衡圖範例

全廠回收率=          ＞77％

全廠排放率=           ＜70％

註：請依各公司實際用水流程及製程繕製

# Text boxes

蒸發

污水處理場

空調冷凝水R₇

O₁

冷卻水系統

R₁

O₅

R₃

原水槽

自來水（I）

O₂

製程用水系統

超純水製造系統

R₂

蒸發

R₈

R₅

R₄

廢氣洗滌塔

其他用水系統

（民生、消防、動、澆灌…等

蒸發

O₃

R₆

∑Ri

I+∑Ri

∑Oi

I