○○○○○工程

營建工地逕流廢水污染削減計畫

○○○○○股份有限公司

○○○○○工程股份有限公司

中 華 民 國一O二年   月

營建工地逕流廢水污染削減計畫

基本資料摘要

| 1.管制編號(本欄由主管機關填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.開發名稱 | ○○○○○工程 | 3.開發行為代碼 | 2 |
| 4.開發地址或地號 | 台中市后里區后里小段00010000等146筆地號 |
| 5.大門位置之座標 | 東向TM2座標 221936.834 北向TM2座標2688062.782 |
| 6.開發單位名稱 | 科技部中部科學工業園區管理局 |
| 7.負責人姓名 |  | 8.職稱 | 局長 | 9.身分證統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.負責人地址 | 台中市西屯區中科路2號 | 11.負責人聯絡電話 | (04) 25658688 |
| 12.現場維護管理人員姓名 | 陳啟芳 | 13.職稱 | 技正 | 14.現場聯絡電話 | (04) 25583566 |
| 15.工地開發範圍及 面積 | 開發範圍概述：台中縣后里鄉台糖后里園區(后里小段00010000等146筆地號) 建築總面積：1,116,300平方公尺 基地總面積：1,003,800平方公尺 |
| 16.承受水體名稱 | 大甲溪 | 17.承受水體代碼 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  | 大安溪 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 18.施工期程 | 96 年 4 月 1 日至 103 年 12 月 31 日共 2833 日曆天 |
| 19.環保經費 | 壹 億 捌 仟 零 佰 柒 拾 伍 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 |
| 20.相關證明文件 | □負責人身分證正反面影本 □其他證書 (目的事業主管機關核發之證明文件影本 □工程計畫書(與逕流廢水污染削減有關之工程) (開發範圍圖(包含工地既有水流流況圖及遮雨、擋雨及導雨設施與沉砂池配置圖) □逕流廢水排入私有水體或灌溉渠道之同意文件((未排入無需檢具) □其他 |
| 21.開發單位戳章 | 22.負責人簽名及蓋章 |
| 23.申請日期 | 中華民國 102 年 月 日 |

註：本開發範圍內保留11.25公頃綠地，故實際開發面積為100.38公頃

營建工地逕流廢水污染削減計畫

污染控制方法及污染控制措施摘要

| 1.管制編號(本欄由主管機關填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.污染削減措施相關說明及維護頻率 |
| 項目 | 相關設施採取情形 | 維護頻率 |
| 遮雨設施 | □開挖面使用水泥和瀝青鋪設 □以帆布遮蓋 □設置擋雨棚 □使用密閉容器或堆置於密閉場所 (其他 以草蓆及噴植草種覆蓋 | 1 次/月 12 次/年 |
|  | □無須設置，原因 |
| 擋雨設施 | □設置擋雨堤 □設置擋水牆 □堆置砂包 □墊高堆置場所 □其他 | 1 次/月 12 次/年 |
|  | (無須設置，原因工區配置完善之臨時排水系統，降雨均能迅速導流至滯洪沉砂池 |
| 導雨設施 | □暫時性涵管 □吊溝、吊管等坡地排水設施 (排水溝 □其他 | 1 次/月 12 次/年 |
| 3.沉砂池材質、容積及清除頻率、方式與最終去處 |
| 編號 | 材質 | 長/直徑 (公尺) | 寬 (公尺) | 深 (公尺) | 容量 (立方公尺) | 清除頻率及方式 | 最終去處 |
| Temp1 | □鋼筋混凝土(RC) □塑膠 (其他不透水材質： 混凝土噴漿 | 17 | 10 | 2.5 | 855 | 4 次/月 48 次/年 □槽車 □卡車 (自行回收 | 置放區內綠地，做為植栽沃土 |
| Temp2 | □鋼筋混凝土(RC) □塑膠 (其他不透水材質： 混凝土噴漿 | 15 | 10 | 2 | 600 | 4 次/月 48 次/年 □槽車 □卡車 (自行回收 | 置放區內綠地，做為植栽沃土 |
| Temp3 | □鋼筋混凝土(RC) □塑膠 (其他不透水材質： 混凝土噴漿 | 14 | 14 | 2 | 392 | 4 次/月 48 次/年 □槽車 □卡車 (自行回收 | 置放區內綠地，做為植栽沃土 |

目    錄

壹、工程概述	5

1.1、開發計畫之目的	5

1.2、開發計畫之位置與範圍	5

1.3、開發計畫之工程內容	5

貳、環境背景說明	8

2.1、水文	8

2.2、地形	8

2.3、地層	9

2.4、地質	9

2.5、水土保持狀況	11

2.6、施工前後的排水系統	11

參、預防及管理措施	12

3.1、污染控制目標	12

3.2、污染控制方法及污染控制設施	12

3.3、人員訓練計畫	18

3.4、污染控制監測	18

3.5、污染控制效果概估	19

3.6、環境維護管理計畫	19

3.7、預防及管理措施補充說明	25

肆、相關證明文件	28

一、負責人身分證正反面影本	29

二、核准函	31

三、開發範圍圖	33

四、工地既有水流流況圖	35

五、預防管理作業與目標之關係圖	37

六、污染削減措施工程圖說	39

圖  表  目  錄

圖2-1 后里園區區域地質分布示意	10

表2-1 后里園區坡度分析面積統計	8

表3-1 施工階段環境監測計畫(摘錄)	18

表3-2 預防管理措施一覽表(1/2)	20

表3-2 預防管理措施一覽表(2/2)	21

表3-3 環境維護檢查日誌	22

表3-4 清安小組環境維護作業執行管制月報表	23

表3-5 (水質、交通及其他)環境維護自動檢查表	24

表3-6 工區沉砂池設計容量計算表	27

壹、工程概述

## 1.1、開發計畫之目的

(	提供高科技產業發展用地，以因應中部科學工業園區台中基地（第一、二期發展區）用地不足之問題。

(	秉持「綠色矽島」之指導原則，結合周邊未來發展需要，落實「永續」與「在地」之考量。

(	結合地方優良產業、藉由園區開發，提昇生產技術水準，帶動地方繁榮。

## 1.2、開發計畫之位置與範圍

本計畫之開發場所位於中部科學工業園區后里園區，面積約1111.63公頃，詳圖1-1。

## 1.3、開發計畫之工程內容

(一)整地工程

以整地及公共工程挖填方自行平衡為原則。

(二)道路工程

基地內部道路配置分成主要道路、次要道路及出入道路。聯外道路已協調台中縣政府配合后里園區之開發進行基地周邊道路改善，包括將后里交流道增設連絡道路銜接至后里園區東西向主要道路，及配合西側聯外排水路需求，規劃新闢聯絡道路 (兼排水) 以銜接成功路。

圖1-1 本計畫基地之地理位置

(三)排水工程

採重力排水方式，規劃排水幹支線、滯洪沉砂池及截流設施等。

(四)給水工程

初期用水約20,000m3/day，終期用水約74,000m3/day，將由大甲溪石岡壩(未來將延伸至八寶攔河堰)埋設原水輸水幹管，輸送至鯉魚潭淨水場處理後增加之出水量，或將原水送至水公司規劃新設之淨水場處理後，就近供應后里園區用水需求。另協商農田水利會調度農業用水，供枯水期間園區使用。

(五)污水處理工程

設置污水管線及污水處理廠處理園區污水，設計平均日污水量約 60,000 m3/day，污水處理廠總處理能力朝終期用水量所衍生之污水量規劃，配合基地開發時程，分二期興建，平均日設計污水量第一、二期均為 30,000 m3/day。污水處理方式採二級生物處理，並配合準三級處理，設計放流水質為 BOD5≦10 mg/L (7 日平均)、SS≦20 mg/L、COD≦80 mg/L。

(六)廢棄物處理工程

為有效運用現有之廢棄物處理設施，及減少環境衝擊，園區有害事業棄廢棄物協調運至彰濱事業廢棄物資源回收處理廠或其他合格之甲級公民營廢棄物處理機構處理；一般事業廢棄物則委由台中縣政府處理。另中部科園台中基地已預留廢棄物處理用地，可因應未來主客觀情勢之變化，提供本計畫廢棄物處理需求。

(七)景觀綠化工程

加強既有公園綠地留設外，透過退縮管制，提供寬敞之公共空間留設與生態棲地延伸，增加與既有行道大樹與公園綠地等之串聯效益。

貳、環境背景說明

本工地位於中部科學工業園區后里園區，下述針對后里園區之環境背景說明來敘述。

## 2.1、水文

后里園區位屬大甲溪流域，污水則經由園區設置之污水處理廠處理後，經由專用放流管於大安溪下游不影響灌溉用水之河段排放。

## 2.2、地形

后里園區範圍內用地依據「非都市土地開發審議作業規範」坡度劃分等級分析結果 (參見表 2-1) 顯示，除園區北側及東側有些許稍陡之坡降外，其他地區多屬平緩之一、二級坡，且主要為一級坡，約佔總用地面積之87.26%。

后里園區地勢東高西低，整體地形以〝東北─西南〞走向為主，最高處在基地之東北端，高程約為 EL.272 公尺；最低處在基地之西南端，高程約為 EL.228 公尺。主要坡向大致皆為〝西向〞坡向、〝西南〞坡向及〝南向〞坡向，約佔90%以上。

### 表2-1 后里園區坡度分析面積統計

| 坡度分級 | 坡度範圍 | 面積（公頃） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一級坡 | 0%～5% | 117.53 | 87.29 |
| 二級坡 | 5%～15% | 15.71 | 11.67 |
| 三級坡 | 15%～30% | 1.26 | 0.94 |
| 四級坡 | 30%～40% | 0.11 | 0.08 |
| 五級坡 | 40%～55% | 0.02 | 0.01 |
| 六級坡 | 55%～100% | 0.01 | 0.01 |
| 合 計 | 134.64 | 100.00 |

資料來源：環評報告

## 2.3、地層

根據地質鑽探結果及相關地質資料顯示，園區內所出露之地層分佈尚稱單純，主要為紅土層與礫石層。其中紅土層廣被於本園區之地表，紅土下則為礫石層。礫石層伏於紅土層之下，由礫石、砂及黏土所組成，其中以礫石約佔94%～76%最多，砂及粘土為其主要之膠結填充物，但膠結性不佳，遇水則容易軟化，礫石則以石英質砂岩為主，粒徑由數公分至數十公分不等，顆粒呈圓球形至橢圓形，礫石間彼此接觸堆疊，本層亦受到粘土之影響多呈紅色或紅棕色。

## 2.4、地質

后里園區位於台中市后里區境內之后里台地上，由更新世之「頭嵙山層火炎山相」、「紅土台地堆積層」及「現代沖積層」等地層由下而上所組成。主要屬於台灣西部麓山帶第四紀更新世之頭嵙山層上方覆蓋之紅土台地礫石層 (參見圖2-1)。

根據相關地質資料顯示，園區內所出露之地層，大部分為由紅土層與礫石層所組成之「紅土台地堆積層」，局部位置有「頭嵙山層火炎山相礫岩」及「現代沖積層」出露。其中紅土層廣被於本園區附近之地表，厚度約0～5公尺，平均厚度約3公尺；紅土層下方為分布於地表下約3～10公尺之卵礫石層；卵礫石層下方之地層則主要為「頭嵙山層火炎山相」礫岩。

后里台地附近之主要地質構造包括「屯子腳斷層」、「三義斷層」、「觀音山斷層」、「埤頭山斷層」及「大安背斜」等。其中穿越后里園區東側之「屯子腳斷層」屬於第一類活動斷層，距后里園區東側約300公尺之「三義斷層」則屬第二類活動斷層，園區內事業專用區之建築用地已規劃予以避開；而其他如「觀音山斷層」、「埤頭山斷層」及「大安背斜」等地質構造與園區間有一相當之距離，且其均非屬活動斷層，故對園區之開發之影響甚微。

### 圖2-1 后里園區區域地質分布示意

## 2.5、水土保持狀況

后里園區土地現況多為農作使用，已設置滯洪沉砂池，以截留地表逕流。

## 2.6、施工前後的排水系統

(一)施工前排水現況

后里園區地勢大致由東北往西南傾斜，除園區北側局部區域受「台 13」省道(三豐路)路塹阻隔，地表逕流經「台13」省道側溝排入大安溪流域之電火溪外，其餘均屬旱溝集水區範圍。

(二)施工後之排水系統

工區排水規劃主要為道路側溝或截流系統收集排入排水幹線，經沉砂池沉砂後再行回收使用。

參、預防及管理措施

## 3.1、污染控制目標

(一)工地管理：工地管理污染控制目標為減少逕流污染排放，並做好工地管理及人員訓練。

(二)廢棄物貯存：目標為做好廢棄物管理，避免廢棄物污染地表逕流。

(三)減少擾動區面積：做好工地規劃，目標為減少擾動區面積，減少逕流污染量。

(四)擾動區穩定：減少逕流沖刷污染量。

(五)渠道及坡地保護：目標在減少渠道及坡地因暴雨沖刷所造成之污染量。

(六)工地周界控制措施：目標在做好工地周界污染控制，減少因人員及車輛進出，所造成砂石塵煙污染擴散及逕流沖刷污染量。

(七)內部沖蝕控制：目標在管制開發地區內因暴雨沖刷造成內部沖蝕之污染收集及控制。

## 3.2、污染控制方法及污染控制設施

(一)非結構性預防管理措施

1.排水作業之污染控制

本計畫基地之排水系統多為順應地形，由道路側溝或截流系統收集排入排水幹線，經滯洪沉砂池調節後排放，主要外排水路係經滯洪池調節後，排入樟仔腳溝排水。

2.舖面工程之污染控制

• 物料貯存遠離排水路，並加以覆蓋，定期清掃路面砂土，減少逕流污染量。

• 每週巡查道路舖面，遇有損壞隨即修補。

3.結構物施工與油漆時之污染控制

• 妥善規劃施工進度與施工項目，要求承包商分批運進建材以避免建材堆置過久。

• 要求承包商應負責一般事業廢棄物之處理，並由清安小組負監督之責。

• 工地規劃建材堆置區與廢物貯存區並定期派員檢查堆置情形，視狀況要求承包商逐次清除建築廢棄物。

• 妥善管理結構物施工及油漆時之原料（木材、水泥、骨材、油漆），未用完之油漆加以集中回收或委託合格廢棄物清運商清理。

4.物料運送及貯存時之污染控制

• 於施工現場規劃物料貯存場所供大件物料及建築裝修材料貯存。

• 加強工程進度管制，要求承包商分批進料，定期清點與清潔貯存區物料。

• 加強施工人員教育訓練，以防危險物料及化學藥品拆卸、使用時造成人員物料之傷害。

• 降雨季節將物料貯存於有遮蓋之場所，化學物、圓筒及袋狀物並略墊高。

5.物料使用時之污染控制

• 物料使用之使用方法、保護設備、通風及物料混合時將確實遵照廠商指示說明，以降低危害。

• 要求承包商在適當時間、適當地點使用物料。

6.洩漏及溢流時之防止及控制

• 廢棄物貯存於有覆蓋之容器，少量洩漏時使用碎布清除，大量洩漏時使用吸收性材料。

• 施工車輛及機械之維修，應於特定地點進行，並做好污染防治措施，現場施作之機械需定期檢查維修，若有洩漏應立即處理，若需現場添加燃料，應設立特定地點，並遠離排水溝。

7.一般營建廢棄物管理

• 一般性營建廢棄物依據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」規定辦理，

•	於地面層外圍劃設廢棄物貯存區，定期派員檢視堆置情形。

• 要求承包商儘可能回收利用有用物品。

•	於合約要求承包商應負責一般事業廢棄物之處理，並由清安小組負監督之責。

• 清運承包商之垃圾清運車應為密封，廢棄物容器應加蓋，現場垃圾應定期清除。

8.有害廢棄物管理

• 有害事業廢棄物依據環保署公佈之「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」中有關有害事業廢棄物之規定辦理，施工現場應劃定適當地點作為有害廢棄物暫存貯存場，並以有蓋密閉容器貯存。

• 不同種類之有害事業廢棄物應分開貯存。其收集、輸送、處理均需依法辦理。

9.污染土壤之管理

• 整地期間隨時要求作業員檢視土壤特性和顏色、味道等，遇有可疑現象應立即通報清安小組。

10.廢水泥之管理

• 乾、濕水泥材料之貯存應選擇有遮蓋之場所，並遠離排水系統，施工過程對混凝土廢棄物進行適當管理，並對相關工作人員宣導，應選定適當地點收集貯存，如需進行現場沖洗時，所形成之水流應挖掘窪坑或於下游處築堤阻絕其流出，收集後應做適當處理。

• 詳細估算每次灌漿所需之混凝土數量，避免過量以降低廢水泥數量。

• 混凝土預拌車應於洗車台進行清洗，清洗液經收集後，於沉澱池進行pH調整及混凝沉澱後納入工區排水系統。

11.衛生污水之管理

本產業專區於污水收集系統及污水處理廠尚未完成前，其施工生活污水均直接排入工區臨時房舍污水收集系統及簡易處理系統，經處理至符合放流水標準後方排放。污水收集系統及污水處理廠完成後，則納入污水收集系統，集中至處理廠處理後放流。

12.車輛及機具清理

• 於工區設置洗車台，嚴格要求駛離工區之施工車輛均應清洗後始得放行。

• 洗車台設置混凝沉澱池，洗車廢水經混凝沉澱後納入工區排水系統。

• 定期清除洗車台及沉澱池污泥。

13.燃料管理

•不得於工區內加油及設置燃料貯存桶。

14.車輛與機具保養時之污染控制

• 儘量於工地外進行，若必須於區內進行，使用後之物料應加以適當回收及依據相關管理規定處理。

• 要求承包商車輛機具臨時故障維修應於PC鋪面進行，並妥善收集處理置換之油品。

15.員工訓練

• 定期對施工及相關承包人員宣導正確之作業方式，相關緊急應變措施及廢棄物處理方法應張貼於現場。

(二)控制施工工地侵蝕及泥砂之預防管理措施

1.工地規劃

• 基地內力求挖填平衡方式規劃，無法平衡之剩餘土石方則採資源化利用規劃。

• 各大區塊之坡降採與原地形一致之方向規劃，減少挖、填土方量，並維持原有之逕流方向及集水區域。

• 主、次要及服務道路順應基地原有地形、地貌規劃，以減低開發強度及外力之擾動，降低地表裸露、土方鬆動及邊坡不穩等不利因素。

• 坵塊與相鄰道路及原地面銜接，採挖方邊坡1：1.5 (直：橫) ，填方1：2 (直：橫) 之自然邊坡處理。

• 坵塊與鄰接次要及出入道路進出位置，高差控制在3 %以內，以方便日後進駐廠商規劃進出道路。

• 坵塊內採3 %整地坡度，局部坵塊原地形坡度較大者採4 %整地坡度。

• 須改變原有排水路時優先考量上、下游既有排水路與施工中臨時及永久排水路之銜接工程，於新排水系統功能未完成前，設置臨時排水路替代整地分區內之排水功能。

2.植生穩定

• 為減少整地時逕流水中濾出物及泥沙沖蝕量，故於本基地之道路、滯洪池等施以綠化植生，可防止下雨時裸露地表沖蝕，並抑制濾出物及泥砂之產生。

3.物理穩定法

• 車輛進出工區時，均須灑水降低飛塵污染。

• 設置洗車台，駛離工區之施工車輛均應清洗後始得放行。

• 每週定期派員檢視工區內車輛動線，遇有損壞狀況隨即修補或加舖碎石級配。

4.雨水導流法

• 施工期間設置臨時排水路，並配合取土工程開挖滯洪沉砂池，以降低逕流污染，日後部分永久性排水系統及滯洪池完成，將更可降低後續工程之逕流污染。

5.泥砂控制

•設置滯洪沉砂池，以去除工區逕流所挾帶之泥砂。

## 3.3、人員訓練計畫

擬定簡要之教材，對施工員工加以講習及訓練，教材以淺顯易懂為原則，說明最佳管理作業方法，並將相關緊急應變措施及廢棄物處理方法張貼於現場，並由工地主任及監工共同負起督導之責任。

## 3.4、污染控制監測

摘錄與逕流廢水有關之監測項目詳表3-1。

(一)	執行單位

本工程環境監測作業委請專業機構辦理。

(二)	環境監測作業程序

1.	施工前會同監測單位，現場勘查監測地點。

2.	核對監測項目、地點、頻率。

3.	執行監測計畫並每月將預定監測時程（含項目、地點、頻率）報告中科管理局。

4.	檢測公司依照監測時程以及環保署規定之品保／品管作業程序進行監測。

5.	將檢測結果資料整理及分析並比對施工前監測結果。

6.	檢討進度與分析監測資料，當在異常情形發生時，分析異常原因研擬改善對策。

### 表3-1 施工階段環境監測計畫(摘錄)

| 監測項目 | 監測地點 | 監測頻率 | 監測參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面水質 | 和平橋（旱溝排水） 公館橋（電火溪） | ‧每季1次 | ‧流量 ‧溫度 ‧pH值 ‧溶氧量 ‧懸浮固體 ‧生化需氧量 ‧化學需氧量 ‧氨氮 ‧大腸桿菌群 ‧導電度 |
| 放流水水質 | ‧工區放流口 | ‧每月1次 | ‧溫度 ‧生化需氧量 ‧pH值 ‧懸浮固體 ‧化學需氧量 ‧油脂 ‧真色色度 |

## 3.5、污染控制效果概估

本工程為達到工地逕流廢水污染削減的目的，將設置滯洪沉砂池，可有效的防止泥砂產生，達到污染控制之目的，並期望因暴雨所導致之污染量藉由各項措施將污染去除率達到80%以上。

## 3.6、環境維護管理計畫

(一)計畫執行

各項承諾設施皆於現場施工前完成設置，維護、管理工作則由清安小組統籌辦理，每日指派稽查員稽查各項環境維護工作及各分包操作表填報之查核，並填報「檢查日誌」，執行項目未確實執行者即記點要求改善，改善不佳則處以罰款，並即刻由清安小組另委專人處理。維護工作則由清安小組稽查員回報待修事件，再由清安小組統一派員修繕。清安小組負責人每月彙整各式操作報表，提報「清安會議」列為檢討內容，以徹底了解各項承諾事項執行成效，並據以改善。

本開發計畫各項預防管理措施之操作維護管理單位、人員及維護時機與方法綜合整理如表3-2。

(二)預防管理作業檢查清單

列如表3-3～表3-5。

### 表3-2 預防管理措施一覽表(1/2)

| 預防管理措施 | 操作維護單位、人員 | 維護時機 | 維護方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 排水作業時的污染控制 | 清安負責人 | 每日不定時檢查 | 由清安小組統一彙辦，並填報檢查日誌及執行管制表 |
| 2. 舖面作業時的污染控制 | 清安負責人 | 每日派員清掃且每週巡查舖面有無破壞 | 由清安小組統一彙辦，並填報檢查日誌及執行管制表 |
| 3. 結構物施工與油漆時的污染控制 | 清安負責人 | 每日派員檢查是否依規定進行 | 填報檢查日誌，提報清安小組統一彙辦 |
| 4. 物料運送與貯存時的污染控制 | 各承包商工地負責人 | 每日派員檢查是否依規定進行 | 填報檢查日誌及相關表單，提報清安小組統一彙辦 |
| 5. 物料使用時的污染控制 | 各承包商工地負責人 | 每日派員檢查是否依規定進行 | 填報檢查日誌及相關表單，提報清安小組統一彙辦 |
| 6. 洩漏與溢流時的防止與控制 | 各承包商工地負責人 | 每日派員檢查是否依規定進行 | 填報檢查日誌及相關表單，提報清安小組統一彙辦 |
| 7. 一般性營建廢棄物管理 | 各承包商工地負責人 | 每日派員檢查並不定期委託清運 | 由清安小組統一彙辦，填報相關表單並辦理委託清運事宜 |
| 8. 有害廢棄物管理 | 各承包商工地負責人 | 每日派員檢查並不定期委託清運 | 由清安小組統一彙辦，填報相關表單並辦理委託清運事宜 |
| 9. 污染土壤之管理 | 清安負責人 | 開挖期間派員現場檢視 | 由清安小組統一彙辦，一旦發現土壤疑似污染，將立即聯絡地方環保單位協助處理 |
| 10.廢水泥管理 | 各承包商工地負責人 | 每次灌漿時均派員現場檢視 | 要求混凝土供應商妥善處理 |
| 11.衛生污水管理 | 清安負責人 | 每月定期清除水肥 | 委託合格之水肥清運 公司辦理 |

### 表3-2 預防管理措施一覽表(2/2)

| 預防管理措施 | 操作維護單位、人員 | 維護時機 | 維護方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.車輛與機具之清洗 | 清安負責人 各承包商工地負責人 | 施工車輛與機具駛離工區均應進行清洗作 業 | 定期檢視清洗設備並清除污泥，由清安小組監督執行 |
| 13.燃料管理 | 各承包商工地負責人 | 每日派員檢查是否依規定進行 | 填報檢查日誌，提報清安小組統一彙辦 |
| 14.車輛與機具保養時的污染控制 | 各承包商工地負責人 | 車輛臨時故障維修時 | 應於PC舖面進行車輛機具之維修工作 |
| 15.員工訓練 | 清安負責人 各承包商工地負責人 | 不定期辦理員工訓練 | 配合工程進度適時更新授課內容 |
| 16.工地規劃 | 清安負責人 | 配合工程進度辦理 | 依據設計成果分期設置 |
| 17.植生穩定 | 各承包商工地負責人 | 每週派員檢視 | 配合設計成果栽植 |
| 18.飛塵控制 | 各承包商工地負責人 | 不定期檢視各項設施，遇有損壞應即辦理修護 | 填報檢查日誌提報清安小組統一修繕 |
| 19.施工便道之穩定 | 清安負責人 | 每週派員檢視 | 填報檢查日誌，提報清安小組統一修繕 |
| 20.工地進出口道路與洗車台 | 清安負責人 | 每週派員檢視 | 填報檢查日誌，提報清安小組統一修繕 |
| 21.暫時性排水溝與淺溝 | 清安負責人 | 每週及颱風前派員檢視 | 遇有損壞隨即修護，並保持水流暢通 |
| 22.臨時性沉砂池 | 清安負責人 | 每週及颱風前派員檢視 | 沉砂池每週辦理泥砂清除作業 |

### 表3-3 環境維護檢查日誌

填表日期：　　年　　月　　日	天氣：上午□晴□陰□雨．下午□晴□陰□雨

| 合約名稱 |  |
| --- | --- |
| 工程地點 |  |
| 承包廠商 |  |
| 檢查結果： |
| 建議事項： |
| 提示： |
| 辦理情形： □持續追蹤□結案 |

複核：	初核：	編製：

*本表由清安小組自開工日起填報，併管制月報於次月5日前提送中科管理局備查。

### 表3-4 清安小組環境維護作業執行管制月報表

填表日期：　　年　　月　　日	填報月報：　　年　　月

| 項次 | 作業項目 | 執行頻率 | 是否執行 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 安全圍籬、崗亭之設置、美化與維修 | 每週 |  |  |  |
| 2 | 園區內外道路環保美化及清潔打掃 | 每日 |  |  |  |
| 3 | 裸露地表定期灑水 | 每日 |  |  |  |
| 4 | 工地進出口洗車設施維護及沉泥清運 | 每週 |  |  |  |
| 5 | 交通維持人員 | 不定期 |  |  |  |
| 6 | 必要交通號誌及警示燈設置、維護 | 每週 |  |  |  |
| 7 | 路面鋪面檢視維修 | 每週 |  |  |  |
| 8 | 教育宣導 | 每月 |  |  |  |
| 9 | 公共區域臨時排水設施之設置、維護及沉泥清運 | 每週及颱風前 |  |  |  |
| 10 | 園區外圍排水溝疏浚 | 每月 |  |  |  |
| 11 | 臨時廁所之設置、維護及水肥清運 | 每月 |  |  |  |
| 12 | 一般廢棄物分類定點依法清運 | 每日 |  |  |  |
| 13 | 分包商空氣污染防治措施執行稽查 | 每日 |  |  |  |
| 14 | 分包商噪音、振動防制措施執行稽查 | 每日 |  |  |  |
| 15 | 分包商交通維護減輕對策執行稽查 | 每日 |  |  |  |
| 16 | 分包商水污染防治措施執行稽查 | 每日 |  |  |  |
| 17 | 分包商廢棄物處理辦法執行稽查 | 每日 |  |  |  |
| 18 | 分包商物料使用是否依規定進行 | 每日 |  |  |  |
| 19 | 分包商是否依規定進行洩漏及溢流時之防止與控制 | 每日 |  |  |  |
| 20 | 有害廢棄物是否依規定貯存、清運及處理 | 不定期 |  |  |  |
| 21 | 土壤特性和顏色、味道是否異常 | 不定期 |  |  |  |
| 22 | 燃料之貯存是否依規定辦理 | 每日 |  |  |  |
| 23 | 敦親睦鄰措施 | 不定期 |  |  |  |

複核：	初核：	編製：

*本表由清安小組自開工日起填報，併操作記錄於次月5日前提送中科管理局備查。

### 表3-5 (水質、交通及其他)環境維護自動檢查表

填表日期：　　年　　月　　日	天氣：上午□晴□陰□雨．下午□晴□陰□雨

| 項目 | 稽查要項 | 現況說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 水質 | 1.工程車輛及施工機具是否妥善保養，不使發生漏油情形 |  |  |  |
|  | 2.臨時堆置土材是否覆蓋 |  |  |  |
|  | 3.放流水是否依法排放 |  |  |  |
| 交通 | 1.物材運輸是否利用非上下班時段 |  |  |  |
|  | 2.是否定期舉辦教育宣導 |  |  |  |
|  | 3.是否利用非尖峰時間運送土方棄方 |  |  |  |
|  | 4.運送土方、建材是否有超載情形 |  |  |  |
|  | 5.是否設置必要之交通號誌或警示燈 |  |  |  |
| 其他 | 1.工程廢棄物是否有送至適當地點堆置 |  |  |  |
|  | 2.工程廢棄物是否有適當清運及處置 |  |  |  |
|  | 3.工程物料是否堆放整齊 |  |  |  |
|  | 4.施工機具是否有定期維修與保養 |  |  |  |
|  | 5.施工是否造成附近民眾抱怨 |  |  |  |
|  | 6.妥善處理陳情事件與附近民眾溝通是否得到諒解 |  |  |  |

複核：	初核：	編製：

*本表由各分包商自開工日起填報，填報日次日下班前交清安小組召集人辦理稽查。

## 3.7、預防及管理措施補充說明

行政院環保署於民國99年07月07日公告「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，其中上述辦法第九條及第十條規定如下：

第九條　 採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆（棄）置場及營建工地，應於開挖面或堆置場所，舖設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨及導雨設施。但遮雨、擋雨設施設置有困難，並經主管機關同意者，不在此限。

前項之水泥業指將水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用者。

第一項事業應設置沉砂池，收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水，其沉砂池應符合下列規定：

一、總設計容量應為工地或作業場所範圍總面積乘以○．○二五公尺以上。

二、非下雨期間最高液面距池頂高度應大於池深之二分之一。

三、應採不透水材質。

擋雨、遮雨、導雨設施及沉砂池應定期維護、清理淤砂，並記錄清理維護時間及方法；其紀錄應保存三年，以備查閱。

第一項事業依核發機關核准之內容採行第一項、第三項規定者，其逕流廢水經沉砂池處理後，得自核准之逕流廢水放流口排放。

第十條　營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫（以下簡稱削減計畫），報主管機關核准，並據以實施。
前項削減計畫應記載事項，規定如下：
一、基本資料。
二、前條規定之污染削減措施及其工程圖說。
三、目的事業主管機關核發之證明文件影本。
削減計畫有變更，或經主管機關查核發現削減計畫內容不足以維護水體水質，而有污染之虞，經限期改善者，應於變更前或改善期限內，提出修正之削減計畫，報請主管機關核准，並據以實施。

本計畫依上述規定之要求針對本工程進行「逕流廢水污染削減計畫」所採行各項預防及管理對策，茲分述如下：

(一)遮雨、擋雨及導雨設施

1.遮雨、擋雨設施

降雨期間停止整地施工作業，以避免地表逕流水加速土壤沖蝕外，於裸露之邊坡坡面選擇舖蓋不織布、草蓆，以利地表水滲透，增加水土資源之保護，並於坡面基腳設置截流溝，以防止坡地崩塌、沖蝕及穩定坡腳，以維持工區環境衛生及安全。

2.導雨設施

(1) 以開挖土溝為臨時截水設施。

(2) 設置泥砂流出防止柵、堆置砂袋、太空包等臨時設施。

(3) 利用施工機械修築臨時小土堤，以防坡面沖蝕並截導地表逕流。

(4) 開挖及填築坡面設置臨時排水系統，以防止土砂大量沖刷。

(二)沉砂設施

1.配置及容量

工區內沉砂池配置圖如開發範圍圖所示，依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第九條規定，沉砂池容積不得小於工地或作業場所範圍總面積乘以0.025公尺，依目前施工規劃，本工區沉砂池設計容量如表3-6所示。

2.管理對策

(1) 沉砂池採不透水材質(即混凝土噴漿)設計。

(2) 沉砂池定期維護、清理淤沙，並紀錄清理維護時間及方法。

(3) 沉砂池清理後之污泥，置放區內綠地，做為園區植栽沃土。

3.生活污水處理方式

施工人員生活污水將統一收集後，委託合法清除業者定期抽取清理，並記錄清理維護時間，以備查閱。

| 沉砂池 編號 | 用地 類別 | 用地範圍 | 工區 面積 (公頃) | 所需 容量 3 (m ) | 沉砂池設計尺寸 | 校核 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 長(m) | 寬(m) | 深(m) | 邊坡比 | 3 容量(m ) |  |
| No.1 | 環 | 三豐路以西 40m道路以北 | 6.2 | 1,550 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1,600 | OK |
| No.2 | 專-2 (扣除已 開發面積 10公頃) | 三豐路以西 40m道路以南 20m 道路以北 | 9.65 | 2,413 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2,480 | OK |
| No.3 | 專-4 | 三豐路以西 20m 道路以南 | 1.76 | 440 | 12 | 10 | 2 | 2 | 480 | OK |
| No.4-1 | 專-3 (南側) | 三豐路以東 30m 道路以南 | 21 | 5,250 | 50 | 45 | 2 | 2 | 5,324 | OK |
| No.4-2 | 專-3 (北側) | 三豐路以東 30m 道路以南 | 20 | 5,000 | 48 | 45 | 2 | 2 | 5,128 | OK |
| No.4-3 | 專-3 (東側) | 三豐路以東 30m 道路以南 | 11.57 | 2,893 | 35 | 35 | 2 | 2 | 3,074 | OK |
| No.4-4 | 水 | 三豐路以東 30m 道路以北 | 6.4 | 1,600 | 25 | 24 | 2 | 2 | 1,656 | OK |
| No.5-1 | 專-1 | 三豐路以東 30m 道路以北 | 1.7 | 425 | 12 | 10 | 2 | 2 | 480 | OK |
| No.5-2 | 管 | 三豐路以東 30m 道路以北 | 0.69 | 173 | 5 | 4 | 2 | 2 | 176 | OK |

### 表3-6 工區沉砂池設計容量計算表

註：工區面積係以分區實際開發範圍計，並配合開發時程及各分區廠房配置移動設置

肆、相關證明文件

- 負責人身分證正反面影本

- 核准函

- 開發範圍圖

- 工地既有水流流況圖

- 預防管理作業與目標之關係圖

- 污染削減措施工程圖說

## 一、負責人身分證正反面影本

## 二、核准函

## 三、開發範圍圖

註：

1.遮雨集島嶼設施含括實際開發範圍

2.遮雨、導雨及沉砂池等設施之設置將依實際開發配置移動，惟沉砂池設計總容量仍將符合法規規定

3.三豐路以西瑞晶廠區已開發面積之逕流直接納入滯-2，滯-3

開發範圍圖

## 四、工地既有水流流況圖

工地既有水流流況

## 五、預防管理作業與目標之關係圖

預防管理作業與目標之關係圖

## 六、污染削減措施工程圖說

# Text boxes

開發名稱：○○○○○工程

地址或地號：台中市后里區后里段○○○地號

聯絡電話： (04)25658588

管制編號：

申請日期： 102  年     月     日

開發單位

公司章

開發單位

負責人章

開發單位

負責人簽名

身分證正面影本

身分證反面影本