中部科學園區

雲林基地開發計畫變更

(虎尾園區分期分區開發及土石方計畫)

業    主：中部科學園區管理局

設計監造：○○工程顧問股份有限公司

承建廠商：○○營造有限公司

中 華 民 國 九 十 七 年 十一 月

| 中部科學園區管理局 | ○○工程顧問股份有限公司 | ○○營造有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 資料審查章 |  |
|  | 本資料雖經工程司之審查，但仍不能免除承包商對本工程應負之責任與義務。 |  |
|  | 審 查 結 果 | □符合設計原意 |  |
|  |  | □依註改正辦理 |  |
|  |  | □依意見修正後再送審 |  |
|  |  | □不接受 |  |
|  | 審查人： 日期： |  |
|  | 覆核 |  | 送審 |  |
|  | 日期 |  | 日期 |  |

送審記錄表

| 送審版次 | 送審日期 | 送審結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 回覆日期 | 退回依審核意見修訂 | 完成 |
| 第一版 |  |  |  |  |

中部科學園區

雲林基地開發計畫變更(虎尾園區分期分區開發及土石方計畫)

施工環境保護執行計畫書  目錄

第壹章  工程概述	1

一、工程概要	1

二、工程範圍	1

三、主要工程項目	2

四、工程預定進度	2

五、工程位置圖	3

第貳章  環境管理執行組織及作業程序	 7

一、組織與職務	 7

二、會議與記錄	11

三、環境管理作業流程	11

四、環境保護教育訓練	11

第參章  環境現況	17

一、地形、地質及土壤	17

二、水文	17

三、水質	20

四、氣候及空氣品質	21

五、噪音及振動	25

六、廢棄物	27

七、生態環境	28

第肆章  施工期間環境保護措施	29

一、依據	29

二、目的	29

三、工地防災	29

四、水污染防治	33

五、空氣污染防制	33

六、噪音振動防制	34

七、土石方及廢棄物處理	35

八、動植物生態維護	35

九、景觀環境維護	36

十、道路交通維持	38

十一、睦鄰措施	36

十二、文化資產維護	37

第伍章  施工期間環境保護自動檢查	38

一、依據	38

二、目的	38

三、檢查責任區分	38

四、自動檢查表	39

第陸章  施工期間環境監測計畫	44

附表目錄

表1-1 工程內容	1

表1-2環境管理措施之經費表	2

表3-1中央氣象局嘉義氣象站觀測資料統計分析	.23

表5-1環境保護日誌	40

表5-2環境保護工地現場檢查記錄	41

表5-3安全衛生、環境清潔維護機具及人員派工簽到表	42

表5-4環境保護檢查成果月報表	43

表6-1施工期間工區環境監測計畫表	45

表6-2施工期間工區外環境監測計畫表	45

第壹章  工程概述

一、開發單位

科技部中部科學園區管理局

二、工程名稱

虎尾園區分期分區開發及土石方計畫工程

三、工程內容

表1-1  工程內容

| 項次 | 工程項目 | 詳細內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明挖工程 | 土方開挖,回填 |
| 2 | 雜項工程 | 交通安全措施、安衛、環境保護等。 |

四、工程經費

虎尾園區公共工程開發經費包括規劃設計階段作業費用、用地取得及拆遷補償費及工程建造費等，初估總開發經費約新台幣60億元。

五、工程預定進度

虎尾園區自民國93年7月開始動工開發，至民國96年12月止，公共工程進度已達91%，建廠址塊已確定核配約26公頃，佔可核配用地約58%，預期後續公共工程仍需約2~3年可完成興建，廠商建廠進駐時程保守估計尚約需2~5年可全區完成建廠，因此土石方運送時程配合廠商建廠期程最短工期尚需約2年，最長約需5年。故預計本工程自2008年8月開工，預定2013年8月完工。

六、工程位置

本工程位於后里園區(七星農場及后里農場)與虎尾園區專2、專3、專6用地

工程範圍平面圖(虎尾工地)圖1-1

工程範圍平面圖(后里工地-七星農場)圖1-2

工程範圍平面圖(后里工地-后里農場)圖1-3

第貳章   環境管理執行組織及作業程序

一、組織與職務

本工程依據環境影響評估法、相關法規暨現行環境保護法令訂立環境保護執行組織及相關圖表，以明確訂定環境保護人員組織架構，並詳列組織內人員職責明細。本工程環境管理組織架構如圖2-1所示。以下就環境保護組織設立法源依據、目的宗旨、組織架構、人員職務等內容說明之：

(一) 法源依據：

依據「環境影響評估法」暨其相關法規、空氣污染防制法、台灣地區環境空氣品質標準、噪音管制法、環境噪音品質標準、營建工程噪音品質標準、水污染防制法及其施行細則、廢棄物清理法及本工程契約施工規範之規定辦理。

(二) 目的宗旨：

1.透過施工規劃、工地環境管理措施暨工地臨時性環保設施之設置，以期減少施工期間可能產生之環境衝擊與破壞(如：空氣污染、水污染、廢棄物處理、噪音震動及水土流失等問題)，以落實環境保護工作，達到環境保護之目的。

2.訂定各種環境保護管理制度，確實推行環境保護工作 並訂定施工作業環境保護檢查表，實施自動檢查並保留其記錄，製作環境保護日誌，以完成環境保護自動檢查之程序。

3.實施施工作業場所環境測定作業，以暸解施工作業對環境品質之實際影響程度，並提供環境污染情況，以達及時改善之成效。

4.對工程進行期間施行環境維護及美化工作，工程完工後施行環境復原相關工作，使本工程於施工期間對周邊環境之不良影響減至最低。

(三) 管理、組織架構與人員職務：

1.管理架構：

施工期間環境保護工作之進行，須透過業主、監造單位及承包廠商三者間共同協調運作。本工程之環境管理組織架構如圖2-1所示。

圖2-1 環境管理

2.組織架構：

設置專職之安全衛生管理單位，據以推動工地環保事業及督促相關施工人員，落實各項污染防制措施。本工程環境保護及污染防制作業，係由工地負責人督導，實際執行單位為各施工小組，以推動工區之環境保護管理及污染控制業務，施工期間環境管理執行組織架構，如圖2-2所示。

圖2-2 環境管理執行組織架構與權責

3.人員職務：工作分配監督管理架構整理如下所示：

(1)環境管理工作負責人：工地負責人

a.審閱追蹤各項環保作業記錄。

b.稽核各施工單位環保執行成效及考核查驗環保工作。

c.與環保主管機關進行各項協調。

(2)環境管理執行小組

a.研擬環境保護之工作計畫

b.查核及督導作業之環境

c.協調環境保護之工作

d.宣導環境保護之法令

e.辦理環境保護之教育訓練

(3)品管組：品管工程師

a.協助及執行環境保護工作。

(4)各施工組

a.協助及執行環境保護工作。

(5)協力廠商

a.執行環境保護工作。

二、會議與記錄

(一) 於工務會議中將勞工安全衛生管理、環境保護管理列為優先討論之施工執行課題。

(二) 定期舉行全體員工參加之環境管理檢討會議，會議記錄呈核備後公佈實施。

三、環境管理執行作業流程

環境管理執行作業流程如圖2-3所示，由環保工程師制定環境保護執行計畫，交由各施工各組依本工程各項作業項目督導現場工程師員嚴格執行。另督導監測小組進行監測及檢查現場執行結果，並提出須改進缺失，呈工地負責人核可後，再交由各施工小組督導執行改進措施。

四、環境保護教育訓練及宣導

(一) 依據：

依環境保護法令相關事項及公害防制污染措施規定辦理。

(二) 目的：

為使相關工程人員確實瞭解工作上環境保護之重要性，使員工初到新的工作場所時，能迅速熟悉工作環境及其潛在的危險因素，進而達到預防工作環境遭到破破壞，確保人員生命財產安全及各項資源清潔、維護生態體系、改善生活環境為目的。

(三) 實施對象：

1.新進之員工。

2.經常僱用之人員。

3.各協力廠商所僱用之人員。

4.各級管理階層、員工環保知識不足者及需要再加強訓練之人員。

5.調換工作之人員。

(四)實施方式：

教育訓練的實施分工地內訓練及委外訓練兩種。

1.工地內教育訓練：

含新進人員教育和一般性的教育訓練，以及協力廠商人員的教育訓練等(包含：各級管理階層及員工、環境保護知識不足者、需要再加強訓練之人員及從事特殊性作業或專門工作之人員)，並作簽到簿及照相存檔備查。

A、訓練時數：

(1) 新進人員六小時。

(2) 一般勞工每半年三小時。

(3) 協力廠商領班與安衛管理人員於開工前講習，並定期及不定期召集其參與，同時要求協力廠商對所屬員工提出訓練計畫，實施訓練。

B、訓練地點：本工務所會議室。

C、課程內容：

- 人類生活環境與污染之關系。

- 安全衛生意義及其重要性。

- 環保觀念之建立。

- 各項環保法令措施之宣導。

- 水污染防治。

- 空氣污染防制。

- 土壤污染防制。

- 噪音(振動)污染防制。

- 廢棄物污染防制。

- 環境衛生。

D、上課學員通知：

(1)本工程員工及協力廠商人員應到課者，由安衛環保專責人員以「上課通知單」通知上課。

(2)外聘講師授課時，應到課之學員亦由安衛環保專責人員通知學員上課。

E、專業講師外聘辦法：

安衛環保專責人員推薦講師名單，填寫於教育訓練需求計畫表內，另填入課程名稱及綱要、時數等，送交工地負責人審核同意後，以書面聘請方式聘任授課，並聯繫上課相事宜。

2.委外訓練：

A、安衛環保工程師及實際執行各項環保工作者除有關規定所指定必須參加之課程外，亦得參加環保相關單位及學術單位所舉辦之技術講習會。所擬受訓項目如下：

- 廢污水處理專責人員講習班。

- 噪音振動管制訓練班。

- 一般廢棄物清理訓練班。

- 營建工地環境保護講習班。

- 環境保護法規講班。

- 空氣污染防制訓練班。

- 上述所受訓練時間約一至三週，定期派員受訓以充實專業素養。

B、訓練項目、課程必須為與本身職能有關之科目或公司指派參加之課目，或其他單位舉辦之相關環保研討會或講習。

C、由需求單位主管人員提出，填報教育訓練需求計畫表，由安衛環保人員彙整提報工地負責人審核同意後派外受訓。

D、受訓合格後將證件影本交安衛環保專責人員乙份，視實際情況開課訓練。

(五) 環保宣傳：

1.於工區內教育訓練中實施。

2.媒體有關環保報導影印、張貼，供同仁傳閱。

3.有關環保公文傳閱。

4.至環保機關索取相關法規及宣導手冊，供施工人員瞭解。

5.製作並張貼環保觀念海報，加強同仁對環境保護的觀念，希望做到「人人做環保、處處環保」目標。

(六) 環境保護宣導內容：

1.須隨時清除臨時排水及區外匯流口段水路之淤塞;定期挖除沉砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清潔維護工作。

2.須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。

3.進行級配料運輸時，須於搬運過程保持濕潤或以不透氣之防塵塑膠布或帆布覆蓋車體。

4.灑水車須施行適度灑水，防止粉塵飛揚。

5.施工期間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區，非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，須事先與民眾溝通。

6.加強工地管理，降低營建噪音干擾，並嚴格控制各項污染公害(水污染、空氣污染)。

7.生活垃圾須集中於密閉式垃圾桶，由工務所統一處理。

第參章 環境現況

一、地形、地質及土壤

(一)地形

虎尾園區位於雲林縣虎尾鎮，屬嘉南平原西北側濁水溪沖積扇平原地形區，基地及周圍地區地勢平坦，高程介於20 ～ 22公尺。基地整體地勢由〝東北〞向〝西南〞緩傾，平均地表坡度約0.28%。

(二)地質

基地所在區位之地層係由全新世沖積層所組成，主要由泥、砂及礫石等組成，為未固結沉積物。

(三)土壤

參考虎尾園區於原環評階段所選定計畫基地內及光復國小附近，於民國91年11月進行土壤採樣化驗，其化驗分析結果顯示，基地附近土壤重金屬含量多低於「土壤污染監測基準」。

二、水文

(一)地面水

1.區域排水現況

虎尾園區位於〝雲林縣縣管河川〞新虎尾溪中游流域，基地及其附近地區以新虎尾溪為主要排水系統。新虎尾溪發源於雲林縣莿桐鄉重興村，沿途流經莿桐鄉、西螺鄉、虎尾鎮、二崙鄉、土庫鎮、崙背鄉、褒忠鄉、東勢鄉、麥寮鄉及台西鄉等地區，於蚊港出海，主流長約50公里，流域面積約109.26平方公里，河床平均坡降約1/1,080，屬平地溪流。主要支流包括清水港排水、過溪子排水、新莊子排水、港尾排水、崙背排水及麥寮排水等。新虎尾溪現況流路雖穩定，惟河槽斷面狹窄，且現有防洪措施保護範圍有限，兩岸迭生水患，其沿河治理計畫採50年頻率之洪峰流量設計，計畫洪水量 660立方公尺/秒。

2.基地排水現況

虎尾園區地勢平坦，由〝東北〞向〝西南〞緩傾，開發為科學園區之前，區內地表逕流多經其南側之新莊子排水排入新虎尾溪，園區開發整地係配合原有地勢不變更原排水流域，現況地表逕流均經已完成之滯洪沉砂池調節後排入南側之新莊子排水，排水情況良好。新莊子排水長約9.69公里，現況排水能力約13.51立方公尺/秒，改善設計流量採19.3立方公尺/秒，其匯入新虎尾溪處為常浸水區。

(二)地下水

1.區域地下水文

虎尾園區位屬濁水溪沖積扇地下水資源分區，該分區北起於烏溪南岸，南至北港溪南側，東以中央山脈為界，西臨台灣海峽。區內有濁水溪、虎尾溪及北港溪等穿佈其間，形成廣大之現代沖積層。由於上游流域面積遼闊，地下水補注甚豐，加以含水層砂礫疏鬆，孔隙率大，含水性能良好，為台灣主要之地下水區，區內地下水利用發達。

根據經濟部水資源統一規劃委員會 (經濟部水利署前身) 於民國81年印製之「台灣地區地下水資源」中顯示：雲林地區之地下水利用以農業用水居首，年抽水量達677百萬立方公尺，佔該地區總抽水量之 83%；其次為養殖用水，年抽水量約 103 百萬立方公尺，佔該地區總抽水量之 13%；其餘為生活用水與工業及其他用水，各佔年總抽水量之 2%。總計雲林地區年總抽水量共約 817 百萬立方公尺，而年補注量估計約 454 百萬立方公尺，因此為避免地下水位持續下降，基地所在之虎尾鎮以西至沿海地區多已列為地下水管制區。

依經濟部水利署網站水文水資源資料管理供應系統〝水資源資料〞查詢結果顯示，近年 (民國89年以後) 基地東北側「九隆」站地下水年最低水位多發生於2～5月，年最高水位多發生於8～9月，年高低水位差約0.9～2.3公尺；基地東南側「虎尾」站之最高及最低水位發生時間分散，年高低水位差約2.6～7.6公尺；基地西南側「芳草」站地下水年最低水位發生時間分散，年最高水位多發生於1月、8月，年高低水位差約2～6.2公尺；3測站之長期地下水位變化趨勢均不明顯。

2.基地地下水位

依據民國91年12月於基地範圍內所進行地質鑽探資料顯示：虎尾園區之地下水位於東側之BH-9鑽孔處最高，高程約16.70公尺；於西側之BH-3鑽孔處最低，高程約13.7公尺；平均地下水位約在地表下5.35～7.5公尺不等。

三、水質

(一)地面水質

虎尾園區位屬新虎尾溪流域，新虎尾溪全河段已公告為〝丙類〞水體，而環保署於新虎尾溪流域設有長期水質監測站，其中距基地較近之水質監測站由上游至下游分別為：新虎尾溪橋、豐橋及海豐橋。依「河川污染程度分類標準」分析前述河川水質監測站於民國96年之監測資料顯示：虎尾園區附近各測站之水質均為〝中度〞至〝嚴重〞污染，各水質項目亦多無法符合〝丙類〞河川之水質標準。

另依「中部科學工業園區虎尾園區九十三至九十六年度環境監測計畫九十六年環境監測報告(初稿本)」，基地放流水承受水體 (新莊子排水路及新虎尾溪) 96年之水質調查結果顯示，新虎尾溪「中南橋」及新莊子排水路「南新莊橋」二測點大部分項目均曾出現不符〝丙類〞河川水質標準之情況，依「河川污染程度分類標準」評估，「中南橋」及「南新莊橋」之水質均屬〝中度〞污染。

(二)地下水質

依基地附近環保署所設「二崙國小」、「平和國小」及「大屯國小」3 處長期地下水質監測站民國96年之監測紀錄顯示：3測站之〝電導度〞均不符「灌溉用水水質標準」；基地北側之「二崙國小」及西南側之「大屯國小」之〝錳〞超出「灌溉用水水質標準」及「地下水污染監測基準(第二類)」，「大屯國小」之〝氨氮〞亦超出「地下水污染監測基準(第二類)」；基地東南側之「平和國小」之〝硫酸鹽〞不符「灌溉用水水質標準」、〝總硬度〞超出「地下水污染監測基準(第二類)」；顯示基地附近地區地下水已受污染。

另依「中部科學工業園區虎尾園區九十三至九十六年度環境監測計畫九十六年環境監測報告(初稿本)」，基地內4口監測井之地下水水質採樣化驗分析結果顯示：4口監測井之〝電導度〞、〝硫酸鹽〞及重金屬之〝鐵〞及〝錳〞之測值多不符合「灌溉用水水質標準」；〝硫酸鹽〞、〝氨氮〞及重金屬之〝鐵〞、〝錳〞含量亦有超出「地下水污染監測基準(第二類)」之現象，顯示基地內地下水已受污染。

四、氣候及空氣品質

(一)氣候

就雲林縣地區之氣候而言，北迴歸線通過其南方約20公里處，故屬亞熱帶地區，且因受暖流衝擊，故氣候溫暖，冬季較短。

虎尾園區於雲林縣虎尾鎮，距其最近之中央氣象局氣象站為嘉義測站。依嘉義氣象站民國83～95年十二年間之一般氣象觀測資料，統計分析虎尾園區鄰近地區氣候如下 (參見表3-1)：

1.氣壓

歷年平均氣壓約1,009.3毫巴，月平均氣壓以七、八月最低，約1,003毫巴。

2.氣溫

年平均氣溫約23.3℃，月平均氣溫以一月之16.8℃ 最低，七月之28.6℃ 最高。

3.相對濕度

受海島型氣候影響，空氣中濕度甚高且濕度變化不大，年平均相對濕度約79.1%，月平均相對濕度以二月之80.5% 最高，十二月之76.6% 最低。

4.日照時數

平均年總日照時數約 2,092小時；月日照時數以七月最高，平均約201.7小時；二月最低，平均約136.2小時

5.風向風速

全年風向以〝北〞風為最頻風向。年平均風速約2.0公尺/秒，月平均風速以七月之2.3公尺/秒最大，十、十一月之1.7公尺/秒最小。

6.雲量

年平均雲量約5.7；十月雲量較低，約4.6；五月較高，約6.4。

7.降水量

民國83～95年間之平均年降水量約1,886.1公厘；平均月降雨量以七月之439.7公厘最高，十一月之10.3公厘最低。

8.降水日數

民國83～95年年間之平均年總降水日數約97.7日；平均月降水日數以八月之16.8日最多，十一月之2.0日最少。

9.蒸發量

平均年總蒸發量約1,052.6公厘；平均月蒸發量以七月最高，約118.1公厘；二月最低，約59.3公厘。

10.颱風

據民國前14～民國96年間之統計資料，侵襲台灣地區之颱風共計403次，各月平均受颱風侵襲次數以7～9月最多，平均每年有3.66次，侵台颱風登陸地點分段統計於彰化地區約有1次，侵台颱風中直接侵襲或間接影響嘉義地區之颱風路徑主要包括第1類、第2類及第3類，共計282次，約佔全部侵台颱風之70%

表 3-1  中央氣象局嘉義氣象站觀測資料統計分析

統計年間：民國83～95年

| 月份 | 氣壓 | 氣溫 | 相對濕度 | 日照時數 | 風速 | 最頻風向 | 雲量 | 降水量 | 降水日數 | 蒸發量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,015.2 | 16.8 | 77.8 | 166.8 | 2.2 | N | 5.2 | 26.6 | 3.8 | 61.7 |
| 2 | 1,014.7 | 17.4 | 80.5 | 136.2 | 2.2 | N | 6.0 | 65.8 | 5.8 | 59.3 |
| 3 | 1,012.4 | 19.8 | 79.6 | 158.9 | 2.1 | N | 6.1 | 54.3 | 6.8 | 77.5 |
| 4 | 1,009.5 | 23.5 | 80.3 | 159.7 | 2.0 | N | 6.1 | 78.8 | 7.2 | 87.0 |
| 5 | 1,006.1 | 26.0 | 80.8 | 173.7 | 1.9 | N | 6.4 | 180.8 | 10.3 | 101.4 |
| 6 | 1,004.5 | 28.0 | 77.8 | 189.8 | 2.2 | S | 5.9 | 347.8 | 14.3 | 112.3 |
| 7 | 1,003.0 | 28.6 | 78.0 | 201.7 | 2.3 | S | 5.9 | 439.7 | 15.3 | 118.1 |
| 8 | 1,003.1 | 28.2 | 80.0 | 186.0 | 2.0 | S | 6.2 | 398.4 | 16.8 | 112.5 |
| 9 | 1,005.5 | 26.9 | 80.3 | 184.3 | 1.8 | N | 5.6 | 229.2 | 9.2 | 99.6 |
| 10 | 1,009.6 | 24.7 | 79.4 | 198.6 | 1.7 | N | 4.6 | 29.0 | 2.9 | 90.1 |
| 11 | 1,012.5 | 21.8 | 77.6 | 171.6 | 1.7 | N | 4.9 | 10.3 | 2.0 | 69.9 |
| 12 | 1,015.6 | 18.3 | 76.6 | 164.6 | 2.1 | N | 5.0 | 25.4 | 3.3 | 63.1 |
| 年平均 | 1,009.3 | 23.3 | 79.1 | — | 2.0 | — | 5.7 | — | — | — |
| 年總計 | — | — | — | 2,092.1 | — | N | — | 1,886.1 | 97.7 | 1,052.6 |

(二) 空氣品質

虎尾園區原為台糖蔗田農場，附近地區亦多為種植甘蔗、水稻及其他旱作之農業用地，聚落零星分布其間，園區現況則已有部分完成整地及道路施築等，明顯之空氣污染源為附近高速鐵路工地施工活動以及「158」縣道過往車輛所排放之廢氣與揚塵。依據行政院環境保護署 (以下簡稱「環保署」)  95.12.25環署空字第0950101537Ｄ號函公告之「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」之區劃，雲林縣被劃為二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳之二級防制區及懸浮微粒、臭氧三級防制區。依環保署所設崙背 (老人活動中心) 及斗六 (斗六高中)空氣品質長期測站民國96年監測資料顯示：除崙背懸浮微粒年平均值及斗六臭氧最大小時平均值有超出標準值外，其餘各項污染物之年平均值多可符合法規標準值。PSI值大於100屬於〝空氣品質不良〞狀態之日數13～15日。

參考「中部科學工業園區虎尾園區九十三至九十六年度環境監測計畫」，於施工期間選定二處監測地點（墾地聚落、光復國小）進行空氣品質監測、營運期間選定四處監測地點（三和國小、新庄國小、廉使活動中心及墾地聚落）進行空氣品質監測。其偵測結果顯示，施工期間歷次TSP之二十四小時值介於49～241μg/m3之間，平均為122μg/m3，低於空氣品質標準（250μg/m3），其中以95年第2季墾地聚落測站測值87μg/m3最高，96年第3、4季墾地聚落測站最低為49μg/m3，96年監測期間並無發現異常監測值；歷次PM10之二十四小時值介於20～168μg/m3之間，平均為66μg/m3，低於空氣品質標準（125μg/m3），96年監測期間並無發現異常監測值。營運期間，TSP之二十四小時值介於55～110μg/m3之間，合於空氣品質標準（250 μg/m3），其中以新庄國小測站55 μg/m3最低，墾地聚落測站最高為110 μg/m3；PM10之日平均值介於27～59μg/m3之間，合於空氣品質標準（125 μg/m3）；NOX之最高小時平均值介於0.0218~0.0721ppm之間，日平均值介於0.0116~0.0201 ppm之間；SOX之最高小時平均值介於0.0033～0.0058 ppm之間，合於空氣品質標準（0.25ppm）；日平均值介於0.0020～0.0034ppm之間，亦合於空氣品質標準（0.1ppm）；CO之最高小時平均值介於0.4～0.8 ppm之間，合於空氣品質標準（35ppm）；8小時平均值介於0.3～0.6 ppm之間，亦合於空氣品質標準（9ppm）。

五、噪音及振動

依雲林縣政府民國96年5月15日府環空字第0963662245號公告，虎尾園區位於第二類噪音管制區，道路路權外沿線30公尺內為第三類噪音管制區，目前基地土地正進行公共工程開發，鄰近敏感聚落為南側之墾地聚落及北側之竹圍聚落 (含光復國小)，根據現場勘查，除目前公共工程開發行為外，並無明顯噪音振動源。

(一) 噪音

依據中部科學園區管理局於民國97年1月提出之「中部科學工業園區虎尾園區九十三至九十六年度環境監測計畫九十六年環境監測報告（96年1月至12月）（初稿本）」。

營建噪音部分，於工地外15公尺進行營建噪音監測。主要施工機具為卡車、起重機及挖土機等，本計畫依「噪音管制標準」中營建工程為均能音量（Leq）為70 dB(A)，最大音量（Lmax）為100 dB(A)，12次監測成果均符合「噪音管制標準」，未發現異常監測值。

營運噪音部分，墾地聚落各時段均能音量分別為：「早上」53.2～54.7 dB(A)、「日間」55.1～58.5 dB(A)、「晚上」53.3～54.5 dB(A)、「夜間」48.6～49.8 dB(A)；光復國小各時段均能音量分別為：「早上」51.7～54.8 dB(A)、「日間」56.6～61.2 dB(A)、「晚上」42.7～54.4 dB(A)、「夜間」42.5～49.7 dB(A)；崇德國中各時段均能音量分別為：「早上」52.8～54.9 dB(A)、「日間」61.1～64.7 dB(A)、「晚上」52.9～55.3 dB(A)、「夜間」44.6～53.5 dB(A)，均可符合第三類噪音管制區之一般地區標準限值。

基地土方運輸沿線之市場北路336號、吳厝國小（縣145）、埒內（縣145）及光復路（縣158），各監測點與所屬「環境音量標準」比較，均可符合第三類噪音管制區之道路邊地區 (緊鄰8公尺 (含) 以上道路) 標準限值。其中「市場北路336號」之『假日』音量略高於『非假日』，與交通量之監測成果相同。

(二)振動

計畫運輸道路沿線敏感受體，以道路交通振動為主要之振動源。依前述噪音監測同時所進行振動位準量測成果，顯示L10振動位準於「日間」時段介於43.2～44.9 dB、「夜間」時段介於33.6～38.7 dB，低於人體感覺閥值55 dB，亦符合「日本東京都公害振動規制」之交通道路振動基準。

六、廢棄物

根據民國95年統計資料顯示，雲林縣之垃圾清運處理量平均每日約624公噸 (其中焚化10 %，衛生掩埋80.5 %，一般掩埋9 %，堆肥0.1 %)，清運區人口數約為74.3萬人，平均每人每日垃圾量約0.84公斤。基地所隸屬虎尾鎮平均每日垃圾量約 46.5公噸，清運區人口數67,852人，平均每人每日垃圾量約0.69公斤，全送至虎尾鎮垃圾場 (位於虎尾鎮下溪里溪底四號，掩埋容量約16萬立方公尺) 掩埋。

雲林縣政府於民國95年間始與BOO廠商簽約興建焚化廠，預定廠址位於林內鄉，計畫處理量為600公噸/日，預定民國94年底完工，未來將處理斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、大埤鄉、古坑鄉等九個鄉鎮市之一般廢棄物。

另依民國94年公民營廢棄物清除處理機構許可資料顯示，雲林縣清除機構共12家 (乙級10家、丙級2家)、處理機構同意設置乙級2家、處理機構處理許可3家 (甲級1家、乙級2家)、清理機構清理許可乙級1家。

至於土資場方面，雲林縣目前營運中之土資場共計26處，剩餘容量共約934萬方。

七、生態環境

計畫基地位於雲林縣新虎尾溪南岸附近，依據民國97年1月21～24日間於基地附近所做之補充調查結果，計畫基地內均已整地規劃為園區用地以及道路、公園等設施，並有部份廠商進駐；周邊地區土地利用型態為農耕地及少數住宅區。目前計畫基地東側區塊已整地施工，部份植被被移除。陸域動物所調查記錄之物種以平原農耕地區常見物種為主，如紅鳩、麻雀、斑文鳥、白頭翁、東亞家蝠、澤蛙及紋白蝶等物種，保育類物種有紅隼及紅尾伯勞等2種，均為台灣地區常見之冬候鳥。

第肆章  施工期間環境保護措施

一、依據

「噪音管制標準」、「放流水標準」、「廢棄物清理法」等。

二、目的

與施工計劃相配合運作，達成維護工區附近環境清潔，減少鄰近居民因本工程施工引起之不便。避免廢棄物清運時污染道路，以維護工程形象。

三、工地防災

(一) 施工人員組成臨時防災小組(詳圖10 )處理工地之突發事件(詳圖11 )。

(二) 為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備防災應變器材，如砂包、木樁、繩索、塑膠布、草蓆、鐵絲、砍刀、照明器、滅火器、對講機等，以供緊急救災使用。

(三) 承包商須於工區設置臨時排水系統，於排水出口設置臨時沉砂池，並於土方臨時堆置區以合適之綠化工法覆蓋裸露面。

(四) 承包商須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沈砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清理維修工作。

(五) 承包商須隨時注意氣象局有關颱風暴雨之發布預警，並提早採取相關因應措施，以確保工地安全。

圖10 臨時防災小組組織圖

圖11 緊急通報聯絡系統圖

圖11-1 緊急通報聯絡系統圖

(六) 颱風或暴雨來襲前，承包商須將所有機具、構造物等妥善固定，並備足照明設備及發電機。

(七) 承包商須於施工現場附近樹立警告牌，防止閒雜人等進入作業區。

四、水污染防治

(一) 承包商進行整地開挖前，須先設置臨時截流及排水系統，並與既有排水系統銜接。

(二) 臨時排水系統與既有排水路銜接處，須設置臨時沉砂池或透水性擋土設施，以防土壤流失污染下游水體。

(三) 承包商須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。

(四) 承包商須於工區出口設置洗車台及沉砂池（至少設置一座可容納大型車輛之洗車台），將洗車廢水處理至符合營造業放流水標準後再予放流。

(五) 承包商須設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運。

五、空氣污染防制

(一) 承包商進行級配料運輸時，須於搬運過程保持濕潤或以防塵塑膠布或帆布覆蓋車體。

(二) 除道路路基填築滾壓作業之灑水須依填方材料土壤試驗結果控制灑水量以達最佳含水量及滾壓至符合所要求密度外，承包商須於工區出入口、骨材堆置面、傾卸作業區域及裸露地表，租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。

(三) 承包商須於工區出口至洗車台間進行鋪面或舖設鋼板，以減少車體塵土之附著並增加揚塵抑制效果。

(四) 承包商於鄰近聚落等敏感受體區域施工時，須設置與地面密合之圍籬。

(五) 承包商須經常維修保養施工機具，使機具保持良好狀況，以降低廢氣之排放。

(六) 承包商須每日進行基地聯外道路之清掃工作，並設置專職人員監督承包商執行路面清掃及交通管制工作。

六、噪音振動防制

(一) 嚴格監督承包商依施工規範所規定須採行之噪音防治措施施工。

(二) 於工區周界15公尺處進行噪音量測，如超出營建工程噪音管制標準，將責成承包商更換或調整施工機具種類、數量或重新安排施工時程。

(三) 督促承包商維持施工便道之平整，以減低車輛行駛路面跳動所產生之噪音振動。

(四) 限制運輸卡車經過社區、學校時之行駛速度，並禁鳴喇叭。

(五) 施工時間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區；非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，承包商須事先與民眾溝通。

(六) 於施工規範中規定承包商於墾地聚落及光復國小鄰近地區施工時採用低噪音機具，並於周界設置施工圍籬等措施。

(七) 避免於「早上」時段使用市場北路〝西螺交流道～新社〞路段運輸土方。

七、土石方及廢棄物處理

(一) 配合園區開發達成挖填方相互支援。滯洪池開挖土方與公共設施施工餘土、建築土石方皆列入土方調度支援。

(二) 區內土方臨時堆置場施作簡易水土保持設施以確保環境品質，並符合「施工環境保護執行計畫」中工地污染防治管理之要求。

(三) 按核備之「施工環境保護執行計畫」中有關之查核計畫進行承包商剩餘土方清運記錄定期查核。

(四) 監督承包商於施工所設置有蓋式垃圾桶收集生活垃圾並委託虎尾鎮公所或廢棄物清除處理機構代為清運處理。

(五) 地上物拆除產生之廢棄物，承包商須依「廢棄物清理法」之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處理。

八、動植物生態維護

(一) 採分區小面積施工，俾移棲能力較弱、行動遲緩及活動空間較狹小之兩棲類、爬蟲類及哺乳類動物有足夠時間移棲他處。

(二) 施工期間加強工地管理，降低營建噪音干擾，並嚴格控制各項污染公害 (水污染、空氣污染……)。

(三) 階段施工完成後，儘速鋪面或植生綠化，以減少裸露面積及裸露時間。

(四) 嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生；施工中若發現保育類野生動物進入施工範圍，將嚴格管制工地人員不得騷擾、虐待及獵捕。

九、景觀環境維護

(一) 施工圍籬力求整齊美觀，承包商須定期清潔維護。

(二) 承包商須將工區內之機具及材料置放整齊，並定期清運處理廢棄物。

(三) 施工車輛駛離工地前需清洗，避免對附近區域造成污染。

(四) 行道樹及公園、綠地、滯洪池之植栽美化工程儘量提前施作，以改善工地景觀。

十、道路交通維持

(一) 承包商需依核定之「交通維持計畫」確實執行。

(二) 施工期間承包商須視需要派員於工區出入口指揮交通。

(三) 嚴格禁止運輸車輛超載、超速等違規行為。

(四) 承包商應定期派員檢視運輸道路路面，若有因計畫運輸造成路面破壞情形，應儘速修復。

(五) 要求運土車次於非尖峰時間運輸。

十一、睦鄰措施

(一) 設立服務專線，接受民眾之詢問及陳情，並限時處理。

(二) 視需要舉辦社區說明會，與民眾就施工所造成之不便進行溝通協調，以取得其諒解與合作。

(三) 嚴格控制工程進度，施工應儘量配合居民之作息習慣，避免造成其生活上之不便。

(四) 承包商須於工區附近設置警示牌，以維居民安全。

十二、文化資產維護

(一)施工中如發現古物或文化遺址，立即依「文化資產保存法」第第五十、七十五條規定，停工並報請主管機關處理。

(二) 未來廠商進行廠房基礎開挖時，需委請專家學者於現場監看。

第伍章  施工期間環境保護自動檢查

一、依據

依據「噪音管制法」、「空氣污染防制法」、「水污染防治法」及「廢棄物清理法」辦理。

二、目的

為極尋找產生環境污染狀態及行為，著手進行預防環境污染事故發生，確保環境保護，使工程得順利進行，特訂定此自動檢查計畫。

三、檢查責任區分

(一) 工地負責人：

綜理負責環境保護之管理，負責督導檢查作業之進行，並隨時各項環境保護措施是否完善，以避免污染環境。

(二) 安衛環保專責人員：

協調及督導各部門確實實施環保計畫，每日巡視工地督導環保工作之進行，並定期間查工地環保狀況填寫環保日誌。

(三) 工程師：

對期施工範圍內所屬的設施及人員，做定期及不定期的環境保護檢查，確實負起督導之責任，並對其單位主管負責。

(四) 現場監工：

每日巡視檢查工作場所及通道，視查一般環境保護措施是否完備良機。

(五) 機具操作員：

每日作業前對所操作之機具實施事前檢查，並防止不當操作所生環境污染。

(六) 作業勞工：

作業勞工應對個人使用之工具、設備、防護具作安全檢點，並維護作業區域附近場所之清潔。

四、自動檢查表

(一) 環保日誌：

1.記錄日常環境保護相關之各種指示、協議、檢查及其他必要事項。本表由安衛環保專責人員每日填寫(如表5-1 )。

2.日誌由安衛環保專責人員每日至工區檢查後填寫優、缺點及建議事項，呈交工地負責人批示後建檔存查。

(二) 環境保護工地現場檢查記錄表(如表5-2)，本表由各組負責之工程師每日檢查填寫，送監造單位核備。

(三) 安全衛生、環境清潔維護機具及人員派工簽到表(如表5-3 )，本表由「安全衛生、環境清潔維護機具及人員」每日簽到，並由負責之工程師每日檢查填寫。

(四) 環境保護檢查成果月報表(如表5-4)本表由安衛環保專責人員於每月第一個上班日依據「環境保護工地現場檢查記錄表」編製前一月彙整資料送監造單位核備，審核完成之「環境保護檢查成果月報表」及「環境保護工地現場檢查記錄表」妥為保存至完工後列冊移交監造單位。

表5-1 環境保護日誌

○○園區暫置土方運至虎尾園區坵塊整地工程

| 中華民國 年 月 日 |  | 溫度 0C |
| --- | --- | --- |
| 重要環保作業自動檢查結果 |  |
| 建議事項 |  |
| 批示 |  |

工地負責人：                               安衛環保工程師：

表5-2 環境保護工地現場檢查記錄

| 承包廠商：○○營造有限公司 | 工程名稱：○○園區暫置土方運至虎尾園區坵塊整地工程 |
| --- | --- |
| 檢查人員： | 檢查日期： 年 月 日 |
| 項目 | 檢 查 內 容 | 檢 查 結 果 | 地點 | 備註 |
|  |  | 良好 | 合格 | 尚可 | 不良 |  |  |
| 空氣 | 施工區內塵土飛揚?是否漏水? 隨意燃燒物品? 施工機具運轉產生濃煙? 運土卡車載運砂土飛揚? |  |  |  |  |  |  |
| 噪音 | 土方作業用機械聲音過大? 樁機作業用機械聲音過大? 運輸機具聲音過大? 瀝青及混凝土拌合廠聲音過大? |  |  |  |  |  |  |
| 振動 | 打樁作業振動過大? 運輸作業振動過大? 其他施工機械作業振動過大? |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 及水質 | 清洗作業污水處理設施完備? (施工中)挖填方作業防沖蝕? (完成時)邊坡防沖蝕? 棄土區防沖蝕? 工區排水口設置沉澱池? 工區排水口設施是否通暢? 灌漿作業污染水質? |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 | 棄土區事先申請核准? 廢棄物隨意棄置? 污泥運棄方式妥當? |  |  |  |  |  |  |
| 交通 | 交叉路口交通管制措施妥當? 警告標誌及夜間警示燈設置? 行駛工區外道路運輸卡車加蓋? 洗車池及使用情形? 工區鄰近道路路面維修? |  |  |  |  |  |  |
| 景觀及其他 | 周遭環境衛生及景觀維護? 安全圍籬架設及美化? 工程施工告示牌設置? |  |  |  |  |  |  |

說明：1.不合格須全部改正後，方可做用其改善措施填於側註欄。

2.本表格經工地負責人核定後由安衛環保工程師製檔存查。

工地負責人：________________ 	安衛環保工程師：______________

表5-3 安全衛生、環境清潔維護機具及人員派工簽到表

○○○○○○○○工程

| 日期 | 簽到時間 | 簽名 | 簽退時間 | 簽名 | 工程師確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |
|  | ： |  | ： |  |  |

備註：1.早上上班8：30前全區水車先澆置一次;環境潔、整理、巡視一遍。

2.中午11：30前全工區再澆置一次;環境請潔、整理、巡視一遍。

3.下班前17：00全工區澆置最後一次;環境潔、整理、巡視一遍。

4.其餘時間視氣倏、風力全工區巡視、澆置。

5.工區出柏油路須保持整潔，時清掃。

6.工程師若有特別指示地點，請優先處理。

表5-4 環境保護檢查成果月報表

(民國______年______月)

工程名稱及標別：_○○○○○○○○○○○○工程_	承包商：○○營造有限公司

填報日期：    年    月    日	第    頁共   頁

| 檢查日期 | 缺 失 內 容 | 計失累 計次數 | 改善完成日期 (或未改善原因) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項目編號 | 缺失作業內容及地點 |  |  |
|  |  | € |  |  |
| 環保缺失次數：____________次 環保缺失複檢仍不及格次數：____________次 |
| 管 理 局 | 監 造 單 位 |

第陸章  施工期間環境監測計畫

監測各環境項目變化趨勢，以研判受計畫園區開發影響情形及程度，作為必要時提出改善、補救措施或適時調整施工計畫及作業方式之依據。同時可藉以建立環境品質資料庫，以利環保單位稽查及追蹤考核，並可作為環境糾紛協調仲裁及研擬解決方法之依據及參考。

依本案施工期間之環境影響預測結果，擬定監測項目包括空氣品質、噪音振動、地面水質及道路交通等。有關施工期間之監測頻率及監測參數彙整如表6-1～表6-2。

表 6-1  施工期間工區環境監測計畫

| 監測項目 | 監測地點 | 監測時機及頻率 | 測定參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營建噪音 | 工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處。 | 園區公共設施施工期間，每月就不同工程作業各進行1次測定，每次連續測定2分鐘以上。 | ‧均能音量(Leq) ‧最大音量(Lmax) |
| 放流水質 | 工區放流口 | 每月1次。 | ‧溫度 ‧pH值 ‧懸浮固體 ‧生化需氧量 ‧化學需氧量 ‧油脂 ‧真色色度 |

表 6-2  施工期間工區外環境監測計畫

| 監測項目 | 監測地點 | 監測時機及頻率 | 測定參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空氣品質 | ‧墾地聚落 ‧光復國小 | 每季1次，每次連續24小時監測。 | ‧懸浮微粒 (TSP及PM10) ‧風向、風速、溫度、溼度 |
| 噪音 | ‧墾地聚落 ‧光復國小 ‧崇德國中 ‧吳厝國小 ‧埒內 | 鄰近道路進行打設鋼板樁期間每週進行1次連續24小時監測 | ‧Lx (x=5,10,50,90,95) ‧Lmax ‧Leq |
| 振動 | ‧墾地聚落 ‧光復國小 ‧崇德國中 ‧吳厝國小 ‧埒內 | 鄰近道路進行打設鋼板樁期間每週進行1次連續24小時監測 | ‧Lvx (x=5,10,50,90,95) ‧Lvmax ‧Lveq |
| 地面水質 | ‧新莊子排水路南新莊橋 ‧新虎尾溪中南橋 | 每季1次 | ‧流量 ‧溫度 ‧pH值 ‧溶氧量 ‧懸浮固體 ‧生化需氧量 ‧化學需氧量 ‧氨氮 ‧導電度 ‧大腸桿菌群 |
| 交通 | ‧縣道「145」線 (吳厝-虎尾) ‧縣道「158」線 (虎尾-斗南交流道) | 各道路設置1個監測點，每季1次，每次含『平常日』及『假日』各1日。 | ‧尖峰時段交通量 ‧車種組成 ‧平均行駛速率 |

# Text boxes

工程承包商

安衛環保工程師

綜合檢查是否合乎規定

否

是

安衛環保工程師提出

改進辦法重新提送

執行完畢(存檔)

監測小組負責現場

監測檢查並將結果

交由安衛環保工程師

現場工程師指揮

工作人員確實執行

施工小組督導執行

安衛環保工程師制定

環境管理執行計畫

工程顧問公司

瓦斯搶修小組：欣彰04-2568-2683

中華電信搶修小組：123

自來水營業處：04-2338-1614

中國石油營業處：04-2569-1639

臺電搶修大隊：04-2338-1057

醫療組

(搶救傷患、急救後送醫院)

負責人：許秀碧

健保醫療單位：

天主教若瑟醫院

(05)633-7333

台中榮民總醫院       (04)2359-2525

工地緊急應變小組召集人

召集人：劉枝勇     電話：0933-500899

代理人：陳建誠    電話：0910-542674

消防組

(災害搶修)

負責人：許秀碧

消防大隊：

119

協調組

(連絡交通及調度支援)

負責人：劉枝勇

公司管理部門：049-2229096

業    主：04-2565-8588

監造單位：04-2461-9986

保二：04-2338-1448

虎尾分局：05-6331771

警備組

(警戒、交通、指揮、維持秩序)

負責人：游翊加

工程組

(工程挖修)

負責人：游翊加

晴

雨

颱